## Slide 1: Açyklykda elektrik geçiriji liniýaň montažy
Açyklykdaky elektrik geçiş yollarynyň tehniki peýdalanmak meseleleri.
Açyklykdaky elektrik geçiş yollarynyň guramasy.
Açyklykdaky elektrik geçiş yollarynyň iş şertleri.

## Slide 2
Sazlama oky sazlanandan soň simlary izolýatorlara
berkidilýär. Ilki bilen ankerlere, soňra ortadaky sütüne
berkidilýär. Sallanma okuň ululygy anker sütünine simler
berkidilenden soň proýektden ± 5%-den köp tapawut etmeli däl.
Simlaryň we troslaryň arasy 10%-den proýekt arasyndaky
aralykdan köp tapawut etmeli däl.
Agaç sütünlerde teklip edilýär, ilki bilen sallanma okuň
ortaça simi nyşana almak. Eger-de sütünde nyşana almak
belgisini oturtmak kyn bolsa (meselem, simlary montaž
edilende), teodolityň kömegi bilen nyşana almak işi geçirilýär.
Teodelit-geodeziýada, astranomiýa ulanylýan burç ölçeýän
gural.

## Slide 3
Ankerde we burç sütüni berkitmek üçin çekdirilýän gysgyçlar ulanylýar (2-5-1-nji çyzgy.) Ýyldyrymdan goraýan trosy sütüne berkidilýär. (2-5-2-nji çyzgy.) Simlar we ýyldyrymdan goraýan troslar sütüniň aralygy, düzgün boýunça açma rolikde ýatýar. Şonuň üçin sütünleriň arasy çekdirilenden soň häkmany gollaýan gysgyjy goýmaly. Şemal dyngysyz uly bolmadyk tizlik bilen öwsüp simlaryň yrgyldamagyna dyngysyz hereketsiz tolkuna sezewar bolup biler. Simlary olaryň uzynlygyna görä deň ýerleşdirmeli. Bular ýaly wibrasiýa gysgyçlaryň çykma simlarynyň zaýalanmagy diýilýär. Simdaky wibrasiýany öçürmek üçin olaryň çykma gysgyçlaryna birbada wibrasiýa öçüriji simlaryň arasynda goýulýar. Simlaryň gaplanmasy ýere göýbermesiz we göýberlip öndürilýär. Trosy ýere göýbermesiz gaplaýarlar. Trosyň we simlaryň birnäçe gap görnüşleri ulanylýar. imlary ýere göýbermesiz, proklatkany goýberýäris hem-de sütüne hemişe berkidip oturdylýar.

## Slide 4
Açyklykda elektrik geçiriji liniýaň, aragatnaşyk liniýaň ýoly, ýerli şerte görä kesişme liniýasy öçürilip praktikada simlaryň montažy we kanal boýuça ýylda hereketiň besedilmegi ýa-da öçürmesiz we hereketiň besedilmegi ýerine ýetirilýär. Eger kesişýän linýayň naprýeženiýesini öçürmezden montirlemä geçmek ýa-da kanal we ýol bilen hereketi besetmezden, onda wagytlaýyn gorag sütün gurma geçirmek ýa-da П-görnüşli sütün (armatur trosly) Transportyň hereketine päsgelçilik döretmezden kesip geçýän açyklykda elektrik geçirijä degmezden simlar saralýar we goýulýar. Simlaryň montažyny geçirmek ýörite gorag enjamyny gurmasyz ýerine ýetirilýär. Simlaryň montaž möhleti örän az, şonuň üçin hökman gurnama işi oňat pikirlenip düzülen bolmaly. Simlaryň arasy, hem-de sütüne çenli geçiriji we töwerekdäki obýektler talap edilişi ýaly berlen proýekti kesgitleýär.