## Slide 1: TEMA № 18 Tema: Kabel ýollarynyň montažy we peýdalanylyşy.
Meýilnama:
Güýç kabeliň konstruksiýa elementi we onuň bellenişi.
Güýç kabeliň konstruksiýasy.
Güýç üç damarly kabel.

## Slide 2
Güýçli kabel ondan elektrik energiýany geçirmek üçin niýetlenip, elektrik gurnalan enjamlary iýmitlendirmek üçin ulanylýar. Olar bir ýa-da birnäçe izolirlenen metal damardan durýar ýa-da metal däl gabykly, prokladkaň şertine baglylykda haýsy biri ýokarsyndan ýa-da ekspluatasiýada mümkin üstünden goýulan gorag ýapmaly we hökmany ýagdaýda bronlanýar. Olar şular ýaly esasy elementden düzülýär: tok geçiriji damar, gabygy izolýasiýaly we gorag ýapylan. Esasy elementden başga güýçli kabeliň konustrukçiýasy ekrana çykmagy mümkin, zeminlenen gorag damary we doldurujy.
Tok geçiriji damary esasy we nullanan bolýar. Esasy damary ondan elektrik energiýany geçirmek üçin niýetlenen nullanan damary dürli fazaly (polýusly) togy geçirmek üçin onuň deň bolmadyk ýüküne niýetlenen. Olar neýtral toguň çeşmesine berkidilýär.

## Slide 3
Zeminlenen gorag damary kömekçi kabeliň damary bolýar we elektrik gurnalan metal böleginiň tapylmaýan iş naprýeženiýeň aşagynda çatmak üçin niýetlenen. Kabeliň haýsydyr biri zeminlenen gorag konturyň tok çeşmesine birikdirilendir.
Izolýasiýa nähili hilli hem bolsa, tok geçiriji damaryň bir– birine hökman elektrik berkligini üpjün etmek üçin niýetlenen we perdesi ýere zeminlenen bolmalydyr. Ekran kabelden geçýän ýüze çykýan togyň elektromagnit meýdanynyň täsirinden zynjyryň daşyny goramak üçin hyzmat edýär, we kabeliň damarynyň töwereginde elektrik meýdanynyň simmetriýasyny üpjün edýär.

## Slide 4
Doldurgyç (заполнител) kabeliň konstruktiw elementiň erkin arasy germotizasiýa maksady hökman görnüşiň ýetirmegini aradan aýyrmagy üçin ulanylýar we onuň mehaniki durnuklulyk konstruksiýasy daşky kabeliň içki elementiniň öllenmesini we başga daşdaky täsirlerden goraýar. Gorag proklatkasy kabeliň perdesiniň daşky täsirinden goramak üçin hyzmat edýär. Kabeliň konstruksiýasyna bagly gorag örtügüne girýänler olar bron örtülen ýaşşik we daşky örtukler degişlidir.

## Slide 5
Kabeliň dürli konstruksiýasyna görä markasy şertleýin harplara eýelenip belgilenýär. Meselem, ABBГ-kabel alýumin tok geçiriji damarynyň perdesi.
3-2-1-nji çyzgy. Güýçli kabeliň konstruksiýasy
1, Kagyz siňdirilen

## Slide 6
Kagyz siňdirilen izolýasiýa
Ýarymgeçiriji kagyz
Işjeň damar
Metallaşdyrylan kagyz
Alýumin ýa-da gurşun gabyk
Lenta sargysy
Gorag sowudy
Daşky gabyk

## Slide 7
I-Güýçli kabeliň kese-kesigi: a-iki damarly tegelek kabel we segment damarly; b- üç damarly bir izolýasiýaly kabel we aýratyn perdeli; w-dört damarly nui damarly, tegelek, sektorly we üçbur görnüşli;1-doldurylan; 2-damaryň izolýasiýasy; 3-tor geçiriji damar; 4-perde; 5-daşky gorag ýapyndysy; 6-tok geçiriji damaryň ekrany; 7-bron ýapyndysy; 8-nul damary; 9-bir izolýasiýa.
II-Güýçli üç damarly kabel AAБ markaly: i-tok geçiriji damar; 2,4-faza üçin we bir izolýasiýa; 3- doldurujy; 5-perde; 6-gorag perdeli ýapynja; 7-polat lentaly bron; 8-daşky gorag ýapynjasy. hlorid sepilen, şonuň ýaly damaryň daşky perdesiniň izalýasiýasy ýapylmadyk. АПВБ-kabel alýuminli tok geçiriji damaryň perdesi politilenli, damaryň izolýasiýasy hlorid sepilen bronlanyp tekiz lenta ýapylan, daşy bolsa bronlanyp ýapylmadyk we ş.m.
Konstruksiýa baglylykda kese–kesigi, kabeliň naprýejeniýesi kadaly gurluşykda onuň uzynlygy 100-den 300m çenli bolup biler. Kabeli barabanda transport edilýär.

## Slide 11
Zynjyrdaky C1 kondensator R garşylyk arkaly zarýadsyzlanýar Tok güýji I0 baha ýetende Aç açar ýazdyrylýar. Şol pursatdan başlap, garşylykda bölünip çykýan Q ýylylyk mukdaryny kesgitlemeli