## Slide 1: Elektrik hereketlendirijileriň mehaniki häsiýetnamasy
Meýilnama:
Elektrik maşynlar.
Asinhron maşynlar.
Sinhron maşynlar.
Hemişelik toguň maşynlary.

## Slide 2
Elektrik hereketlendirijileriň mehaniki häsiýetnamasy
n = f (M) – bu häsiýetnamalara serederis. Elektrik hereketlendiriji mehaniki häsiýetnamalary
şeýle bolýär.

## Slide 3
Elektrik maşynlar : asinhron, sinhron, hemişelik toguň maşynlary.
Generatorlar, elektrik hereketlendirijiler. Sinhron maşynlar önümçilikde ýokary kuwwatly öndürilýär.
(Hemişelik toguň maşynlary tizligi sazlamagy gowy ýerine ýetirýär.
Kinematika köp bolsa ýitgi köp bolýar.
1. Absolýut gaty häsiýetnama (berk häsiýet). Bular ýaly häsiýetnamalary diňe sinhron hereketlendirijiler.
2. Hemişelik elektrik akymynda işleýän parallel oýandyryjyly herekenlendirijiler we asinhron hereketlendirijiler (işçi häsiýetnamasynyň böliginde). Berk häsiýetnama.
3. Hemişelik elektrik akymynda işleýän yzygider oýandyryjyly elektrik hereketlendirijilere degişli. Ýumşak häsiýetnamasy.

## Slide 4
Asinhron hereketlendirijiniň işçi häsiýetnamasy.

## Slide 5
Elektrik hereketlendirijiň we senagat mehanizmleriň bilelikdäki häsiýetnamasy.
Hereketlendiriji bilen işgi mehanizmiň häsiýetnamasy gabat gelmeli.
Bilelikdäki häsiýetnamalara seredeliň

## Slide 6
Asinhron maşynlary.
Asinhron kollektorsyz maşinlarynyň esasy gurluş bölekleri.
Çuň oýukly rotoryň oýuklary
Asinhron maşynlary süýşýän we süýşmeýän bölümlerden ybarat bolup durýar. Süýşýän bölümi-rotor, süýşmeýäni-stator. Üç fazaly asinhron maşynynyň statory üç fazaly sargy üçin ýerine ýetirilýär we üýtgeýän togyň üç fazaly tora çatylýar. Asinhron maşynlaryň rotory, sargyny ýerleşdirmek üçin oýukly ýaprak şekelli elektrotehnik polatdan ýygnanan silindr görnüşli esasy bölegi özünden emele getirýär.

## Slide 7
Tapawutlandyrýarlar:
Fazaly rotorly asinhron maşynlar-statorda üç fazaly sargyň görnüşli boýunça ýerine ýetirilen sargysy rotorda bar bolan.
Gysga utgaşdyrylan rotorly ýa-da ýöne gysga utgaşdyrylan asinhron maşynlary-olar esasy üç görnüşde ýerine ýetirilýärler.
Rotorda ýeke gysga utgaşmaly.
Çuň oýukly.
Rotorda goşa gysga utgaşmaly ýa-da iki gözenekli.

## Slide 8
Çuň oýukly rotoryň oýuklary.
Gözenek göni burçly kesilen ýeriň mis özeninden ýerine ýetirilýär, gysga utgaşdyrýan halkalar bolsa köplenç zolaklanan misden.
Iki gözenekli rotorda iki gysga utgaşdyrmalary bar: ýokarky H, başgalara görä uly aktiw we kiçi induktiw garşylykly, latundan ýa-da ýörite bürünçden ýerine ýetirilýär we maşynynyň ýörediji bilen işlemeginde işe goýberiji sargynyň ornyny tutýar; aşakkysy I, tersine, misden mümkin bolan pes aktiw garşylykly ýerine ýetirilýär, we ýöredijiniň iş sargysy bolup durýar. (a surat).
Ýokarky we aşakky gözenekler tegelek oýukly bolup bilýärler, ýa-da B tegelek oýukly bolup bilýärler, H-göni burçly ýa-da süýrümtik. Iki gözenekler üçin gysga utgaşmaly halkalar köplenç misden ýerine ýetirilýär.

## Slide 9
Bu ýenede rotoryň oýuklary ony alýumin guýulmasy ugry bilen ýerine ýetirilýär.(b.surat). Bu ýagdaýda B we H gözenekleriň aralygyndaky yşlar alýumin bilen doldurylýarlar. Şol sebäpden, ýöredijiniň bu görnüşini iki gysga utgaşdyrmaly ýörediji ýaly we çuň oýukly ýöredijileriň arasyndaky ortaky ýaly görüp bolýar. Şeýle hem gysga utgapmaly rotorlaryň başga-da birnäçe görnüşleri bar.

## Slide 10
Asinhron maşynynyň iş prinsipi.
Asinhron maşynynyň işi, aýlanýan meýdan bilen geçirijileriň kesişmeginde rotoryň sargsynda döredilýän toklar bilen, we statoryň sargysyna (setden) getirilýän üç fazaly togyň sistemasy bilen döredilýän aýlanýan magnit meýdany bilen aralygyndaky elektromagnit täsiri prinsipinde esaslanýar. Şeýlelikde, asinhron maşynynyň işi özüniň fiziki esasyna görä transformatorynyň işine meňzeş, üstesine-de statory ilkinji sargy ýaly görüp bolýar, rotory-bolsa, umumy ýagdaýda n tizligi bilen aýlanyp bilýan ikilenji ýaly.