## Slide 1
TÜRKMENISTANYŇ GORANMAK MINISTRLIGINIŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY HARBY INSTITUTY
Awiasiýa tehnikalary we ýaraglary kafedrasynyň toplum başlygy – uly mugallymy
podpolkownik Şehiýew Hudaýberdy
“Awiasiýa dwigatelleriň nazarýeti”dersi boýunça Leksiýa №15

## Slide 2
Tema № 3.3. Köpbasgançakly turbinalar.
Sapak 3.3.1. Basyşly basgançakly turbinalaryň esasy parametrleri.
Okuw soraglary:
1. Umumy maglumat.
2. Turbinada basyşy peseldiş derejesi.
3. Bar bolan (raspolagaýemyý) ýylylyk tapawudy.
4. Köpbasgançakly turbinanyň PTK.
5. Kinematiki we gazodinamiki parametrleri.
6. Basgançaklaryň arasynda işiň paýlanyşy (ýylylyk tapawudy) we akym bölüminiň görnüşi.

## Slide 3
1. Harby talyplara kompressorlaryň durnuksyz režimi – pompaž barada düşünje bermek.
2. Olarda okly kompressoryň işi we gurluşyny öwrenmek olaryň gulluk durmuşynda bu soraglaryň zerur bolup durýandygyny terbiýelemek.
Sapagyň maksady

## Slide 4
ULANYLAN EDEBIÝATLAR
1. П.К. Казанджан, Л.П. Алексеев, Нечаев Ю.Н. Теория авиационных двигателей. Военное издательство министерства обороны союза ССР Москва- 1955.

## Slide 5
Gazowaýa turbina – lopatoçnyý maşyndyr. GT-na lopatalaşdyrylan maşyn bolup akyjy gaz basyşynyň (давление газового потока) we içerki ýylylyk energiýasynyň (внутренней энергии), aýlanmagyň mehaniki energiýasyna öwürýär.
TRD-de gaztrubinasy olaryň kompressorynyň rotaryny aýlamak we agregatlaryny hem-de dwigatelleriň we uçarlaryň hyzmat ediji ulgamlaryny (sistemy) işletmek üçin gulluk edýär.
GT-lary gaz akymynyň ugry boýunça, basgançak sany boýunça hem-de ýylylygyň aşak düşüşini ulanyşy we gazy iş tigirine (PK) ýetirişine görä klassifikasiýa edilýär.
1. Umumy maglumat.

## Slide 6
1. Gaz akymyna görä –ok we merkeze ymtylýan trubina;
2.Kaskadlary boýunça – bir ,iki we üç kaskadly;
3. Basgançagy boýunça –bir, iki we köpbasgançakly.
TRD-iň turbinalary basgançaklarda gazy giňeldişlerine görä ,(güýç) kuwwat)
gerekli bolan kuwwat bilen üpjün edilişine laýyklykda I basgançakly we köp bagançakly diýilip atlandyrylýar.
Häzirki wagtda TRD-de köplenç ok (осевой) turbinalar ulanylýar. Egerde akyjy gazlaryň hereketleri turbinanyň okunyň ugruna hereket edýän bolsa ok turbinasy diýilip atlandyrylýar.
А Д N

## Slide 7
TRD-iň turbinalary kiçi göwrümli gaz giňeldiji we ýeňil örän ynamly berk konstruksiýaly enjam bolup örän uly 10÷70 at güýjüne (л.с) çenli güýç berýär.
Turbinanyň basgançagy gymyldamaýan lopataly gönüleýji (СA)apparat we aýlanýan lopataly (PK) iş tigirlerinden ybaratdyr.
Işçi tigir (PK) we (СA) saplowoý apparat kesilende aerodinamiki görnüş eýeleýär we öz aralarynda gysgalyp gidýän kanaly amala aşyrýar. (см.рис-1). Şu görnüşli kanalda gaz hereket edende öz (P) basyşyny, T-ny pese düşürýär, bu bolsa gazyň çykyş tizligini örän çaltlaşdyrýar (С4>С3).
А Д N

## Slide 8
2. Turbinada basyşy peseldiş derejesi.
GT-ynyň basgançaklarynda gaz basyşynyň peselişini paýlap beriji usuly boýunça bölünişi.
GT-na özüniň gaz basyşlaryny basgançaklarda paýlamak ugry bilen aktiwni we reaktiwnye diýip atlandyrylýar.
*Eger-de turbinanyň basgançagyna gelýän ähli basyşyň aşak düşmegi soplowoý apparatlarda işlenýän bolsa , PK-da basyş üýtgemeýän bolsa onda oňa Aktiwni turbina diýilýär. Ýa-da gazyň giňelişi diňe СA-dy lopatalarynda gutaryp PK-da bolsa tizlik energiýasyna öwrülýän bolsa onda oňada aktiwny turbina diýip aýdylýar.
*Eger-de gazyň giňelişi (PK)-yň lopatkalarynda dowam edýän bolsa onda oňa reaktiwnaýa turbina diýip atlandyrylýar.
Ekonomika ýagdaýyny göz öňünde tutup häzirki wagtda reaktiwny turbinalar ulanylýar.

## Slide 9
Görkezilen formuladan görünýär real turbinanyň
NT-y gazyň sekuntda harçlanşyna Gsek, turbinanyň öňündäki T*3 –a ,we baglydygy.
Adiabatiýanyň peýdaly hereket koeffisiýenti (K.П.Д) η*aд.ст – bu häsiýet peýdaly edilen işler bilen turbinadaky gazyň giňelişinde adiabatik işleriniň gatnaşygyny görkezýär
А Д N