## Slide 1
TÜRKMENISTANYŇ GORANMAK MINISTRLIGINIŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY HARBY INSTITUTY
Awiasiýa tehnikalary we ýaraglary kafedrasynyň toplum başlygy – uly mugallymy
podpolkownik Şehiýew Hudaýberdy
“Awiasiýa dwigatelleriň nazarýeti”dersi boýunça Leksiýa №19

## Slide 2
Tema № 4.1. Güýç desgalaryň çekiji güýji.
Sapak 4.1.3. Dwigateliň içiki traktyna howany beriji ýa-da sorujy gurluşly goşmaça ulgamly GD garşylyklary.
Okuw soraglary:
1. Sesden ýokary tizlikdäki uçarlaryň dwigatelleriiň garşylyklary.
2. Sesiň tizligine çenli tizlikdäki uçarlaryň dwigatelleriiň garşylyklary..

## Slide 3
1. Harby talyplara kompressorlaryň durnuksyz režimi – pompaž barada düşünje bermek.
2. Olarda okly kompressoryň işi we gurluşyny öwrenmek olaryň gulluk durmuşynda bu soraglaryň zerur bolup durýandygyny terbiýelemek.
Sapagyň maksady

## Slide 4
ULANYLAN EDEBIÝATLAR
1. П.К. Казанджан, Л.П. Алексеев, Нечаев Ю.Н. Теория авиационных двигателей. Военное издательство министерства обороны союза ССР Москва- 1955.

## Slide 5
TRD-iň çekiji güýçlerini güýçlendirmegi dwigatele barýan howany sowadyp bermek ugry bilen çözülýändir.
Eger-de dwigatele barýan howanyň temperaturasy pes bolsa onda dwigat-den geçýan howanyň agramy, şonlukça-da hem (Ryg) udel çekiji güýji köpelýär.
Dwigatele barýan howany, ýeňil bugarýan , gyzgynlygy özüne ýokary ýagdaýda çekýän suwuklyklary (suw, spirt, ammiak), ýöriteleşdirilen forsunkalar bilen dwigateliň howa giriji gurluşygyna sepmek bilen amala aşyrýarlar. Dwigateliň kompressoryna sepilen suwuklyk olaryň gyzgynlygyny özüne çekip alýar, şol esasly kompressoryň howa basyjy derejedäni beýgeldýär.
1. Sesden ýokary tizlikdäki uçarlaryň dwigatelleriiň garşylyklary.

## Slide 6
Bu-da GT-yň öňündäki (P3*) we yzyndaky (P4*) basyşy ýokarylandyrýar. Turbinanyň öňündäki (P3*) basyşyň ýokarylanmagy gazyň köp harçlanýandygyny, soňundaky (P4*) basyş reaktiwni saplodan akyş gazyň çaltlanýandygyny aňladýar.
Netijede bu usul TRD-iň çekiji güýjüniň güýçlendirilmegine getirýär.
Suwuklyk sepiji ugurda dwigateliň (Ryg) udel çekiji güýji peselýär.
Bu ýagdaý dwigateliň gaz giňeldiş derejesiniň (πT*) ýokarlanyp, ýangyjyň (снижение доли топлива) möçberiniň azalmagy bilen düşündirilýär.
Ýagny bu usul aşakdaky görkezilen sebäplere görä durmuşda köp ulanylmaýar:
1.Sowukladyjy suwuklyklaryň harçlanmasy köpdügi;
Meselem: Dwigateliň çekiji güýjüni 25÷30 % köpeltmek üçin, sowukladyjy suwugyň harçlanyşy ýangyjyň harçlanyşyndan takmynan 5-gezek köpdür.
А Д N

## Slide 7
2. Sowukladyjynyň kompressorda gysga wagtlaýyn bolýandygy sebäpli doly bugaryp ýetişmeýändigi;
Şeýle usul bilen dwigatelleri güýçlendirmek üçin uçarlarda artykmaç ätiýaçlyk suwaldyş suwuklyklaryny götermäge (mätäç) mejbur bolýar. Bu bolsa uçaryň uçan ýagdaýyndan soň artykmaç ýük bolup, uçaryň uçuş wagtyny we uzaklyga uçuş häsiýetini peseldýär.
А Д N

## Slide 8
2. Sesiň tizligine çenli tizlikdäki uçarlaryň dwigatelleriiň garşylyklary.
Kompressorlaryň lopatalarynyň poslamagyna getirýär, şol sebäpli hem kompressorda gidrawlik garşylygy döreýär we bu bolsa kompressoryň pompaž ätiýaçlygyny peseldýär.
Şeýle kemçilik lopatalaryň berkligini gowşadýar-da soňra gopmagyna ýolberýär.
Üçünji usulyň ugry we manysy.
Bu usul ýanyş kamerasyna suw sepip gazyň basyşyny beýgeltmekden ybaratdyr.
Ýanyş kamerasyna suw sepilende suw bugaryp gazyň P-ny beýgeldýär, ýöne bu bolsa (usulda) turbinanyň öňündäki T3* -ny saklamak maksady bilen ýangyjyň ýanyş kamerasyna barşyny köpeltmegi talap edýär.

## Slide 9
Şeýlelikde kompressoryň pompaž bolmazlygynyň öňüni almak niýeti bilen kompressora barýan howanyň bir-az bölümini ýöriteleşdirilen usul bilen aýratyn ýanyş kamera eltýärler.Bu ýerde uly bug emele gelip, öz yzy bilen howany turbina çekýär, onuň turbinanyň öňünde gazyň basyşynyň (P3*) beýgelmegine getirýär, şunluk bilen hem dwigatelden gazyň akym agramyny köpeldýär, bu bolsa (R) dwigateliň çekiji güýjüniň güýçlenmegine getirýär.Bu usul hem durmuşda köp ulanylmady.
А Д N

## Slide 10
Emma bu aýlag (ndw) sanyny peseldäýjek turbinanyň yzyndaky (P4*) gazyň basyş güýjüni hem beýgeldýär. Ýöne aýlag (ndw) sany sazlaýjy (регулятор оборотов),ýanyjy kamera (KС) gerekli ýagdaýda ýanyş bilen üpjün edip (ndw) ↓
aýlagyň pese gaçmagyna ýol bermeýär.
Şunluk bilen PС-yň meýdanyny kiçeltmek usuly bilen dwigatelleriň çekiji güýjüniň (R) 20% güýçlendirilendigini ýerine ýetirip bolaýar.
А Д N