## Slide 1
TÜRKMENISTANYŇ GORANMAK MINISTRLIGINIŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY HARBY INSTITUTY
Awiasiýa tehnikalary we ýaraglary kafedrasynyň toplum başlygy – uly mugallymy
podpolkownik Şehiýew Hudaýberdy
“Awiasiýa dwigatelleriň nazarýeti”dersi boýunça Leksiýa №18

## Slide 2
Tema № 4.1. Güýç desgalaryň çekiji güýji.
Sapak 4.1.2. Güýç desgasynyň daşky garşylyklary we onyň düzüjileri.
Okuw soraglary:
1. Daşyky garşylyklaryň görnüşleri.
2. Basyş garşylygy.
3. Goşmaça garşylyklar.

## Slide 3
1. Harby talyplara kompressorlaryň durnuksyz režimi – pompaž barada düşünje bermek.
2. Olarda okly kompressoryň işi we gurluşyny öwrenmek olaryň gulluk durmuşynda bu soraglaryň zerur bolup durýandygyny terbiýelemek.
Sapagyň maksady

## Slide 4
ULANYLAN EDEBIÝATLAR
1. П.К. Казанджан, Л.П. Алексеев, Нечаев Ю.Н. Теория авиационных двигателей. Военное издательство министерства обороны союза ССР Москва- 1955.

## Slide 5
Turbinanyň girişindäki gazyň doly energiýasy gazyň ýylylyk saklaýjysynyň we onuň kinetiki energiýasynyň jemleri ýaly kesgitlenilýär. 1 kg gaz üçin bu energiýa aşakdaka deňdir
срТz + A
Turbinada gazyň energiýasynyň bir bölegi işçi tigiri aýlamaga we gazyň turbinanyň kožuhynyň üstünden daşyky gurşaw bilen ýylylyk çalyşygyna harçlanýar
1. Daşyky garşylyklaryň görnüşleri.

## Slide 6
Dwigatelleriň çekiji güýjüni güýçlendirmek olaryň rotarlarynyň aýlanyşyny maksimal derejä ýetirmek ugry bilen amala aşyrylýar.
Bu ugur ýangyç kamerasyna (KС)-( камера сгора)barýan ýangyjy köpeltmek bilen çözülýär.
Ýangyjyň köpelmegi öz gezeginde turbinanyň öňündäki T-ny↑ ulaldýar. Bu da öz gezeginde dwigateliň aýlag (ndw) sanyny köpeldýär. Dwigateliň aýlagynyň (ndw ↑ ) köpelmegi kompressorlardan çykýan we turbinanyň öň ýanyndaky (P3*) howanyň basyşyny ulaldýar, bu hem dwigatelden sekuntda geçýän howanyň harçlanmasynyň köpelmegine we turbinanyň öň ýanyndaky howanyň basyşynyň
(P3* ↑ ) ulalmagyna getirýär. Şunluk bilen gazyň giňeliş derejesi
πT* ↑.
Şeýle ýagdaýda dwigatelleriň çekiji güýçleriniň güýçlendirilmegi olaryň aýlag (ndw) sanynyň köpeldiş usuly bilen amala aşyrylýar.
А Д N

## Slide 7
2. Basyş garşylygy.
Dwigateliň aýlag (ndw) häsiýetnamasyna görä, dwigatelleriň çekiji güýji olaryň maksimal (ndw. maks.) aýlag sanyna proporsional 4 (dört ) derejede köpelýär.Munuň manysy şeýledir, eger-de dwigateliň (ndw. maks.) maksimal aýlawy 2%-iki göterim össe onda onuň çekiji güýji (R) dört dereje köpelýär
24=16% R=4R4.
Uçar tiz uçuş hereket edende we onuň dwigateliniň aýlag (ndw) sanynyň uly ýagdaýynda (R) çekiji güýç 24(iki dereje) däl-de 24÷26 dereje köpelýär.
Bu usulyň kemçilikleriniň biri – turbinanyň lopatkalarynyň temperatura režime çydamlylyklarynyň çäklendirilendigi sebäpli turbinanyň öňündäki T3*-nyň we rotoryň aýlag (ndw) sanynyň ösüşi çäklendirilýändir.

## Slide 8
Şu usulda turbinanyň lopatkalaryna we kompessorlaryň rotoryna düşýän agramy peseltmek maksady bilen mäýdany üýtgeýän PС ulanylýar.(meselem-P29-300, Al-21φ-3)(P-27φ2M-300) bu öz gezeginde turbinanyň öňündäki T-ny we (R)-çekiji güýji dwigateliň aýlag (ndw) sanyny köpeltmän ýokary göterýär.
Dwigateliň çekiji güýjüni “Normal” režimden “Maksimal” režime geçip köpeldilýär, şeýle hereketde PС-yň meýdany kiçelýär we turbinanyň öň ýanyndaky gazyň T-sy↑ ýokary galýar.
А Д N

## Slide 9
Emma bu aýlag (ndw) sanyny peseldäýjek turbinanyň yzyndaky (P4*) gazyň basyş güýjüni hem beýgeldýär. Ýöne aýlag (ndw) sany sazlaýjy (регулятор оборотов),ýanyjy kamera (KС) gerekli ýagdaýda ýanyş bilen üpjün edip (ndw) ↓
aýlagyň pese gaçmagyna ýol bermeýär.
Şunluk bilen PС-yň meýdanyny kiçeltmek usuly bilen dwigatelleriň çekiji güýjüniň (R) 20% güýçlendirilendigini ýerine ýetirip bolaýar.
А Д N