## Slide 1
TÜRKMENISTANYŇ GORANMAK MINISTRLIGINIŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY HARBY INSTITUTY
Awiasiýa tehnikalary we ýaraglary kafedrasynyň toplum başlygy – uly mugallymy
podpolkownik Şehiýew Hudaýberdy
“Awiasiýa dwigatelleriň nazarýeti”dersi boýunça Leksiýa №17

## Slide 2
Tema № 4.1. Güýç desgalaryň çekiji güýji.
Sapak 4.1.1. Güýç desgasynyň effektiw we içiki çekiji güýçleri.
Okuw soraglary:
1. Umumy düşünje.
2. Güýç desgasynyň effektiw çekiş güýji.
3. Dwigateliň içki çekiş güýji.

## Slide 3
1. Harby talyplara kompressorlaryň durnuksyz režimi – pompaž barada düşünje bermek.
2. Olarda okly kompressoryň işi we gurluşyny öwrenmek olaryň gulluk durmuşynda bu soraglaryň zerur bolup durýandygyny terbiýelemek.
Sapagyň maksady

## Slide 4
ULANYLAN EDEBIÝATLAR
1. П.К. Казанджан, Л.П. Алексеев, Нечаев Ю.Н. Теория авиационных двигателей. Военное издательство министерства обороны союза ССР Москва- 1955.

## Slide 5
Dwigatekiň çekiji güýji, güýç desgasynyň esasy paramaetrleriniň biri hasaplanýar. Ol kada laýyklykda peýdaly işi ýerine ýetirmek üçin ulanylyp bilinmez. Sebäbi onuň käbi bölegi güýç desganyň elementleri tarapyndan döreýän daşyky garşylyklary ýeňip geýmäge harçlanýar: giriş we çykyş gurluşlary bilen, dwigateliň gondolalary bilen, goýberiji we gaýtadan goýberiji stworkalary bilen we howany sowadyjy diwarlar bilen we başgalar.
Kesgitlenen dwigateller üçin görkezilen daşyky garşylyklar we döredýän gekiji güýji hem dwigatelleriň shemalarynyň aýratynlyklaryna bagly bolup biler.
1. Umumy maglumat.

## Slide 6
1. Gaz akymyna görä –ok we merkeze ymtylýan trubina;
2.Kaskadlary boýunça – bir ,iki we üç kaskadly;
3. Basgançagy boýunça –bir, iki we köpbasgançakly.
TRD-iň turbinalary basgançaklarda gazy giňeldişlerine görä ,(güýç) kuwwat)
gerekli bolan kuwwat bilen üpjün edilişine laýyklykda I basgançakly we köp bagançakly diýilip atlandyrylýar.
Häzirki wagtda TRD-de köplenç ok (осевой) turbinalar ulanylýar. Egerde akyjy gazlaryň hereketleri turbinanyň okunyň ugruna hereket edýän bolsa ok turbinasy diýilip atlandyrylýar.
А Д N

## Slide 7
2. Güýç desgasynyň effektiw çekiş güýji.
Dwigatelleriň häsiýetnamasyny takyk hasaplamak üçin we güýç desgalaryň effektiw çekiji güýjine olar tarapyndan döredilýän daşyky garşylygynyň täsirini hasapalak üçin çekiş güýjiniň iki sany düşünjesi girizilýär:
1) Dwigateliň içiki çekiji güýji;
2) Güýç desganyň effektiw çekiji güýji.
Dwigateliň içiki çekiji güýji R – diýilip, dwigateliň içiki prosese laýyklykda, ýagny güýç desganyň daşyky garşylygyny hasaba almazdan döreýän çekiji güýje düşünilýär.

## Slide 8
Effektiw Rэф – çekiji güýji diýilip, peýdaly işi döretmäge harçlanýan çekiji güýjiň bölegine düşünilýär, ýagny uçaryň öz inersiýasyny, maňlaý garşylygyny ýeňip geçmek üçin ulanylýar. Bu ululugy adatça, uçaryň howada hereketlenmegi we onuň tizlenmesune harçlanýandygyny göz öňünde tutup, erkin çekiji güýji diýip hem atlandyrylýar.
Effektiw çekiji güýji, dwigateli daşyndan akyp geçýän gaz akymyň onuň işçi tekizliklerine täsir edýän ähli güýçleriň basyşy we çaýkanmasy bolup durýar.
Dwigateliň içiki ýňzňne täsir edýän çaýkanmanyň we basyş güýçleri onuň içiki prosesleri bilen kesgitlenýär we praktiki taýdan daşyky gurşawyň şertlerini bagly däldir.
А Д N

## Slide 9
3. Dwigateliň içki çekiş güýji.
HRD-iniň içiki çekiji güýji motogondolany idial daşyky akym akyp geçende
Rэф = (Gг сс – Gв v) + (рс – рн) F – Хтр
Bolanda kesgitläp bolýar. Eger-de р = рн we Хтр = 0 diýip kabul etsek onda,
R = (Gг сс – Gв v) + (рс – рн) F
Bu formula islendik HRD-ri üçin ulanylyp biliner.
Mundan beýläk içiki çekiji güýji dwigateliň çekiji güýji diýip atlandyrarys.

## Slide 10
А Д N
Ol iki sany düzüjiden ybaratdyr: Gг сс – Gв v, dwigatelden akyp geçýän gazyň agramynyň onuň tizligine köpeldilmegi çekiji güýjiň dinamiki düzüjisi diýilip atlandyryldy. Ol gazyň hereketiniň tizliginiň üýtgemegi bilen baglydyr.
Ikinji düzüji bolup (рс – рн) F, durýar webu statiki düzüji diýip atlandyrylýar.
Kesgitlenen ýagdaýda ýokarky formulany ýönekeýleşdirilip biliner.
HRD gazyň harçlanmasy, ýangyjyň harçlanmasynyň howanyň harçlanmasyna bolan gatnaşygy ýaly tapawutlanýarlar.

## Slide 11
А Д N
Ege-de ýangyjyň otnositel harçlanmasyny üçin aňlatma girizsek:
gт = Gт/Gв
onda R = Gв((1+ gт) сс – v) + (рс – рн) F
TRD forsažsyz režimde işlände ýangyç howanyň harçlanmasynyň 1,5 – 2 % düzýär.
Şeýlelik-de gт = 0,015.....0,02.
Onda B.S.Steçkiniň formulasy esasynda
R = Gв (сс – v) + (рс – рн) F
Eger-de gazyň giňelmesini рс = рн diýip kabul etsek onda
R = Gв (сс – v).