## Slide 1: 2-nji umumy okuw: Ýeriň üstündäki nokatlaryň ýerleşýän orunlaryny kesgitlemek
Ýeriň gabarasy we ölçegleri
Ýeriň üstüni taslamak (şekillendirmek.
Koordinatalar ulgamlary

## Slide 2
Geodeziýada ýeriň üstüniň görnüşini alamatlandyrmak üçin “Ýeriň şekili (figurasy)” adalgasyny peýdalanýarlar.
Ýeriň şekilini we ölçeglerini bilmeklik köp ugurlarda we aýratyn hem ýeriň üstündäki obýektleriň orunlaryny kesgitlemek we ony kartalar, planlar hem-de ýer üstüniň sanly modeli görnülerde şekillendirmeklik üçin zerurdyr.
Ýeriň fiziki üsti suwasty (70,8 %) we suwüsti (29,2 %) böleklerden düzülen. Suwasty bölek, orta-umman gerişler, suwasty wulkanlar, umman ternawlaryny, umman çukurlar, suwasty jülgeler, umman platosyny we abissal (ummanyň düýbünde emele gelen çökündüli) düzlükler toplumlaryny özüne birleşdirýär. Ýeriň üstüniň suwüsti bölegi hem görnüşleriniň köplügi bilen häsiýetlendirilýär. Wagtyň geçmegi bilen Ýeriň üsti tektoniki hadysalaryň we erroziýanyň täsir etmegi netijasinde hemişe üýtgeýär.
tutuşlygyna planetamyz huşuňda uzalan asuda ýagdaýyndaky ummanlaryň üsti bilen çäklenen diýip, Ýeriň şekili barada göz öňüne getirip bolar (2-nji surat).

## Slide 3
2-nji surat. Ýeriň şekili (älemden (kosmosdan) alnan surat)

## Slide 4
Ýeriň daşyny gurşap alan derejeli üstleri, köpdürli görnüşlerde göz öňüne getirmek bolar. Olaryň arasyndan, ummanlaryň asuda ýagdaýyndaky, ýagny, agyrlyk güýjüniň täsiri astynda, onda bar bolan suwuň ähli köplüginiň doly deňagramlylykdaky pursatyndaky ummanlaryň suwunyň ortaça derejesi bilen gabat geýänine Ýeriň esasy derejeli üsti diýilýär.
Islendik beýleki ylymda bolşy ýaly, geodeziýada esasy ýörelgeleriň biri bolup, umumydan hususa geçmeklik ýörelgesi durýar. Şondan ugur alyp, Ýeriň fiziki üstüni, şeýle hem, başga geodeziki meseleleri öwrenmek boýunça ylmy we inženerçilik meseleleri çözmeklik üçin, ilkibaşda Ýeriň üstüniň matematiki modelini anyklamak zerurdyr.
Ýeriň matematiki üsti hökmünde näme kabul edilýär? Ýeriň şekili bolup näme durýar? Onuň ölçegleri nähili?
Bu soraglara jogaplara indiki temalarda serderis.

## Slide 5
1.4.2. Ýeriň matematiki üsti
Ýeriň fiziki üstündäki A material nokady görnüşindäki islendik jisime seredeliň (3-nji surat).
3-nji surat. Geoid-Ýeriň derejeli üsti

## Slide 6
A nokada iki sany güýç täsir edýär: Ýeriň merkezine ugrugan Fd, we aýlanma okundan perpendikulýar boýunça ugrugan, perpendikulýar boýunça aýlanma okundan ugrugan, Ýer öz okunyň daşyndan aýlananda döreýän merkeze ymtylyş güýji Fm.y.. Bu güýçleriň deňtäsirlilerine agyrlyk güýji FA diýilýär.
Ýeriň üstüniň islendik nokadynda, başgaça dik ýa-da asma çyzyk atlandyrylýan agyrlyk güýjiniň ugryny deňleýji derejäniň ýa-da asma ýükiň kömegi bilen ýeňil we ýönekeý kesgitlemeklik mümkin. Ol geodeziýada örän uly orny eýeleýär. Agyrlyk güýjiniň ugry boýunça giňişlikli koordinatalar ulgamynyň oklarynyň haýsam bolsa biri ugrukdyrylýar.
Eger-de A nokadyň üstünden, her bir öz nokadynda asma çyzyga agyrlyk güýjüniň ugruna) perpendikulýar bolan ýapyk üst gursak, onda berlen üsti,

## Slide 7
geodeziýanyň käbir hususy meselelerini çözmek üçin, matematiki üst hökmünde kabul etmek bolar. Şeýle üst dereje ýa-da kese üst adyny göterýär. Onuň kesgitsizlik elementini özünde saklamagy, ýagny islendik nokatdan öz dereje üstiňi geçirip bolmagy, we şeýle üstleriň sansyz köp bolmagy, onuň ýetmezçilikli tarapydyr.
Geodeziýanyň umumy meseleleri çözülende bu kesgitsizligi düzetmek üçin, matematiki üst atlandyrylýan üst, ýagny her bir özüniň nokadynda, agyrlyk güýjüniň täsiri astynda suwuň ähli massasynyň doly deňagramlylyk ýagdaýyndaky, deňizleriň we ummanlaryň ortaça derejesi bilen gabat gelýän derejeli üst kabul edilýär. Şeýle üste Ýeriň umumy şekili (figurasy) ýa-da geoidiň üsti diýilýär.
Geoid- deňizlerde we ummanlarda asuda ýagdaýyndaky suwuň üsti bilen gabat gelýän we onuň islendik nokadynda agyrlyk güýjüniň ugruna perpendikulýar bolan, ýapyk güberçek üst (3-nji surata seret).
Ýeriň aşagyndaky agramyň deňölçegsiz paýlanandygy üçin geoid dogry geometriki görnüşde (formada) bolmaýar, we matematiki nukdaýnazardan onuň üsti has uly çylşyrymlylyga eýe bolýar. Şol sebäpli hem, mümkin bolan ýagdaýlarda, geoidiň üsti ýakynlaşma matematiki modeller bilen çalşylýar, şolar hökmünde, käbir ýagdaýlarda ýer sferoidi, başga bir ýagdaýlarda bolsa- ýer şary kabul edilýär. Ölçegi boýunça uly bolmadyk çäkler topografiki öwrenilende bolsa, kese tekizlik, ýagny berlen nokatda dik çyzyga perpendikulýar bolan üst, derejeli üst hökmünde kabul edilýär.
Ýer sferoidi- ellipsiň öz b kiçi okunyň daşyndan aýlanmagy netijesinde emele gelen, aýlanma ellipsoididir, şunuň bilen birlikde ellipsoidiň merkezi Ýeriň merkezi bilen gabat gelýär (3-nji surata seret).
Ellipsoidiň ölçeglerini (razmerlerini) , ellipsoidiň weýgeoidiň üstleriniň has (umumyýer ellipsoidi) ýa-da onuň aýry-aýry bölekleriniň gowy gabat gelýän şertlerinde (referens-ellipsoidi) saýlap alýarlar.

## Slide 8
Referens-ellipsoidiň şekili (figurasy) aýry-aýry ýurduň ýa-da birnäçe ýurtlaryň çägi üçin has gowy gabat gelýär. Adatça, referens-ellipsoidleri geodeziki ölçemeleri işläp düzmek üçin kanunalaýyklykda kabul edýärler.
Referens-ellipsoid görnüşindäki, a = 6378245 m uly ýarymokly, b = 6356863 m, kiçi ýarymokly we a = (a-b)/a = 1/298.3 ~ 1/300 polýuslardaky gysylma koeffisiýentli, Ýeriň has amatly matematiki modeli professor F. N. Krasowskiý tarapyndan hödürlendi.
SSSR-iň Ministrler Sowetiniň 1946 ýylyň 7-nji aprelindäki karary bilen Krasowskiniň ellipsoidi öňki SSSR döwletlerinde Ýeriň matematiki üsti hökmünde kabul edildi.
Inženerçilik geodeziýasynda amaly hasaplamalar üçin Ýeriň matematiki üsti hökmünde R = 6371.11 km ortaça radiusly şary kabul edýärler. Şaryň göwrümi ýer ellipsoidiniň göwrümine deň.
1.4.3. Ýeriň fiziki üsti
Ýeriň fiziki üsti topografiýa taýdan öwrenilende ýerüsti we ýerüsti böleklere aýratynlykda sredilýär. Ýerüsti bölek- ýeriň üsti meýdançany (çägi) topografiýa öwrenýär. Suwasty bölegi – akwatoriýany (deňizleriň we ummanlaryň suwlary bilen örtülen üsti) okeanografiýa öwrenýär. geodeziýasynda amaly hasaplamalar üçin