## Slide 1: 4-njy umumy okuw. Tema: GÖNI WE TERS GEODEZIKI MESELELER
Umumy okuwyň meýilnamasy:
4.1. Göni geodeziki meseleler barada düşünje.
4.2. Ters geodeziki meseleler barada düşünje.
4.3. Başlangyç we soňky nokatlaryň gönükdiriji burçlarynyň arasyndaky arabaglanşyk

## Slide 2
4.1. Göni geodeziki meseleler barada düşünje
Geodeziýada köplenç koordinatalary bir nokatdan beýleki nokada geçirmeli bolýar (1-nji surat). Mysal üçin, A nokadyň başlangyç koordinatalaryny, ondan B nokada çenli SAB kese aralygy we bu iki nokady birikdirýän çyzygyň ugruny (aAB gönükdiriji burçy ýa-da rAB rumby) bilip, B nokadyň koordinatalaryny kesgitlemek mümkin. Şunuň ýaly ýagdaýda koordinatalary geçirmeklige göni geodeziki mesele diýilýär.
1-nji surat. Göni
geodeziki mesele

## Slide 3
Sferoidde ýerleşen nokatlar üçin, berlen meseläni çözmeklik uly kynçylyklary döredýär. Tekizlikdäki nokatlar üçin ol şunuň ýaly çözülýär.
Berlen: А (XA, YA) nokat, SAB we αAB. Tapmaly: В (XB, YB) nokady.
Suratdan göniden-göni alarys:
ΔX = XB – XA ,
ΔY = YB – YA .
Indiki we öňki nokatlaryň koordinatalarynyň ΔX we ΔY tapawutlaryna koordinatalar artdyrmasy diýilýär. Olar АВ kesimiň degişli koordinatalar oklaryna proýeksiýalaryny emele getirýärler. АВС göniburçly göniburçlykdan olaryň bahalaryny tapýarys:
ΔX = SAB cos αAB, ΔY = SAB sin αAB.

## Slide 4
Koordinatalar artdyrmasy | Çyzyk ugrugan, tegelegiň çärýekleri |  |  | 
 | I (Dg-Gd) | II (Go-Gd) | III (Go-Gb) | IV (Dg-Gb)
ΔX | + | – | – | +
ΔY | + | + | – | –
1-nji tablisa
ΔX и ΔY koordinatalar artdyrmasynyň alamatlary
Bu formulalarda SAB hemişe kiçi san bolýandygy üçin, ΔX we ΔY koordinatalar artdyrmasynyň alamatlary cos αAB we sin αAB alamatlaryna bagly bolýarlar. Burçlaryň dürli bahalary üçin ΔX we ΔY alamatlary 1-nji tablisada hödürlenen.

## Slide 5
Rumbuň kömegi bilen koordinatalar artdyrmalaryny şu formulalar arkaly hasaplaýarys:
ΔX = SAB cos rAB , ΔY = SAB sin rAB .
Koordinatalar artdyrmalaryna alamatlary rumbuň adyna görä berýärler.
Koordinatalar artdyrmalaryny hasaplap, beýleki nokadyň gözlenýän koordinatalaryny tapýarys:
XB = XA + ΔX , YB = YA + ΔY.
Şunlukda, nokatlaryň islendik sanynyň koordinatalaryny şu tertip boýunça tapmak mümkin: indiki nokadyň koordinatalary ondan öňki nokadyň koordinatasynyň üstüne, degişli artdyrmalaryň goşulmagyna deň.

## Slide 6
4.2. Ters geodeziki mesele
Ters geodeziki meseläniň manysy, nokatlaryň А (XA, YA) we В (XB, YB) belli koordinatalarynda AB çyzygyň SAB uzynlygyny we ugruny: rAB rumbyny ýa-da aAB gönükdiriji burçuny kesgitlemekden durýar (24-nji surat).
Berlen mesele şunuň ýaly çözülýär.
Ilkibaşda koordinatalar artdyrmalaryny tapýarys.
2-nji surat.
Ters geodeziki mesele

## Slide 7
ΔX = XB – XA , ΔY = YB – YA .
rAB burçuň ululygyny şu gatnaşykdan kesgitleýäris:
tgrAB =
Koordinatalar artdyrmasynyň alamatlary boýunça rumbuň ýerleşen çärýegini we onuň adyny hasaplaýarys. Gönükdiriji burçlaryň we rumblaryň arasyndaky baglanşyklary peýdalanyp, αAB tapýarys.
Barlag üçin SAB şu formulalar arkaly iki gezek hasaplaýarys:

## Slide 8
SAB aralygy şu formula boýunça hem kesgitlemek bolar:
4.3. Başlangyç we soňky nokatlaryň gönükdiriji burçlarynyň arasyndaky arabaglanşyk
3-nji suratda teodolit ýörelgesiniň AB taraplarynyň gönükdiriji burçlaryny kesgitlemegiň çyzgysy görkezilen. Başlangyç tarapyň a0 gönükdiriji burçy belli we geodeziki abzaly teodolit bilen, A-dan B çenli ýörelgäniň sag tarapynda ýatan β1, β2, β3 burçlar ölçenen.
Ýörelgäniň galan taraplarynyň a1, a2, a3 gönükdiriji burçlaryny tapýarys.
Göni we ters gönükdiriji burçlarynyň aralaryndaky baglanyşygyň esasynda ýazyp bileris:
a1 + β1 = a0 + 180°.

## Slide 9
3-nji surat.Teodolit ýörelgesiniň taraplarynyň gönükdiriji burçlaryny
kesgitlemegiň çyzgysy
Berlen aňlatmadan şular gelip çykýar:
α1 = α0 + 180° – β1 . (1)
Teodolit ýörelgeleriniň galan taraplarynyň gönükdiriji burçlary hem edil şunuň ýaly hasaplanýar:

## Slide 10
α2 + β2 = α1 + 180° → α2 = α1 + 180° – β2 , (2) α3 + β3 = α2 + 180° → α3 = α2 + 180° – β3 , (3) … αn + βn = αn-1 + 180° → αn = αn-1 + 180° – βn . (n)
Ýagny, indiki tarapyň gönükdiriji burçy öňki tarapyň gönükdiriji burçynyň üstüne 180° goşmaga we ýörelgäniň sag tarapynda ýatan burçynyň aýrylmagyna deň.
Barlag formulasyny almak üçin (2) aňlatma, (1) aňlatmanyň bahasyny goýarys: α2 = α0 + 180° – β1 + 180° – β2 = α0 + 2 · 180° – (β1 + β2). Eger-de teodolit ýörelgesiniň indiki taraplary üçin şuňa meňzeşlikde hasaplamalary gaýtalasak, onda alarys:
αn = α0 + n ·180° – (β1 + β2 + β3 +… + βn) → αn –α0 = n ·180° – – ∑β → α0 – αn = ∑β – n · 180°.

## Slide 11
Berlen formula, baglanan β burçlar boýunça gönükdiriji burçlar hasaplananda barlag formulasy bolup biler.
Eger-de taraplaryň başlangyç α0 we soňky αn gönükdiriji burçlary belli bolsa we düzedilen burçlaryň jemine derek ölçenen burçlaryň ∑β jemini goýsak, onda şol bir formula teodolit ýörelgesiniň fβ baglanşyksyzlygyny kesgitlemäge mümkinçilik berer.
fβ = ∑β – n · 180° – (α0 – αn ).
Käwagtlar gönükdiriji burçlary, A nokatdan B nokada çenli ýörelgäniň çepinde ýatan burçlar boýunça hasaplaýarlar (λ1, λ2, … …, λn)
β1 = 360° – λ1 β2 = 360° – λ2 ........................ βn = 360° – λn.

## Slide 12
(1), (2),....,(n) aňlatmalara bu bahalary goýup, alarys:
α1 = α0 – 180° + λ1 , α2 = α1 – 180° + λ2 , ................................. αn = αn-1 – 180° + λn .
Ýörelgäniň çepinde ýatan burçlar boýunça, gönükdiriji burçlary hasaplamagyň dogrulygyny barlamak üçin, şu aňlatmany peýdalanarys:
αn – α0 = ∑ λ – n · 180° ýa-da αn – α0 = ∑ λ + n · 180°.
Onda fβ şu sormula boýunça kesgitlenýär:
fβ = ∑ λ + n · 180° – (αn – α0 ).