## Slide 1
1
10-njy umumy okuw.
Tema: Proýeksiýalary özgertmek
2. Proýeksiýalar tekizliklerini yzygider çalşyrmak usuly.
1. Proýeksiýalary özgertmegiň usullary we olaryň ähmiýeti.
Meýilnama:
3. Tekizlikleri çalşyrmak usulyny ulanyp, tekiz figuranyň hakyky ululygynyň tapylyşy.

## Slide 2
2
10.1. Proýeksiýalary özgertmegiň usullary we olaryň ähmiýeti. Çyzuw geometriýasynda birnäçe meseleler işlenende seredilýän obýekt tekizliklere görä hususy hala getirilende olaryň çözülmesi has ýeňilleşýär. Şeýle hem, şekiliň ortogonal proýeksiýasy arkaly onuň ölçeglerini takyk almak kyn bolýan pursatlary-da bolýar. Şonuň üçin, birnäçe meseleler çözülende taslaýjylar proýeksiýalary özgertmek usulyny ulanýarlar. Bu usul ýerinde ulanylsa, ýerine ýetirilýän çyzgy standartlaryň talaplaryna takyk jogap berýär.

## Slide 3
3
Proýeksiýalary özgertmekde esasy ulanylýan usullar aşakdakylardyr: - proýeksiýalar tekizliklerini çalşyrmak usuly; - aýlamak usuly; - kömekçi proýektirleme usuly; - tekiz parallel süýşürmek usuly.
Geometriki şekiliň ölçeglerini we giňişlikdäki ýagdaýyny kesgitlemek proýeksiýalary özgertmek usuly ulanylanda aşakdaky dört meseläni çözmeklige ugrukdyrylandyr.

## Slide 4
4
1. Umumy haldaky göni çyzyk haýsy hem bolsa bir tekizlige parallel ýagdaýa getirilýär; 2. Umumy haldaky göni çyzyk proýeksiýalar tekizlikleriniň ikisine parallel halyna getirilýär. Bu ýagdaýda iki gezek proýeksiýalar tekizlikleri çalşylýar; 3. Umumy haldaky tekizlik proýektirleýji ýagdaýa getirilýär; 4. Umumy haldaky tekizlik proýeksiýalar tekizlikleriniň ikisine perpendikulýar halyna getirilýär. Bu usulda hem iki gezek proýeksiýalar tekizlikleri çalşylýar.

## Slide 5
5
10.2. Proýeksiýalar tekizliklerini yzygider çalşyrmak usuly. Bu usul ulanylanda iki düzgün berjaý edilmeli. 1. Seredilýän obýektiň giňişlikdäki ýagdaýy üýtgedilmän saklanylýar, ýöne proýeksiýalar tekizlikleri yzygider üýtgedilýär. Täze sistema ortogonal proýektirlemegi üpjün etmelidir;
2. Täze sistema alnanda hökmany iki sany özara perpendikulýar tekizlikler bolmalydyr, gorizontal we frontal tekizlikler düşünjesi saklanylýar. Bu usuly düşündirmek üçin giňişlikde A nokat alynýar. A nokady H tekizlige proýektirläp Aꞌ, V tekizlige proýektirläp Aꞌꞌ nokatlar alynýar. Olaryň koordinatalary (∆y we ∆z) bellenilýär. Täze proýeksiýa tekizligini alynýar we oňa-da V1 frontal tekizlik ady dakylýar. Köne sistemada x=H∩V, täze sistemada bolsa, x1=H∩V1 ýagdaýda x1 ok kabul edilýär.

## Slide 6
6
A nokadyň proýeksiýalarynyň tapylyşy.

## Slide 7
7
AB kesimiň hakyky uzynlygynyň tapylyşy

## Slide 8
8
10.3. Tekizligi çalşyrmak usulyny ulanyp, tekiz figuranyň hakyky ululygynyň tapylyşy. Berlen bahalar boýunça umumy haldaky ABÇ üçburçlygyň H we V proýeksiýalary gurulýar. Soňra onuň gorizontal çyzygynyň H we V tekizliklerdäki hꞌ we hꞌꞌ proýeksiýalary gurulýar (Aꞌ1ꞌ=hꞌ, Aꞌꞌ1ꞌꞌ=hꞌꞌ). x1 ok tekizligiň gorizontal çyzygynyň hꞌ proýeksiýasyna perpendikulýar (x1hꞌ) we aꞌbꞌçꞌ üçburçlygyň depelerinden erkin aralykda geçirilýär. Berlen ABÇ üçburçlygyň V tekizlikdäki proýeksiýasyndan peýdalanyp, onuň V1 tekizlikdäki A1B1Ç1 proýeksiýasy tapylýar. Ýagny, x okdan Aꞌꞌ, Bꞌꞌ we Çꞌꞌ nokatlara çenli aralyklar ölçenip alynýar we x1 okdan V1 tekizlikde goýulýar. Netijede ΔA1B1Ç1V1.

## Slide 9
9
Proýeksiýalar tekizliklerini çalşyrmak usuly bilen üçburçlygyň hakyky ululygynyň tapylyşy

## Slide 10
10
Soňra O2 merkezli x2 oky geçirmek bilen, H tekizlik H1 tekizlige çalşyrylýar. Yzygiderlik dowam etdirilse, x2 ok berlen ABÇ üçburçlygyň gorizontal çyzygynyň h1 proýeksiýasyna parallel ýagdaýynda geçirilmeli. Emma, h gorizontal çyzygy V1 tekizlige perpendikulýar ýerleşendigi sebäpli, onuň h1 proýeksiýasy V1 tekizlige nokat bolup düşýär. Şonuň üçin, h gorizontal çyzygyň ABÇ üçburçlygyň üstünde ýatýandygyny (paralleldigini) nazara alyp, x2 ok ABÇ üçburçlygyň A1B1Ç1 proýeksiýasyna parallel ýagdaýda we ondan erkin aralykda geçirilýär (x2ǀǀA1B1Ç1). Soňra ABÇ üçburçlygyň H tekizlikdäki ΔAꞌBꞌÇꞌ proýeksiýanyň kömegi bilen H1 tekizlikdäki ΔA2B2Ç2 proýeksiýasy tapylýar. Çyzgydan görnüşi ýaly, H tekizlikde x1 okdan Aꞌ, Bꞌ we Çꞌ nokatlara çenli aralyklar ölçenip alnyp, x2 okdan H1 tekizlikde goýulýar. Netijede berlen ΔABÇ V2 tekizlige parallel ýagdaýyna getirilýär.

## Slide 11
Diňläniňiz üçin sag boluň!