## Slide 1: Şaýlaryň çyzgylary we eskizleri
Umumy maglumatlar. Häzirki wagtda senagatyň we gurluşygyň ähli pudaklarynda dürli gurallary, stanoklary, maşynlary, çylşyrymly gurallary taýýarlaýarlar. Önümçiligiň şu önümleriniň hemmesine önümler diýilýär. Olary aýry-aýry böleklerden ýygnaýarlar. Önum çylşyrymly boldugyça şonça-da bolekleri köp bolýar. Ýygynda işlerini (operasiyalary) ulanman tayyarlanylan şaý önümi düzýän esasy bölekdir. Aýratyn ýagdaýlarda önum diňe bir şaýdan ybarat bolup-da biler. Şaýlar taýýarlanylanda olaryň görnüşlerine (sypatlaryna) we ölçeglerine gözegçilik etmek üçin, şeyle hem önüm önümçilikde synagdan geçirilende konstruktorlyk resminamadan — şaýyň iş çyzgysyndan, peydalanýarlar.

## Slide 2
Şaýyň iş çyzgysy jaýyň şekilini we jýyy taýýarlamak hem-de oňa gözegçilik etmek üçin gerek bolan başga-da berlenleri özünde saklaýan konstruktorlyk resminamadyr. Başgaça aýdylanda jaýyň iş çyzgysy jaýyň ähli elementleriniň sypatlarynyň şekilleri we olaryň ölçegleri bilen bilelikde aşakdaky berlenleri: — ölçegleriň aňryçäk gyşyrmalaryny; — üstlerin sypatlarynyň we ýerleşişleriniň ygtyýarlygynyň görkezijilerini; — üstlerin büdür-südürliginiň belgilerini; — örtmanin, işläp bejermegiň ýylylyk bilen we başga gornüşleriniň belgilenişini; — önümlerin markalamak we tagmalamak baradaky görkezmelerini; — ýazgylardan, tehniki talaplardan we tehniki hasiyetnamalardan hem-de jedwellerden durýan hat ýazgylaryny; — konuslary oturtmagyň we ygtyýarlyklaryň ölçeglerini; — şertli belgilerini we beýlekileri hem öz içine alýan konstruktorlyk resminamadyr.

## Slide 3
Şaýyň eskizi
(eskiz fransuz sözi bolup esquisse — öňünden ýerine ýetirilen çyzgyjyk diýmekdir) çyzgy gurallary ulanman, «elde», jaýyň proporsiyasyny berjay edip masştabsyz («gözçeni masştabda») ýerine ýetirilen jaýyň iş çyzgysydyr.

## Slide 4
Eskizler gös-göni naturadan çyzylanda (ýerine ýetirilende), şaýlary ölçemeklik gerek bolýar.

## Slide 5
Şaýyň sypaty we onuň elementleri.

## Slide 6
— şaya tehnologiki nyşan boýunça seredilse, esas edilip şaýy taýýarlamagyň tehnologiyasy (kesmek, guýmak, çekiçlemek, galyplamak we ş.m.) kabul edilýär. Bu görkezilen nyşanlar biri-biri bilen özara baglanyşyklydyr we biri-birine täsir edýär.
Şaýlaryň (predmetleriň) esasy (baş) şekilini saýlamak.
Şaýyň(predmetin) esasy (baş) şekilini dogry saýlap almaklyk, çyzgynyň islege laýyk çözüwine ep-esli derejede baglydyr. Çyzgysy ýa-da eskizi yerine ýetirilýän şaya her hili nyşanlar boyunça garamak mümkindir, mysal üçin:
— şaýa geometriki nyşan boýunça seredilse, esas edilip onuň sypaty, ýagny onun çäklenen üsti (kopgranlyklar, egri üstler, olaryň birleşdirilenleri); — şaýa konstruktiw nyşan boýunça seredilse, esas edilip onuň wezipesi we ol ýa-da beýleki mehanizmde işleýşi;