## Slide 1: 14-nji umumy okuw tema: Jaýlaryň we desgalaryň ýerasty böleginiň gurluşygynyň geodeziki üpjünçiligi
Meýilnama:
Desganyň ýerasty böleginiň gurluşygynda ýerine ýetirilýän işler.
Kotlowanyň suduryny ýeriň üstüne geçirmek.
Desganyň ýerasty böleginiň gurluşygyny gözegçilikde saklamak.

## Slide 2
Gurluşykdaky geodeziýa işleri şu görnüşlere bölünýär:
Şekillendirme (topoplanlary düzmek) we trassirlemek işleri gurluşyk işlerini taslamakdan öňde we inženerçilik gözlegleri söwründe ýerine ýetirilýär.
Bölüşdiriş işleri göniden-göni gurluşyk işleri geçirilýän döwründe ýerine ýetirilýär we binanyň ýa-da desganyň oklaryny hem-de nokatlaryny taslamadan ýeriň üstüne geçirmeklik (çykarmaklyk) üçin niýetlenýär.
Ýerine ýetiriji ölçemeler gurluşyk işleri geçirilýän döwründe we ol tamamlananda, gurluşyk-gurnama işleriniň ýerine ýetirilşine hem-de hiline gözegçilik etmek üçin, şeýle hem, gurlan meýdanyň täze topografiki planyny düzmek maksady bilen amala aşyrylýar.
Gurluşyk obýektleriniň deformasiýalaryna gözegçilikleri geçirmeklik olaryň galdyrylýan döwriniň başynda we gurluşygyň soňuna çenli amala aşyrylýar we, gerek bolanda ulanyş döwründe dowam etdirilýär.

## Slide 3
Desganyň ýerasty böleginiň gurluşygynda ýerine ýetirilýän geodeziki işler
Ýer işleriniň göwrümlerini kesgitlemek üçin kotlowan gazylmazdan öňürti ýeriň üstünde barlag niwelirlemesini geçirýärler, ok nokatlarynyň belliklenen sütünlerinde binalaryň oklaryny jikme-jik bölüşdirme we kotlowanyň gyra çygrlaryny bölmekligi ýerine ýetirýärler. Barlag niwelirlemede nokatlaryň belentlik belliklerini inedördüller boýunça tehniki niwelirlemeden kesgitleýärler. Uly beýgelmeli ýa-da üýşürilen beýik gumly depeli ülüşlerde taheometriki ölçemeleri peýdalanýarlar. Hakyky belenlik bellikleriň we taslama resminamalaryndaky belenlik bellikleriň arasyndaky aratapawutlar uly bolanda, ýer işleriniň göwrümlerindäki aratapawutlary görkezmek bilen nama (akt) düzýärler.

## Slide 4
Oklary jikme-jik bölmeklik konstruksiýalaryň aýry-aýry elementlerini we jaýlaryň ýa-da desgalaryň böleklerini taslamadaky ýagdaýyna oturtmak üçin niýetlenýär. Jikme-jik bölmäniň oklary dürli konstruksiýalaryň özara ýerleşişini kesgitleýärler Оси детальной разбивки определяют взаимное положение различных конструкций, и к точности их разбивки предъявляют более жесткие требования, чем к разбивке осей, определяющих положение здания на местности. Допускаемые значения средних квадратических погрешностей Sp измерения углов, относительных погрешностей Si/l линейных измерений и погрешностей Sh определения превышений при детальных разбивках приведены в табл. 19, а условия, которые необходимы для достижения этих точностей, перечислены в табл. 20*

## Slide 5
С nokatda teodolitiň kömegi bilen perpendikulýar geçirilýär we 1-1 okuň ugry boýunça ölçemeler geçirmek bilen, А/1 и В/1 oklaryň (binanyň burçy) boýunça kesişmesilerini tapýarlar. Şuňa meňzeş gurluşlary 49-49 oklar üçin hem alýarlar we А/49 hem-de В/49 oklaryň kesişmelerini alýarlar. Binanyň burçlaryndaky
oklaryň kesişmelerini wagtlaýyn nyşanlar bilen berkidýärler.
Barlag üçin daşky kontur boýunça, şeýle hem oklaryň kesişme nokatlarynda diagonallaryň ýa-da burçlaryň ölçemelerini geçirýärler. Käwagtlar binanyň perimetri boýunça

## Slide 6
Poligonometriki ýörelge geçirýärler, ýörelgäniň baglanşyksyzlygy boýunça bolsa gurluşlaryň takyklygy boýunça netije çykarýarlar. Gurluşlaryň takyklyklaryna bolan talaplar esasanam oklaryň jikme-jik bölünişleri boýunça kaalaşdyrylýar.
Poligonlar baglananlaryndan soňra oklaryň bi ugra ýerleşen çyzyklaryny geljekki kotlowanyň gyra çygryndan daşda ýörite gazyklar (metalliki gazyklar we monolitler) bilen berkidýärler. Nyşanlaryň goýuljak ýerlerini ülüşiň erkin kalkasy boýunça saýlap alýarlar, nyşanlaryň özleri bolsa ölçemeler boýunça ýerli predmetlere baglanylýarlar.
Oklaryň göni ugurlarynda ýerleşen binalaryň ýa-da desgalaryň oklaryna ýagly reňk bilen reňk berýärler we olary binalaryň nokatlaryna baglaýarlar.

## Slide 7
Bölme işlerinde peýdalanylmadyk, taslama ölçegleri (razmerleri) boýunça, esasy oklar berkidileninden soňra barlag ölçemelerini geçirýärler. Barlag ölçemeleriniň netijelerindäki we taslama ölçeglerindäki aratapawutlar, ýüzünde işçi çyzgylar işlenilip düzlen planlaryň grafiki takyklygyndan geçmeli däldir.
Eger-de, taslama çyzgysyndaky binanyň ähli baglanmalary diňe gyzyl çyzyklara amala aşyrylan bolsa, onda barlag ölçemeleri, bölüşdirmede peýdalanylmadyk ugurlar boýunça ýerine ýetirýärler. Bu ýagdaýda aratapawutlar binanyň uzaboýuna oklary üçin 5 sm-den, kese oklary üçin 3 sm-den geçmeli däldir. Eger-de oklardan gyzyl çyzyga çenli göniden-göni mümkin bolmasa, onda ygtyýar berlen aratapawutlar 8-5 sm bolýar.

## Slide 8
Işler gutaranyndan soňra namalary düzmek bilen esasy oklary tabşyrmaklyk amala aşyrylýar. Ýüzüne gyzyl çyzyk, gyzyl çyzyga baglanan binanyň oklary, oklaryň ýazgylary we reňklenmeleri, şeýle hem, nyşanlaryň ýerli predmetlere baglanmalary we barlag ölçemeleriniň netijeleri girizilen shematiki çyzgy goşulýar. 2. Bar bolan düýpli gurlan gurluşlardan oklary bölmeklik, taslama guramalary tarapyndan berlen ölçegler boýunça ýerine ýetirilýär. Bölüşdirmede, daýanç binanyň iki arka tarapy boýunça birmeňzeş kesimleri ölçäp goýup, bazisi (bina ugurdaş bolan) alýarlar. Bölüşdirme bazisinden esasy oklary gurmaklygy gyzyl çyzykdan ýa-da guulma çyzygyndan amala aşyrýarlar.

## Slide 9
3. Gurluşyk torunyň punktlaryndan oklary bölmeklik toruň taraplaryndan ölçemelerden we bir ugurlary gurmakdan ýerine ýetirilýär (2-nji surat). Toruň I—II we II—IV taraplary boýunça, a taslama ölçegine deň bolan we alnan nokatlar boýunça 1—I bir ugurly oky gurýarlar. I—II, III—IV taraplar boýunça b kesimi ölçäp goýýarlar we B-Ç oky alýarlar. Oklaryň kesişmesi nokady Б/1 berýär. Şuňa meňzeşlikde galan ähli oklary we olaryň kesişmelerini alýarlar. 4. Разбивка осей с точек теодолитного хода или пунктов планового обоснования пооизводится полярным методом. Подготовку данных осуществляют графическим, графоаналитическим и аналитическим способами.