## Slide 1: 14-nji umumy okuw tema: Jaýlaryň we desgalaryň ýerasty böleginiň gurluşygynyň geodeziki üpjünçiligi
Meýilnama:
Desganyň ýerasty böleginiň gurluşygynda ýerine ýetirilýän işler.
Kotlowanyň suduryny ýeriň üstüne geçirmek.
Desganyň ýerasty böleginiň gurluşygyny gözegçilikde saklamak.

## Slide 2
Gurluşykdaky geodeziýa işleri şu görnüşlere bölünýär:
Şekillendirme (topoplanlary düzmek) we trassirlemek işleri gurluşyk işlerini taslamakdan öňde we inženerçilik gözlegleri söwründe ýerine ýetirilýär.
Bölüşdiriş işleri göniden-göni gurluşyk işleri geçirilýän döwründe ýerine ýetirilýär we binanyň ýa-da desganyň oklaryny hem-de nokatlaryny taslamadan ýeriň üstüne geçirmeklik (çykarmaklyk) üçin niýetlenýär.
Ýerine ýetiriji ölçemeler gurluşyk işleri geçirilýän döwründe we ol tamamlananda, gurluşyk-gurnama işleriniň ýerine ýetirilşine hem-de hiline gözegçilik etmek üçin, şeýle hem, gurlan meýdanyň täze topografiki planyny düzmek maksady bilen amala aşyrylýar.
Gurluşyk obýektleriniň deformasiýalaryna gözegçilikleri geçirmeklik olaryň galdyrylýan döwriniň başynda we gurluşygyň soňuna çenli amala aşyrylýar we, gerek bolanda ulanyş döwründe dowam etdirilýär.

## Slide 3
Desganyň ýerasty böleginiň gurluşygynda ýerine ýetirilýän geodeziki işler
Ýer işleriniň göwrümlerini kesgitlemek üçin kotlowan gazylmazdan öňürti ýeriň üstünde barlag niwelirlemesini geçirýärler, ok nokatlarynyň belliklenen sütünlerinde binalaryň oklaryny jikme-jik bölüşdirme we kotlowanyň gyra çygrlaryny bölmekligi ýerine ýetirýärler. Barlag niwelirlemede nokatlaryň belentlik belliklerini inedördüller boýunça tehniki niwelirlemeden kesgitleýärler. Uly beýgelmeli ýa-da üýşürilen beýik gumly depeli ülüşlerde taheometriki ölçemeleri peýdalanýarlar. Hakyky belenlik bellikleriň we taslama resminamalaryndaky belenlik bellikleriň arasyndaky aratapawutlar uly bolanda, ýer işleriniň göwrümlerindäki aratapawutlary görkezmek bilen nama (akt) düzýärler.

## Slide 4
Oklary jikme-jik bölmeklik konstruksiýalaryň aýry-aýry elementlerini we jaýlaryň ýa-da desgalaryň böleklerini taslamadaky ýagdaýyna oturtmak üçin niýetlenýär. Jikme-jik bölmäniň oklary dürli konstruksiýalaryň özara ýerleşişini kesgitleýärler.
Binanyň ýeriň ütündäki ýagdaýyny (ornuny) kesgileýän oklary bölmekligiň takyklygyna garanyňda, jikme-jik bölmekligiň oklary dürli konstruksiýalaryň özara ýerleşişini kesgitleýärler, we olary bölmekligiň takyklygyna has berk talap bildirýärler.
Jikme-jik bölmekligi esasy (gabara) nyşanlarynyň orunlaryny takyklamakdan we olaryň saklanyş ýagdaýlaryny barlamakdan başlaýarlar. Munuň üçin gabara oklary boýunça talap edilýän takyklykda poligonometriki ýörelge geçirýärler.

## Slide 5
Punktlaryň haýsydyr birini we uzaboý okunyň ugruny başlangyç hökmünde kabul edip, nyşanlaryň koordinatalaryny hasaplaýarlar, reduksiýa elementlerini kesgitleýärler we gabara oklara düzedişleri girizýärler. Oklaryň ýagdaýlaryna barlag ölçemeler geçirileninden soňra monolitleriň plastinkalarynda öňünden burawlanan deşiklere oturfylan, reňkli metallardan ýasalan berçinlere oý syzyklar bilen berkidýärlär.
Jikme-jik bölmede gabara oklaryny planly esas hökmünde peýdalanýarlar. Önümçilikde köplenç bu tapgyry, jaýyň ýeriň üstündäki ornuny kesgitleýän esasy oklar bilen gabat getirýärler. Bu ýagdaýda jikme-jik bölmeden öňürti diňe oklaryň kesimlerini we diagonallary ölçeýärler, ölçemeleriň netijeleri boýunça bolsa bölmegiň takyklygy we oklary berkidýän oklaryň orunlarynyň üýtgewsizligi barada netije çykarýarlar.
Gabara oklaryny barlanlaryndan soňra gurluşyk ok lary berkidiş işlerine başlaýarlar (1-nji surat). Onuň üçin teodolit bilen I—//, V— VI nyşanlaryň bir ugurlaryny belläp goýýarlar we aralyklary ölçäp goýmaklyk arkaly nyşanlaryň konturlarynyň bir ugur nokatlaryny alýarlar. Uzaboý birugurlar boýunça berlen kesimleri belleýärler we burç nokatlarynyň orunlaryny alýarlar. Barlag üçin emele gelen poligonyň burçlaryny we taraplaryny ölçeýärler.

## Slide 7
Teodolitiň kollimasion tekizligi bilen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII nyşanlardan ok nokatlaryna, birugurlary gurmak ýoly bilen geçirýärler we çüýler hem-de reňkler bilen berkidýärler. Bölüşdiriş nokatlaryny saklamagy üpjün etmek üçin metallik gazyklar bilen goşmaça berkidýärler. Barlag üçin gabara oklarynyň aralaryndaky aralyklary nyşanyň ýokarky ujy boýunça göni we ters ugurlara ölçeýärler. Birwagtda oklary jikme-jik bölmekligi ýerine ýetirýärler, ýagny taslama kesiklerini ölçäp goýmaklyk arkaly Б—Б, 1—1, 3—3, 5—5, 6—6, 8—8 oklaryň orunlaryny kesgitleýärler, soňra bolsa olary berkidýärler.

## Slide 8
После завершения работ по детальной разбивке осей производят построение верхней бровки и основания откосов котлована. Из рабочих чертежей строительного проекта выбирают все необходимые размеры и составляют подробную схему разбивки с привязкой контуров к осям зданий. По проектным размерам получают на обноске створы авi—аба* Ь6i—&ба верхней бровки и а01—а02, bo1—b02 основания откосов в продольном направлении. Аналогично получают контуры в поперечном направлении. Построением створов на глаз и промерами рулеткой или землемерной лентой определяют и закрепляют контуры верхней бровки и основания откосов котлована деревянными колышками через 5—10 м и в углах поворота. Контроль геометрических параметров котлована в процессе его разработки осуществляют построением створов и линейными промерами от разбивочных осей, а высотное положение точек определяют геометрическим нивелированием со строительных реперов объекта. После механизированной разработки котлована производят рабочую (предварительную) съемку и устанавливают колья-маяки для зачистки дна и откосов котлована. После зачистки производят исполнительную съемку котлована. На схеме исполнительной съемки показывают контуры верхней бровки и основания откосов, выписывают отклонения характерных точек котлована от проектных значений в плане и по высоте. Одновременно определяют объемы земляных масс. Для подсчета контур котлована разделяют на квадраты со сторонами а. Высоту h ребер, призм вычисляют по результатам контрольного нивелирования дневной поверхности и исполнительной съемки котлована, а объем призм уПр — по формуле Vjjp = 0,25а2 (h! + h2 + h3 + Л4). Для подсчета объемов призм с высотой h k = h i + h 2 клиновидной части и высотой h пирамиды призмы используют выражение hUhk-Щ п 2 °аР~ 6(/tfc-2 h) Общий объем земляных масс определяют как сумму объемов призм. После приемки основания приступают к передаче отметок осей в котлован. В котловане устанавливают не менее двух рабочих реперов. Отметки реперов получают проложением замкнутого хода геометрического нивелирования, прокладываемого по въездам в котлован. Для глубоких котлованов передачу осей производят на обноску, установленную в котловане на высоте 1,0—1,5 м над его основанием. В этом случае обноску на поверхности земли не устанавливают, а передачу осей на обноску в котловане производят со знаков закрепления основных осей так же, как на обноску на поверхности земли. При обычной глубине передачу осей в котлован осуществляют построением створов по откраскам на обноске непосредственно при выполнении различных работ в котловане. Для ленточных фундаментов промерами от осей по обноске получают створы, проходящие по граням конструкций фундамента. Точки створов

## Slide 9
закрепляют на обноске, а сам створ в процессе выполнения работ получают при помощи струн (лески, проволоки и т. п.) и нитяного отвеса. При разбивке свайного поля ось ряда закрепляют на обноске, а места погружения свай получают промерами рулеткой вдоль струн. Для разбивки кустов свай предварительно находят центры кустов, а места погружения свай определяют промерами рулеткой в направлениях осей зданий. Установку опалубки для устройства фундаментной плиты или монолитного ростверка производят по створам, полученным натяжением струн на обноске и снесением точек в котлован нитяным отвесом. Точки створов на обноске получают заранее путем отложения проектных размеров от осей детальной разбивки. Перед началом бетонных работ производят рабочую исполнительную съемку внутренних граней опалубки, а отклонения от проектного положения наносят на рабочую схему. Положение верха плиты или ростверка определяют геометрическим нивелированием от рабочих реперов в котловане и закрепляют гвоздями и откраской на верхней части опалубки. После завершения бетонных работ или установки нижних блоков фундамента производят детальную разбивку осей под монтаж конструкций лодземной части здания и исполнительную съемку нижней части фундамента (плиты, ростверка или сборных блоков).

## Slide 11
Разбивку осей под монтаж конструкций производят в соответствии с точностью, приведенной в табл. 19 и 20. В качестве обоснования для разбив ки используют оси на обноске. Закрепление осей и их параллелей произво дят откраской на бетоне или кернами на металлических пластинах, при крепленных к нижним блокам фундамента. Плановую исполнительную съемку фундаментной плиты, ростверка или нижних блоков фундамента осуществляют промерами от откраски осей до •боковых граней конструкций. Высотную съемку производят техническим ни велированием с рабочих реперов в котловане. На схеме исполнительной съемки показывают оси здания, конструкции фундамента и их отклонения в плане и по высоте. Пример оформления схемы дан на рис. 39.
Монтаж фундаментных блоков верхнего ряда производят путем совмещения установочных рисок с откраской осей или параллелей на блоках нижнего ряда. Для установки в отвесное положение блоков высотой до 4 м используют специальные рейки-отвесы, а для более высоких конструкций— теодолит. После монтажа и предварительного закрепления блоков производят контрольные измерения и осуществляют корректировку положения (выверку) конструидий в плане и по высоте. Высотное положение опорных плоскостей фундамента выравнивают подкладкой металлических пластин или подливкой бетеиного раствора. Работу по сооружению фундамента завершают исполнительной съемкой конструкций и составлением схемы с указанием отклонений от проектного положения. Геодезические работы при возведении остальных конструкций подземной части здания (колонн, перекрытий, стен и т. п.) производят как и при возведении наземной части здания. Подробно эти виды работ рассмотрены в следующих параграфах.