## Slide 1: 10-njy tejribe işi. Ýer böleginiň meýdanyny analitiki usulda hasaplamak
Maksady: kartada ýa-da planda berlen poligonlaryň meýdanyny formulalar arkaly kesgitlemegi öwretmek.
Gerekli esbaplar we gurallar: topografiki karta, çyzgyç, mikrokalkulýator we iş depderi

## Slide 2
1- nji mysal. Depeleriniň koordinatalary berlen poligonyň meýdanyny kesgitlemeli:
x1 = +325,00 m; y1 = + 650,00 m;
x2 = + 450,76 2 m; у2 = + 731,10 m;
x3 = + 378,75 m; у3 = 846,12 m;
х4 = +251,74 m; у4 = +775,90 m.
1-nji surat. Poligonyň meýdanyny analitiki usul arkaly hasaplamagyň shemasy
Çözülişi:
Eger-de depeleri sagat diliniň ugruna belgilenen bolsa, poligonyň meýdanyny şu formulalar arkaly hasaplaýarlar:

## Slide 3
bu ýerde n- poligonyň depeleriniň sany; i- 1-den n-e çenli san bahalara eýe bolýar.
1. i- 1-den 4-e çenli baha berip, koordinatalaryň aratapawudyny kesgitleýäris:

## Slide 7
Ýumuş: 75-nji jetweliň maglumatlary boýunça analitiki usulda poligonyň meýdanyny hasaplamaly.