## Slide 1: Giňişlik (geografik) obýektler
Meýilnama:
Giňişlik maglumatlary we obýektleri.
Giňişlik obýektleriniň başlangyç görnüşleri.
Giňişlik obýektiniň sanly beýan edilişi.

## Slide 2
Kompýuterleriň döremegi bilen maglumatlaryň ähli toplumy 2 görnüşe bölünýär:
sanly – görkezilişi, sanlanylyşy we maglumatlaryň ýaýradylyşy sanly kodlar ýa-da sanly signallar görnüşinde;
analog maglumatlary – adaty kagyz göterijilerinde saklanýar.
GIS-de maglumat modelirlemesiniň obýekti bolup giňişlik obýekti (geografik obýekt) hyzmat edýär.
Giňişlik obýekti – (ýer üstüniň) hakyky obýektiniň, ýerleşýän ýerini we alamatlar toplumyny (häsiýetlerini, atributlaryny) özünde saklaýan sanly görkezilmesi (modeli) ýa-da şol obýektiň özi

## Slide 3: Giňişlik obýektleri barada maglumatlaryň käbir köplügi giňişlik maglumatlaryny emele getirýär. Olar özara bagly iki bölekden durýar:
Pozision (topologo-geometriki) düzüjiler – maglumatlaryň giňişlikdäki ýerleşýän ýeriniň beýany;
Pozision däl düzüjiler – maglumatlaryň tematiki düzüminiň beýany

## Slide 4: Giňişlik obýektleriniň başlangyç görnüşleri
Nokat (nokat görnüşli obýekt) – 0-ölçegli obýekt, plandaky koordinatalary bilen häsiýetlendirilýär;

## Slide 5: Çyzyk (çyzykly obýekt, poliliniýa) – 1-ölçegli obýekt, planly koordinatalary belli bolan nokatlaryň azyndan 2 sanysynyň yzygiderligi bilen emele getirilýär

## Slide 6
Meýdan (poligon, poligon görnüşli obýekt, kontur, sudurly obýekt) – 2-ölçegli (meýdan görnüşli) obýekt, içerki meýdançasy çyzyklaryň (wektor topologik modellerde dugalaryň ýa-da “spagetti” modellerinde segmentleriň) ýapyk yzygiderliligi bilen çäklendirilýär we içindäki nokady (belligi) bilen tapawutlandyrylýar;

## Slide 7
Piksel – 2-ölçegli obýekt, sanly suratyň elementi, suraty diskretlemek (rastryň iň soňky bölüp bolmaýan elementlerine çenli dagytmak) netijesinde alynýan düzüjileriniň iň kiçisi, GIS rastr modelinde koordinatalar tekizliginiň diskretlenmesiniň elementi;
Ýaçeýka-öýjük (regulýar öýjük) – 2-ölçegli obýekt, ýer üstüni regulýar toryň çyzyklary bilen bölünende alynýan elementi;
Üst (relýef) – 2-ölçegli obýekt, diňe bir planly koordinatalar däl eýsem obýektleri emele getirýän atributlaryň sanyna girýän Z applikatasy (applikata edil absissa, ordinata diýlişi ýaly Z okunyň ululygy) bilen kesgitlenilýär; jisimiň gabygy;

## Slide 8
Jisim – 3-ölçegli (göwrümleýin) obýekt, Z applikatasyny öz içine alýan koordinatalar tripleti bilen suratlandyrylýar we üstler bilen çäklendirilýär.

## Slide 9: Giňişlik obýektiniň sanly beýan edilmegi
Giňişlik obýektiniň umumy sanly beýan edilmesi aşakdakylary öz içine alýar:
Atlandyrylyşy;
Ýerleşýän ýerini görkezmek;
Alamatlarynyň toplumy;
Beýleki obýektler bilen gatnaşygy;
Giňişlikde “özüni alyp barşy”

## Slide 10
Obýektiň atlandyrylyşy bolup onuň geografik ady (eger bar bolsa hususy ady), onuň şertli kody we/ýa-da ulanyjy tarapyndan berilýän ýa-da ulgam tarapyndan dakylýan identifikatory hyzmat edýär.

## Slide 11
Obýektiň görnüşine görä onuň ýerleşýän ýeri koordinatalar jübüti (tripleti) – nokat görnüşli obýekt üçin, ýa-da käbir maglumatlar modeliniň çäklerinde kesgitli görnüşde gurnalan koordinatalar toplumy bilen kesgitlenilýär. Bu maglumatlary beýan etmegiň geometriki bölegidir, seredilýän giňişlik obýektleriniň semantikasyndan (pozision däl alamatlaryndan) tapawutlylykda geometriýasydyr (metrikasydyr).

## Slide 12
Alamatlar sanawy obýektiň atributlaryna, ulanyjy tarapyndan sanly görnüşde berkidilýän hil we mukdar häsiýetlerine degişli. Maglumatlar gaýtadan işlenýän wagty alyp bolýar ýa-da ulgam tarapyndan awtomatiki generirlenýär (atributlaryň soňky görnüşine meselem poligon görnüşli obýektleriň perimetrleri we meýdanlary degişli). Obýektiň atributy düşünjesiniň giň düşündirilişi bar; olaryň soňkysyna maglumatlaryň dürli görnüşini: tekst, sanly surat, wideo- ýa-da audioýazgy, grafika (karta hem) degişli edip bolýar. Atribut hökmünde obýektiň düzüm, tematiki (pozision däl, giňişlik däl) alamatlaryna düşünilýär.

## Slide 14
Gatnaşyk diýip ilki bilen topologik alamatlaryna düşünilýär. Giňişlik obýektiniň topologik alamatlaryna onuň:
Ölçegliligi (giňişlik ölçegliligi), şuňa degişlilikde 0, 1, 2 we 3-ölçegli obýektler tapawutlandyryldy;
Ýapyklygy, eger çyzykly obýektler barada gürrüň gidýan bolsa; baglanyşyklygy; ýönekeýligi (çyzykly obýektleriň öz-özüni kesip geçmesiniň we poligonda “adajyklaryň” ýoklugy);
Araçäkde, poligonyň içinde we daşynda ýerleşmesi;
Käbir çyzygyň soňudygyny görkezýän nokat görnüşli obýektiň alamaty degişlidir.

## Slide 16
Obýektleriň topologik gatnaşyklaryna meselem bolup, olaryň “kesişmek” (ýa-da “kesişmezlik”), “galtaşmak”, “içinde ýerleşmek”, “özünde saklamak”, “gabat gelmek” alamatlary hyzmat edýär.
Toplogiýa geometriýa bilen bilelikde maglumatlary beýan etmegiň topologo-geometriki bölegini, pozision bölegini emele getirýär. Şeýlelikde, giňişlik maglumatlaryny umumy görnüşde esasy üç düzüji bölege bölmeli: toplogiki, geometriki we atributiw bölekler. Ýagny giňişlik obýektiniň sanly modeliniň “geometriýasy”, “topologiýasy” we “atributikasy”.

## Slide 17
Maglumatlaryň atributiw bölegini dolandyrmak adatça, GIS-iň programma serişdelerine ýa-da olara görä daşynda oturdylan, maglumat bazalaryny dolandyrmak ulgamynyň (MBDU) serişdeleriniň paýyna düşýär. Ol has aýdyň maglumatlaryň wektor modelinde amala aşyrylan. Maglumatlaryň wektor modelinde atributlary tablisa görnüşinde görkezilen, MBDU-da saklanylýar we dolandyrylýar, olaryň pozision bölegi bolsa, atributiw bölegi bilen giňişlik obýektleriniň identifikatorlary bilen baglanan, başga serişdeler bilen dolandyrylýar. Giňişlik maglumatlarynyň şeýle görnüşleri giňden ýaýran we georelýasion diýlip atlandyrylýar.