## Slide 1: Tejribe iş № 15 Ýer üstüniň relýefi, gorizontallar boýunça profil gurmak
Maksady: topografiki kartalarynda Ýer üstüniň relýefini şekillendirmekde
ulanylýan gorizontallar, relýefi şekillendirmekde ulanylýan kömekçi
elementler, relýefiň kesişme beýikligi, kartada berlen çyzyk boýunça
profili gurmagy we bezemegi öwretmek.

## Slide 2
Ýer üstüniň relýefi diýlende onuň giňişlik göwrüm formasynyň ähli toplumyna düşünilýär. Başgaça aýdylanda ýer üstüniň relýefi diýlip Ýer üstiniňähli bitekizlikleriniň jemine düşünilýär.
Relýefi gorizontallar bilen görkezilen kartalarynyň we planlarynyň ýerüsti gurluşyny öwrenmek maksady bilen profil gurulýar. Profili topografiki kartalarda gorizontallaryň kömegi bilen gurmak bolar.
Gorizontal - bu relýefiň birmeňzeş beýiklikli nokatlaryny birleşdirýän egri endigan geçirilen çyzykdyr. Eger-de deňiz derejesiniň üsti 50 sm galdy diýip hasap etsek, onda onuň kenar ýaka çyzygy (suwuň kenara urlanda galdyrýan yzy) hem 50 sm ýokary galar. Suwuň derejesiniň ýokary galmagy netijesinde emele gelen çyzyga gorizontal hökmünde seretmek bolar.
Käbir gorizontallaryň absolýut beýiklikleri topografiki kartalarynda ýazylmaklyk bilen berilýär. Ondan başga-da, kartalarda käbir ýer üstüniň häsiýetli nokatlarynyň (depelerde, deňizlerde, derýalarda, köllerde, suw howdanlarda we ş.m. suwuň kenar bilen kesişme nokatlarynyň, gerişleriň) belentlik bellikleri, ýazylmak bilen geçirilýär.

## Slide 4
25-nji surat. Relýefiň esasy formalary (a) we gorizontallar bilen relýefiň esasy formasynyň (b) görkezilişi
Ýer üstüniň relýefiniň gorizontallar bilen şekillendirilmegi topografiki kartarynda relýefiň formasyny we elementlerini tanamaga, olaryň arabaglanyşygyny we relýefiň käbir mukdar häsiýetlerini ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Gorizontallaryň suraty we olaryň özara ýerleşmegi ýer üstüniň relýefiniň formasyny emele getirýär.
Kartada (planda) baýyrlyklar (beýiklikler) we oýluklar (peselmeler) ýapyk, konsentrik ýerleşen gorizontallaryň sistemasy bilen görkezilýär. Bu ýagdaýda ýer üstüniň düşmeleri (peselmeleri) bergştrihleriň kömegi bilen şekillendirilýär. Bergştrih – bu ýer üstüniň relýefiniň peselme çyzygynyň ugruna gorizontallardan gidýän gysga çyzykdyr (25-nji surat).
Ýer üstüniň relýefiniň gorizontallar bilen şekillendirilmegi topografiki kartarynda relýefiň formasyny we elementlerini tanamaga, olaryň arabaglanyşygyny we relýefiň käbir mukdar häsiýetlerini ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Gorizontallaryň suraty we olaryň özara ýerleşmegi ýer üstüniň relýefiniň formasyny emele getirýär.
Kartada (planda) baýyrlyklar (beýiklikler) we oýluklar (peselmeler) ýapyk, konsentrik ýerleşen gorizontallaryň sistemasy bilen görkezilýär. Bu ýagdaýda ýer üstüniň düşmeleri (peselmeleri) bergştrihleriň kömegi bilen şekillendirilýär. Bergştrih – bu ýer üstüniň relýefiniň peselme çyzygynyň ugruna gorizontallardan gidýän gysga çyzykdyr (25-nji surat).

## Slide 5
Kesişmegiň beýikligi (h) – goňşy kesişýän gorizontallaryň arasyndaky wertikal ugurdaky aralyk ýa-da başgaça aýdanyňda asma ugurdaky goňşy gorizontallaryň arasyndaky aralykdyr.
Goýma, d – bu eňňidiň gorizontal proýeksiýasydyr.
Eňňidiň egriligi (aşaklygy) ýapgytlyk burçy (V) ýa-da eňňitlik (i) bilen kesgitlenilýär. Ony aşakdaky formulany ulanyp kesgitleýäris:

## Slide 8
Muny bilmek zerurdyr:
Relýefiň kesişme beýikligi topografiki kartalaryň her bir sahypasynyň günorta ramkasynyň aşagyndaky ýerleriň grafiki masştabdan soňra berilýär. Meselem, 1:200000 masştably (Baherden) esasy gorizontallar 40 metrden geçirilýär, edil şular ýaly 1:100000 masştably topografiki kartalarda 20 metrden, 1:50000 – 10 metrden, 1:25000 – 5 metrden, 1:10000 – 2.5 metr aralyklardan geçirilýär.
Gorizontallar kartada inçe goňur reňkli çyzyklar bilen her bäşinji gorizontaldan galňaldylan (ýognaldylan) görnüşinde geçirilýär. Meselem, eger-de relýefiň kesişme beýikligi 5 metr bolsa onda 25 metre kratny, 10 metr bolsa onda 50 metrlik gorizontallar galňaldylan görnüşinde geçirilýär.
Nokatlaryň beýikligini hasaplanymyzdan soňra, profili gurmak işine girişýäris. Profili gurmak üçin, onuň gorizontal we wertikal masştablaryny saýlap alýarys. Gorizontal masştab üçin planyň ýa-da kartanyň masştaby alnanda, adatça wertikal masştab, gorizontal masştabdan 10 esse uly edilip alynýar. Emma profiliň takyklygyny artdyrmak maksady bilen, wertkal masştaby relýefiň kesişme beýikligine deň bolan beýikliklerden alýarlar. Profili gurmak üçin ýörite millimetrli böleklere

## Slide 9
bölünen kagyzdan peýdalanmak has-da amatlydyr. Profili, millimetr bölekli kagyzda göni çyzygy, ýagny gorizontal çyzygyň uzynlygyna deň bolan kesimi(profiliň şertli üsti) galamyň kömegi bilen çyzýarys. Şu çyzykdan aşakda profiliň toruny gurýarys. Profiliň torunda:
nokatlaryň beýikligi (H), metrde; gorizontallaryň hem-de nokatlaryň arasyndaky aralyklar (d), metrde alynýar.
Millimetr çyzgy kagyzyndaky gorizontal çyzygyň başynda profiliň başlangyç nokadyny, soňra şu nokatdan birinji gorizontala çenli aralyklar we birinji gorizontaldan ikinji gorizontala çenli we ş.m aralyklar sirkul - ölçeýjiniň kömegi bilen yzygiderlikde alyp goýmak bilen geçirmek bolar. Bu aralyklary geçirmekde ak kagyzy, profiliň gurulýan çyzygynyň üstünde goýmak bilen, onda başlangyç we ahyrky nokatlaryň we her bir goňşy gorizontallaryň ýagdaýy belgilenilýär. Şu bellikleriň aşagynda başlangyç we ahyrky nokatlaryň hem-de olaryň arasyndaky gorizontallaryň beýiklikleri ýazylýar. Ak kagyzy profiliň şertli üstüne goýmak bilen, başlangyç we ahyrky nokadyň, şeýle hem olaryň arasyndaky gorizontallaryň ýagdaýlary geçirilýär.
Geçirilen her bir nokadyň we gorizontallaryň ýagdaýynyň aşagyna, olaryň beýikligini ýazýarys (26-njy surat). Soňra ―gorizontallaryň we nokatlaryň arasyndaky aralyklar‖ diýen hataryna aralyklary ýazýarys we profiliň şertli üstüniň beýikligini saýlap alýarys.

## Slide 10
Saýlamagy beýikligi iň kiçi bolan nokatdan ýa-da gorizontaldan almak bilen geçirýäris. Profiliň şertli üsti, alnan nokatlaryň iň kiçi beýikligine baglylykda alynýar. Ýagny, şertli üstüň başlangyç bahasy profilde gurlan iň kiçi beýiklikli nokatdan aşakda ýerleşmek maksady bilen alynýar. Biziň mysalymyzda, iň kiçi beýiklikli nokat Hmin=147.5 metr bahany alýar. Onda profiliň şertli üstüniň beýikligini HŞ.üst =140.0 metr diýip alsak bolar. Profiliň şertli üstden wertikal masştaba laýyklykda 150, 160, 170, 180, 190 we 200 m-den şertli ýokary beýikliklerini profiliň iň beýik nokadyny hem öz içine almak maksady bilen sanlary ýazýarys.
Nokatlaryň (gorizontallaryň) profildäki ýagdaýlary başlangyç we ahyrky nokatlaryň hem-de kartadaky çyzygy kesip geçýän gorizontalyň beýikligini wertikal we gorizontal ugurlarda dowam etdirip olaryň kesişen nokadyndan alýarys we tapylan nokatlary yzygiderlikde bir-biri bilen birleşdirip, berlen ugruň profildäki ýagdaýyny alarys. Meselem, H=160 m beýiklikli gorizontaly wertikal we gorizontal ugurlarda dowam etdirmek bilen, olaryň kesişen ýerinden nokadyň profildäki ýagdaýyny alarys. Profili guranymyzdan soňra, ony tuşda bezemek zerurdyr.