## Slide 1: Niwelirler. Niwelir reýkasyndan hasap almak

## Slide 2: Işiň maksady:
N-3 niweliri beýgelme ölçemek üçin işe taýýarlamagyň düzgünleri bilen tanyşmak.
Geometriki niwelirlemäniň usullaryny özleşdirmek (“öňe”, “ortadan” usullary we guralyň gözýetiminiň üsti bilen).

## Slide 3: Slindriki derejeli N-3 niwelirini beýgelme ölçemäge taýýarlamak
Ölçeme geçirmeklige şu aşakdaky hereketler badalga berýär:
1. Iki tapgyrda niweliriň oklaryny asma ýagdaýa getirmek:
a) Ilkibaşda tegelek derejäniň kömegi bilen niweliri başlangyç oturtmaklyk ýerine ýetirilýär:
niweliri oturtma nurbatyň kömegi bilen ştatiwiň depesine berkidýärler;
emaý bilen çykyndylarynyň üstüne basmak bilen, ştatiwiň aýaklaryny topraga çümdürýärler we niweliri göz-çaky bilen kese ýagdaýa getirýärler;

## Slide 4
göteriji nurbatlaryň kömegi bilen tegelek derejäniň boşlugyny nol-nokada getirýärler.
Slindriki derejäniň kömegi bilen niweliri gutarnykly oturtýarlar (iş ýagdaýyna getirýärler).
2. Görüş dürbüsini ölçeg geçirmek üçin taýýarlaýarlar.
Geometriki niwelirlemegiň usullary
Niweliri nokatlaryň haýsydyr birinde, mysal üçin A nokadyň üstünde, reýkany bolsa B nokadyň üstünde oturtýarlar (17-nji surat).
Eger-de nokatlaryň arasyndaky aralyk uly däl bolsa, onda A nokatdan B nokadyň beýgelmesini şeýle ýazmak bolar:
h = a – b.
Niweliriň i beýikligini kesgitlemek üçin, reýkany guralyň okulýar böleginiň gapdalynda goýmaly.

## Slide 6
Ujy çiş predmetiň (mysal üçin galamyň) ujyny obýektiwde görünýän görüş meýdançasynyň ortasyna goýýarlar. Haçan-da, ujy çiş predmet goýlanda, reýka boýunça oňa laýyk gelýän i hasap alynýar.
Niwelirden reýka çenli aralyk şu formula arkaly kesgitlenýär:
S = Δn x C,
Bu ýerde: Δn – aşaky we ýokarky uzaklykölçeýji sapaklardan alnan hasap; C- spakly uzaklykölçeýjiniň koeffisiýenti, adatça, C = 100.

## Slide 7
Niwelirlemäniň kömegi bilen beýiklik bahasy başlangyç nokatlardan ölçenilýän nokatlara geçirilýär.

## Slide 8: Beýikligiň görnüşleri
Absolýut beýiklik
Şertli beýiklik
Otnositel beýiklik ýa-da beýgelme

## Slide 9: Kronştadt futştoky

## Slide 10: Niwelirlemegiň görnüşleri
Geometriki
Trigonometriki
Gidrostatiki
Barometriki
Mehaniki
Radiogeodeziki
Sputnikli
Skanerli
Stereofotogrammetriki niwelirleme

## Slide 11: Trigonometriki niwelirleme

## Slide 12: Ýörelgede rugsat edilýän ýalňyşlyk (sm-de):
ýörelgede çyzyklaryň sany, ýörelgäniň uzynlygy, m.

## Slide 13: Geometriki niwelirleme
“ortadan” niwelirleme “öňe” niwelirleme