## Slide 1: Geografik obýektleriň rastr modelleri

## Slide 2
Rastr modelinde ýer giňişliginiň diskretlenmegi ony üznüksiz yzygiderlikde ýanaşyk elementar obýektleriň – giňişlik öýjükleriniň köplügine bölmek bilen amala aşyrylýar. Öýjükler maglumatlaryň rastr modeliniň başlangyç elementi bolup hyzmat edýär.

## Slide 3
Öýjük (ýaçeýka) rastr modelinde maglumatyň iň kiçi birligidir. Öýjük gomogen obýektdir, ýagny bir häsiýetnamasy ýa-da bir manysy bolan obýektdir. Şol sebäpli hem rastr modeli şol ýerde näme duran bolsa, şol barada maglumaty berýär.
Her rastr modeli üçin saýlanan bir ölçegli öýjükler ulanylýar.

## Slide 4
GIS-de öýjükleriň belleniş usulyna görä giňişlik öýjükleriniň 2 görnüşi tapawutlandyrylýar:
Piksel (Pixel – picture element) – suratyň bölünmeýän iň kiçi elementi bolan öýjükdir.
Öýjük (Cell) – kwadrat, göniburçluk, üçburçluk, altyburçluk ýa-da trapesiýa görnüşli berlen ölçegli öýjükdir. Öýjügiň giňden ýaýran görnüşi kwadrat ýa-da göniburçlukdyr.

## Slide 5
Piksele obýektiň adyny ýa-da semantikasyny kesgitleýän sanly bellik dakylýar. Edil şoňa meňzeş görnüşde çyzykly we meýdança görnüşli obýektler beýan edilýär: matrisanyň her bir elementi oňa ol ýa-da beýleki obýektiň degişliligi we degişli däldigine laýyk bolan bellik alýar.

## Slide 6
Rastr ulgamlarynda obýekt baradaky atribut maglumatlary goşmagyň iki usuly bar. Iň ýönekeýi atributy rastryň her öýjügine dakmak. Ýöne bu ýagdaýda her öýjük atributyň diňe birini saklaýar. Ikinji usul rastryň her öýjügini maglumatlar bazasy bilen, rastryň her öýjügine atributlaryň islendik sanyny dakyp bolar ýaly baglamak

## Slide 8: Rastr modelleriniň häsiýetnamalary
Aýdyňlyk derejesi
Ugry (oriýentasiýasy)
Zolaklary
Öýjükleriň bahalary
Ýerleşýän ýeri

## Slide 9
Aýdyňlyk derejesi – görkezilýän giňişligiň bir pikselde aňladylýan iň kiçi böleginiň çyzykly ölçegleri. Umumy ýagdaýda aýdyňlyk derejesi aşakdaky ölçeg birlikler bilen aňladylýar:
Ppi (pixel per inch) – 1 dýuýma düşýän pikselleriň sany
Dpi (dot per inch) – 1 dýuýma düşýän nokatlaryň jemi
Lpi (line per inch) – dýuýma düşýän çyzyklar.

## Slide 10
Gatlagyň oriýentirlenmegi – bu, demirgazyk ugur bilen rastryň sütünleriniň ugrunyň arasyndaky burça aýdylýar.
Rastr gatlagynyň zonasy – bu birmeňzeş bahalary alýan, rastryň öýjükleriniň köpsanly galtaşmagynda emele gelýän üstdür.
Ýerleşen ýeri – tertipleşdirilen jübüt koordinat (hataryň tertibi we öýjügiň sütüni) bilen kesgitlenilýär.

## Slide 11
Öýjükleriň bahalary – geografiki hadysalar baradaky hatarlar we sütünler boýunça gatlakda saklanylýan maglumat. Ýagny maglumatyň rastryň pikselinde saklanýan elementi.

## Slide 12: Üstüň 2D we 3D rastr görnüşde görkezilişi

## Slide 13: Grid 2D we 3D görkezilişi

## Slide 15
Rastr modelleriniň ýetmezçilikleri:
Geografiki obýektler ýerleşişi we ölçegleri baradaky maglumatlary pes takyklygy bilen häsiýetlendirilýär;
Rastrlar ýadyň uly göwrümini talap edýär.
Aýratynlyklary:
Rastr tutýan territoriýasyny üznüksiz görkezýär;
Rastr maglumatlar gaýtadan işlemek üçin amatly we ýokary
Rastr maglumatlaryny girizmek az zähmeti talap edýär.