## Slide 1: 9-njy tejribe işi. Meridianlaryň ýakynlaşmasyny kesgitlemek. Gönükdiriji burçlar bilen rumblaryň arasyndaky arabaglanşyk
Maksady: kartada, planda ýa-da ýeriň üstünde çyzyklary ugrukdyrmagy öwretmek. Gönükdiriji burçdan rumblara ýa-da tersine geçilişiň usullaryny özleşdirmek.
Gerekli esbaplar we gurallar: çyzgyç, transportir, topografiki karta, mikrokalkulýator we iş depderi

## Slide 2
Meridianlaryň ýakynlaşmasy. Geodeziki azimutdan direksion burçuna geçilişi. Meridianlaryň ýakynlaşma burçy (γ) - berlen nokadyň üstünden geçýän meridian bilen absissa okunyň arasynda emele gelýär.
Kartada geodeziki meridianyň ugry hökmünde, onuň gapdal ramkasynyň taraplary, şeýle hem geodeziki uzaklygyň birmeňzeş minut bölekleriniň üstünden geçýän çyzyklaryň ugry alynýar.
Meridianlaryň ýakynlaşma burçunyň ululygy topografiki kartalarynyň aşaky günorta - günbatar burçunda ýazylyp görkezilýär, bu bolsa sahypanyň merkezine degişlidir.
Gerek bolan ýagdaýynda, meridianlaryň ýakynlaşma burçuny hasaplamak mümkin:
γ = (L - L0) x Sin B.
Bu ýerde L - berlen nokadyň geodeziki uzaklygy, gradusda; L0 – nokadyň ýerleşen zonasynyň ok meridianynyň uzaklygy, gradusda; B - berlen nokadyň geodeziki giňligi, gradusda.

## Slide 3
Geodeziki işleri geçirende oriýentirlenmek burçlary hökmünde diňe demirgazyk ok meridiany hyzmat etmän, günorta ok meridiany hem peýdalanylýar. Ýagny, oriýentirlemek burçy sagat diliniň ugruna hem-de garşysyna üýtgäp bilýär, bu ýagdaýda rumb alynýar.
Rumb - demigrazyk ýa-da günorta ok meridianyndan başlap, berlen çyzyga çenli aralykdaky gorizontal burçdyr. Ol 0°-dan 90°-a çenli üýtgeýär we r harpy bilen belgilenilýär. Eger-de rumb geografiki meridiandan başlansa, onda hakyky rumb, eger-de magnit meridianyndan hasaplansa, onda oňa magnit rumby diýilýär.
Rumb “rumbich” diýen latyn sözi bolup, türkmen diline “ugrukdyryjy” diýen ýaly manyda terjime edilýär.
Rumb hem edil azimut ýaly göni we ters bolýarlar. Meselem, r1-2 çyzygyň göni rumbyny Dg-Gd diýip alsak onda, onuň ters rumby Go-Gb bolar, ýa-da çyzygyň rumby Go-Gd bolsa onda, onuň ters rumby Dg-Gb bolýar (4.6-njy surat).

## Slide 4
I çärýekde çyzygyň ady DGd (demirgazyk-gündogar), II çärýekde GGd (günorta-gündogar), III çärýekde GGb (günorta-günbatar), IV çärýekde DGb (demirgazyk-günbatar) ýaly alynýar.