## Slide 1: Tema:Topografiki planlar we kartalar olaryň aýratynlyklary.

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Topografiki planlaryň we kartalaryň düzüm elementleri.
2. Plan düzmegiň usuly.
3. Masştablaryň görnüşleri we takyklygy.

## Slide 3
1. Tofografiki planlarda we kartalarda ýeriň üstüniň ähli zatlaryň şekili bilen bir hatarda ýeriň relýefi görkezilýär. (beýiklik, peslik) Topografiki kartalardan edilýän esasy talap, kartalaryň masştabyna baglylykda ýerleriň tehniki häsýetnamasy (tehniki şertler) dogry we takyk aňladylmagydyr. Islendik masştaby topokartalar boýunça düzülende birnäçe terretoriany öz içine alyp köp sanly listlerden durýar. Ähli listlerde şol bir masştab, şol bir aňladylýan relýefler we predmetler görkezilýär. Diňe geografiki topokartalarda şu düzgünler saklanylmaýar.
Döwlet ähmiýetli topokartalar 1:25000, 1:50000, 1:200000, 1:500000 ýaly masştablarda düzülýär. Masştablary 1:200000 den 1:10000 çenli bolan masştaba topografiki iri masştably şekillendirmeler diýilýär, we bu şekillendirmeler dürli guramalar we edaralar tarapyndan özleriniň ýörite maksatlary üçin geçirilýär. Topografiki kartalar aşakdaky şeýle elementlerden düzülýär:

## Slide 4
1. Matematiki elementler-bulara kartografiki we kilometr torlary, kartanyň masştaby, kartanyň ramkasy, kartanyň nomenkloturasy we daýanç nokatlary degişlidir.
2. Fiziki, geografiki elementler-bulara gidrografiýa, ýer üstüniň relýefi, ösümlük we toprak gatlagy, buzluklar, wulkanlar we ş.m degişlidir.
3. Sosial we ykdysady elemntler-bulara ilatly nokatlar, aragatnaşyk ulgamlary, gatnow ýollary, elektrik linýalary, senagat görkezijileri, adminstratiw merkezler, araçäkler we ş.m degişlidir.

## Slide 5
Ýeriň üstündäki nokadyň ýagdaýyny kesgitlemek üçin onuň koordinatalaryny bilmek ýeterlik däldir. Sebäbi georafiki koordinatalar ýer ellipsoýidiniň üstünde nokadyň proeksiýasynyň ýagdaýyny kesgitleýär.Şonyň üçin geodeziýada üçinji ölçeg ýagny belentlik koordinaty ulanylýar ýagny ýariň fiziki üstünde berlen nokatdan asma ugry boýunça kabul edilen dereje üste çenli bolan aralyk ölçenilýär. Esasy dereje üsti öňki SSSR-iň teritoriýasynda Baltika deňiziniň asuda wagtyndaky suwunyň derejesiniň üsti bilen gabat gelýär. Şonuň üçin Türkmenistanda esasy dereje üsti hökmünde Baltika deňziniň suwunyň derejesi alynýar.

## Slide 6: Onuň belentlik derejesi Türkmenistandaky geodeziki daýanç nokatlary bilen baglanşdyrylandyr. Şeýlelikde ýeriň fiziki üstündäki islendik belentligiň nokady diýip şol nokatdan asma ugur boýunça esasy dereje üste ýagny Baltika deňziniň suwlarynyň belentlik derejesine çenli bolan aralyga aýdylýar. Ol belentlige absalýut belentlik diýilýär. Absalýut belentlik H harpy bilen belgilenýär, beýiklik h harpy bilen bellenilýär. Belentlikler položitel we otrisatel bahalara eýe bolýarlar. Bir nokadyň başga bir nokadyň ululygyna beýiklik diýilýär we h harpy bilen bellenilýär. Otnositel beýiklik hem diýilýär. hAS= HA - HS

## Slide 7
2. “Geodeziýa” ylymy diňe bir ýeriň şekilini we ölçeglerini kesgitlemekde, ýer üstüniň topografiki kartasyny, planyny we profilini gurmakda zerur bolman, eýsem ol ýeriň üstünde dürli görnüşli amaly işleri geçirmekde hem gerek bolýar. Plan diýip – ýer böleginiň üstüniň gorizantal proýeksiýasynyň kömegi bilen, tekizlikde kiçeldilip meňzeş şekillendirmesine aýdylýar. Plany uly ýer böleginde düzmek bolmaýar, şonyñ üçin ýer üstüniñ böleginiñ gorizontal goýumlarynda ýeriñ güberçekligini hasaba almak zerurlygy aradan aýrylýar. Planyň masştaby hemişelik ululykdyr. Planda aralyklar, burçlar we meýdanlar ýoýulmaýar.

## Slide 8
Plan eger-de karta düzmek üçin ýeriň nokatlary we çyzyklary ellips üste proýektirlenip soňra tekizlikde şekillendirilýän bolsa, onda plan gurmak üçin ýeriň nokatlary we çyzyklary gorizontal üste proýektirlenýär we belli bir san esse kiçeldilýär hem-de şekilleriň meňzeşligi saklanylýar. Plany uly ýer böleginde düzmek bolmaýar.

## Slide 9
Geçirilen barlaglaryň netijesinde radiusy 20 km bolan ýer bölegini inženerçilik maksatlar üçin ulanylanda güberçek ýer üsti tekizlik diýilip alynsa kän bir uly ýalňyşlyk bolmaýandygy ýüze çykaryldy. Planda aralyklar, burçlar we sudurlaryñ meýdanlary ýoýulmaýarlar we planyň masştaby onuň ähli bölekleri üçin deňdir. Planyň we kartanyň şeýle aratapawutlary bardyr:

## Slide 10
Plan-ýer üstüniň böleginiň gorizontal proýeksiýasynyň tekizligiň üstündäki şekilleridir. Karta-ähli ýer üstüniñ ýa-da onuň esli böleginiñ ýeriň güberçekligi göz öñüde tutulyp alynan tekizlikdäki şekilleridir.
1) Planda aralyklar, burçlar we sudurlaryñ meýdanlary ýoýulmaýarlar.
Kartada olaryň ýoýulmagy gutulgysyzdyr.
2) Planyň masştaby-hemişelik ululykdyr.
Kartanyň masştaby diňe bir nokatdan beýleki nokada çenli üýtgemän, eýsem ol bir nokadyň özünde şeýle hem dürli ugurlar boýunça üýtgeýändir. Planlar öz mazmunlary boýunça sudurly planlara, topografiki planlara we ýöriteleşdirilen planlara bölünýärler.

## Slide 11: Sudurly planda sudurlaryñ araçäkleri, ýerli sudurlar, ýagny derýalar, köller, ýollar, gurluşyk desgalary, oba hojalygyna ýaramly ýerler we ş.m. görkezilýär. Topografiki planda sudurlardan başgada ýeriñ relýefi hem görkezilýär. Ýöriteleşdirilen planyň esasy mazmunyny sudurly we topografiki planlarda ýeterlikli derejede görkezilmedik maglumatlar düzýär. Mysal üçin ýer gurluşyk plany, toprak plany we ş.m.

## Slide 12
Ýeriň ähli üstüni kiçeldilen görnüşde globusda ýa-da çyzgyda plan we karta görnüşinde aňladyp bolýar. Ýeriň ölçegleriniň bir million esse kiçeldilen görnüşini globusda ýerleşdirmek üçin radiusy 6,4 metre deň bolan globus gerek bolýar. Bu bolsa ulanmak üçin örän amatsyzdyr, esasanam onda inženerçilik meselelerini çözüp bolmaýandyr. Şonuň üçin Ýeriň üsti kiçeldilen görnüşde tekizlikde şekillendirilýär. Olara karta ýa-da plan diýilýär we inženerçilik maksatlary üçin olar tejribede giňden ulanylýar. Şaryň üstüni epinsiz we kesimsiz tekizlige ýazyp bolmaýandygy bellidir. Sferanyň nokatlaryny tekizlige geçirmek üçin, şol ýa-da başga matematiki kanunlarynda aňladylýan, proýeksiýa usulyny ulanýarlar. Köp ýagdaýda sferanyň üsti silindriň, konusyň üstüne ýa-da gorizontal tekizlige geçirýärler. Proýektirlemäniň islendik usulynda hem sferanyň nokatlarynyň ýagdaýyny şekillendirmede ýoýulma emele gelýär.

## Slide 13
3. Masştab-gelip çykyşy boýunça nemes sözi bolup, türkmen dilinde “Ölçeg taýajygy” diýen manyny aňladýar. “Masştab” – diýip kartadaky ýa-da plandaky nokatlaryň arasynyň uzynlygynyň şol nokatlaryň ýerdäki gorizantal kesiminiň uzynlygyna bolan gatnaşygyna (l uzynlyk sm-de ýa-da mm-de) aýdylýar.
Plan we karta düzmek üçin ýerdäki geçirilen uzynlyk ölçegleriñ netijelerini, ýer böleginiñ ululygyna, olary plan we kartalarda şekillendirmäge edilýän talaplara we olaryñ düzülmeginiñ haýsy maksatlar üçin niýetlenşine baglylykda birnäçe ýüz esse ýa-da birnäçe müñ esse kiçeldýärler. Sebäbi ýerdäki aralygyñ gorizontal kesimini bolşy ýaly uzynlykda kagyza-çyzga geçirip bolmaýar. Şeýlelikde plandaky çyzygyñ uzynlygynyñ, şol çyzygyñ ýerdäki gorizontal uzynlygyna bolan gatnaşygyna planyñ masştaby diýilýär.

## Slide 14
Kartalaryñ masştabynyñ tapawutlylygy, gorizontal goýuma derek ýerdäki aralyklaryň ellipsiň üstüne bolan proýeksiýalary alynýar. Masştab şeýle formula bilen aňladylýar.
Bu ýerde: d – plandaky çyzygyň uzynlygy (sm).
D – şol çyzygyñ ýerdäki gorizontal kesiminiň uzynlygy (sm).
M – san masştabynyň maýdalawjysy tegelek sanlar

## Slide 15
Başgaça aýdanymyzda masştab - ýerdäki çyzygyň gorizontal kesiminiň uzynlygynyň kartada ýa-da planda näçe esse kiçeldilendigini görkezýän ulylykdyr. Masştablaryň iki görnüşleri bardyr.
San masştaby.
Çyzykly masştab, ol hem öz gezeginde ikä bölünýär:
1.Göni çyzykly masştab.
2.Kese çyzykly masştab.

## Slide 17
San masştablary drob görnüşinde aňladylýar. Onuň sanawjysy 1 deň bolup, maýdalawjysy bolsa bitin sanlar bolup, gorizontal kesimleriň kagyzda näçe esse kiçeldilendigini görkezýär. Ýa-da planda 1 santimetrde (sanawjyda) onuñ ýeriñ üstünde näçe santimetre deñdigini añladýar (maýdalowjyda).
Meselem: 1:10, 1:100, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 we s.m. ýa-da şeýle hem ýazylýar:

## Slide 18
Geodeziýada standart masştablar ulanylýar. Onuň maýdalawjysy adatça yzy nullar bilen tamamalanýan bütewi sanlardan durýar. San masştablary öz içinde şeýle bölünýär.
Iri masştablar 1:10 - 1:10000
Orta masştablar 1:10000–1:200000
Ownuk masştablar 1:200000–1:1000000

## Slide 19
San masştablary planyň, profiliň, kartanyň ýüzünde görkezilýär. Köp halatda kartalaryň ýa-da planlaryň düşündiriş ýazgylarynda planyň 1 sm çyzygynyñ ýerde näçe metre deňdigi görkezilýär. Mysal üçin: 1:10000 masştabda “1 santimetrde 100 metr bar” ýa-da 1:25000 masştabda “1 santimetrde 250 metr bar” diýen ýazgylar bilen görkezilýär. San masştablary ulanmak çylşyrymly däldir, emma tejribede masştabyñ takyklygyny ýokarlandyrmak üçin çyzykly masştablara uly üns berilýär.

## Slide 21
Masştabyň takyklygy, surata almagyň masştabyny saýlap almakda hem-de ýer üstüniň haýsy desgalaryny (obýektlerini) surata düşürmeli däl, ýagny ol berlen masştabda görkezilmeýärmi diýen ýaly soraglara jogap berýär. Eger-de ölçenýän çyzygyň uzynlygy masştab çyzgyjyndan uzyn bolsa, onda çyzygy böleklere bölmek bilen ölçemek gerekdir Masştabyň çepki çep bölegine onuň nommogrammasy diýilýär.