## Slide 1: Tema:Topografiki plan almagyň düzgünleri.

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Ýagtylyk uzagaölçeýjileri barada düşünje.
2. Topografiki surata almagyň düzgünleri.
3. Topografiki plany almakda işledilýän gurallar we enjamlar.

## Slide 3
1. Ýagtylyk uzagölçeýjisi (дальномер) - bu ýagtylyk signalynyň wagt boýunça geçen aralygyny ölçeýji geodeziki guraldyr.Ýagtylyk uzagölçeýjiniň toplumyna goýberiji (peredatcik) we kabul ediji (priýomnik) hem-de serpikdiriji girýär. Priýomoperedatçigi (1) ştatiwiň üstünde ölçenýän çyzygyň başynda goýýarlar (3.5-nji surat), emma serpikdirijini (2) ýörite çelgide ýa-da ony hem ştatiwde, çyzygyň beýleki ahyrynda ýerleşdirýäris.

## Slide 4
Ýagtylyk uzagölçeýjisi bilen aralygy ölçemek

## Slide 5
Bu ýerde v – ýagtylygyň tizligi, t-ölçelmeli wagt birligi
(orta şertlerde v  299710 km/s).
Wagty t hökmany ýokary takyklyk bilen ölçemek zerurdyr. Onda 1 santimetr aralygy ölçemekde takyklyk wagt birliginde 10-10 s boljakdygyny göz öňünde tutmalydyr. Wagty ölçemek fazaly ýa-da impulsly usullar bilen ýerine ýetirilýär.

## Slide 7
Priýomoperedatçik- konstruktiw aýratyn gural görnüşli bolup, ol elektron taheometriň düzümine girýän teodeolit geýdirmesi (насадку) ýa-da blogy bilen bilelikde hem ýasalýar. Ýagtylyk uzagölçeýjileri özleriniň maksatlary boýunça döwlet geodeziki torlaryny gurmak, amaly geodeziýanyň, markşeýderiýanyň we topografiki surata almalary üçin niýetlelen görnüşleri hem bardyr. Topografiki uzagölçeýjileriň takyklygy 2 - 3 santimetre, emma amaly geodeziýada ulanylýanlaryň takyklygy 2-3 millimetre barabardyr.
Serpikdirijiler prizmaly we plýonka görnüşli bolýarlar. Prizmaly serpikdirijiniň esasy elementi bolup aýna tripelprizma bardyr. Tripelprizma ýagtylyk şöhlelerini nireden gelen bolsa, şol ugra serpikdirýär. Ölçegiň uzynlygyny ýokarlandyrmak üçin köpprizmaly serpikdirijiler ulanylýar.

## Slide 8
2. Taheomeriki plany almak diýende, ýeriň üstünde gorizontal we wertikal planyny stansiýada bir gezek duranda almaklyga düşünnilýär. “Teheometr” sözüniň gelip çykyşy grek sözi bolup, ol türkmen diline “Çalt ýa-da tiz ölçeýärin” diýen ýaly manyda terjime edilýär.

## Slide 9
Taheometrli plany almagyň netjesinde, ýer üstüniň sudurlary we relýefi teswirlenen topografiki plany ýa-da kartasy emele gelýär.Taheometriki planlar aýratyn hem 1:1000, 1:2000, 1:2500 we 1:5000 mas-ştablarda alynýar. Plany almagyň bu usuly köplenç çylşyrymly relýefi bolmadyk, kiçi ýer üstüniň, şeýle hem çyzyk görnüşli uzalyp giden gurluşlaryň (binalaryň), meselem, ýollaryň, elektrik we telefon çyzyklarynyň, nebit, gaz, suw we başga turbaly geçirijileriň we ş.m. tuzalýan binalarynyň planyny almakda ulanylýar.

## Slide 10
Taheometrli plany almakda guralyň goýlan nokadynda (stansiýada) durup, ýerdäki birnäçe nokada ornaşdyrylan peýkalara seredilýär we şu nokatlara çenli aralyk, onuň oriýentirleniş burçy hem-de nokatlaryň bir-birine baglylykda beýgelmesi we beýikligi kesgitlenilýär. Şulara esaslanyp, ýerdäki nokadyň üç sany koordinatasy stansiýa baglylykda nokatlaryň planly (x, y) we beýiklik (H) ýagdaýy kesgitlenilýär.Plan almagyň bu usulynda gorizontal we wertikal burçlary, taheometr, stan-siýasyndan we reýkaly nokatlara çenli aralyklar-optiki, sapakly uzakölçeýjiniň kömegi bilen ölçenilýär. Nokatlaryň arasyndaky beýgelemeler bolsa, triganimetriki niwelirlemegiň netijesinde kesgitlenilýär. Taheometriki plany almakdaky taýýarlyk işleri edil teodolit bilen plany almakdaky ýalydyr.

## Slide 11
3. Taheometriki plany almakda aýratyn teodolit-taheometriki reýkalary, topografiki ýagtylyk uzakölçeýjileri işledilýär. Burçlary ölçeýji gurallar teodeolit-taheometr, taheometr-awtomat we elektron taheometr ýaly görnüşlerinde bolýarlar. Gaýtalanýan taheometriň wertikal tegelegiň alidadasyna urowen ornaşdyrylan hem-de optiki uzakölçeýji, bussol bilen üpjün edilen teodolitdir. Teodolit-taheometrlere mysal bolup: 2T30, 2T30П, 2Т5, 2Т5КП, ТОМ, ОТМ30, ТТ4 we başga teodolitleri görkezmek bolar. Taheometriki ýörelgeleri geçirmekde aralygy ölçemek üçin teodolit-taheometrleriň görüş trubasyna dürli görnüşli uzaklyk ölçeýji gurallary geýdirilýär.

## Slide 12
Taheometriki plany almakda soňky ýyllarda awtomat-teheometrleri hem-de elektron taheometrleri giňden ulanylýar. Häzirki wagtda, aýratyn hem elektron-taheometrleriň EHM-lary bilen birleşdirilmegi, ýer üstüniň sanly kartalaryny döretmegiň ýeterlik esasyny döretdi. Taheometriki surata almagyň ýörelgeleriniň analitiki esaslaryny döretmekde, GPS diýilýän, ýeriň daşyndan aýlanýan 28-30 sany geodeziki emeli hemralarynyň goýberýän signallarynyň esasynda, guralyň duran nokatlarynyň gönüburçly koordinatlaryny kesgitleýän guraly bilen birleşdirilmegi, geodeziýa ylymynyň öşmegini güýçli depginde artdyrdy.