## Slide 1: Tema:Geodeziki ölçegler barada düşünje.

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Geodeziki ölçegler barada umumy düşünje.
2. Geodeziki ölçegleriň görnüşleri we gurluşy.
3. Ölçegleriň takyklygyna baha bermek we olardaky ýalňyşlyklar.

## Slide 3
1. Geodeziýada uzynlyk ölçeg birligi höküminde metr kabul edilendir. 00 temperaturada uzynlygy 1 metre deñ bolup, iridi platinadan 1889-njy ỳylda ýasalan hasanyń birinji nusgasy Fransiýada, ölçegleriń Halkara müdürliginde saklanýar. Sońrak onuń 34 sany takyk nusgasy şol metaldan ýasalyp, döwletleriń arasynda bije atylyp paýlanypdyr.
Burçlaryń ölçeg birligi hökmünde göni burçuń 90-dan bir bölegini (1:90) tutýan gradus kabul edilendir. 1 gradus 60 minuta deńdir (1° = 60′); 1 minut öz gezeginde 60 sekunda deńdir (1′ = 60′′). Daşary döwletleriń käbirlerinde burçlaryń ölçeg birligi hökmünde göni burçuń 100-den bir bölegine deń bolan (1:100) grad hem ulanylýandyr. 1 grad 100 grad minutyna deńdir. 1 grad minuty 100 grad sekuntyna bölünýändir.

## Slide 4
Meýdan ölçeginiń birligi bolup, gektar hyzmat edýändir we ol 10000 m2 deńdir. Kiçiräk ýer bölekleriniń meýdanyny metr kwadratlarda, örän ulularyny bolsa, kilometr kwadratlarda ölçeỳärler (1 km2 = 100 ga).
Markşeydriýa ylmy we amaly meseleleri çözmekde ölçegleri geçirmek we ýer üstünde ýa-da plan, karta materiallarynda dürli geometriki görnüşleri gurmak bilen baglydyr. Ölçeglerde aýratyn fiziki ululyklaryñ möçberleri kesgitlenilýär (çyzygyñ uzynlygy, ugurlaryñ arasyndaky burçlar we başgalar), we olar kabul edilen birlikde sanlar görnüşinde añladylýar, olara fiziki ululyklaryñ bahasy ýa-da ölçegiñ netijesi diýilýär.
Dürli ýerlerde, dürli ölçeg serişdeleri bilen geçirilen markşeydriýa ölçegleri, talap edilýän takyklygy berjaý etmelidir. Markşeydriýa ölçeg esbaplary bilen ölçegler geçirilende, ölçeg birlikleriň etalony maksimal derejede takyklygy saklamalydyr.

## Slide 5
Inženerçilik-markşeydriýa işlerinde esasan iki fiziki ululyk ulanylýar. Olar burçlary we uzaklygy ölçemekdir. Şu iki fiziki ululygyň üsti bilen soňra beýleki ölçegler we hasaplamalar geçirilýär. Olar meýdanlary ölçemek, belentligi ölçemek, göwrümi we möçberi ölçemek we ş.m.
Geodeziki uzunlyk diýip -gorizontal ýa-da ýapgyt bolan göni aralyga, şeýle hem belentlige ýa-da beýiklige aýdylýar.
Desgalaryň ölçegleri geometriki görnüşi boýunça uzynlygy, giňligi, beýikligi, radiusy, diametri we ş.m. fiziki ölçegleri bilen tapawutlandyrylýar.
Burç diýip – nokadyň depesinden çykýan başlangyç we ahyrky söhleleriň arasyndaky öwrüme aýdylýar. Möçberi bire deň diýip kabul edilen fiziki ululyga, şol ululygyň ölçeg birligi diýilýär.
Uzynlyk ölçeg birligi höküminde metr (m) kabul edilendir.
Tekiz burçuň ölçeg birligi diýip radian kabul edilýär.

## Slide 6
Radian diýip- uzynlygy töweregiň radiýusyna deň bolan dugadan gaýdýan iki radiýusyň arasyndaky öwrüm burça aýdylýar (1 radian=570,3=3438/=206280//).
Ölçeg esbaplary ölçeg serişdeleri bolup fiziki ululygy berilen möçberde almaga niýetlenendir. Bu ölçeg serişdelere çyzgyçlar, ölçeg lentalary, planimetrler, dalnomerler, niwelirler, elektron taheometrler we .m. degişlidirler.
Ölçegleriň bir bitewiligini üpjün etmek üçin döwlet tarapyndan standart boýunça biri-biri bilen baglanyşykly düzgünnamalar, normatiwler (çäknamalar), talaplar toplumy işläp düzülýär. Bu düzgünnamalar boýunça ölçegleriň geçiriliş usullaryny we takyklygyny üpjün etmegiň ýollary kesgitlenýär, we ölçeg serişdeleriniň takyklygyna gözegçilik edilýär. Bu barlaglary metrologiýa boýunça döwlet edarasy tarapyndan ýerine ýetirýär.

## Slide 7
2. Geodeziki ölçegler tehniki serişdeleriñ kömegi bilen gerek bolan fiziki ululyklary tapmakdan durýandyr. Belli bolşy ýaly geodeziýada ölçenilen obýektiň ölçenişine baglylykda ölçegler esasanam çyzyklary we burçlary, şeýle hem fiziki ululyklary ölçemek ýaly toparlara bölünýärler.
Çyzykly ölçeglere- triangulýasiýa torlarynda bazisiň uzynlygyny, poligonometriýada çyzygyň uzynlygyny we başga çyzykly elementleriň uzynlygynyň ölçegleri degişlidir.
Burç ölçeglerine – gorizontal we wertikal burçlary ölçemek degişlidir.
Fiziki ululyklaryň ölçegleri – howanyň temperaturasyny, basyşyny, çyglylygyny ölçemek degişlidir.

## Slide 8
Islendik ululygy ölçemek şu aşakdakylardan ybaratdyr:
1. Ölçenilýän ululygyň ölçeniş usulyna baglylykda gönüden – göni we gytaklaýyn ölçemek.
2. Şol bir ululygyň ölçeniş sanyna baglylykda zerur we artykmaç ölçegleri geçirmek.
3. Ölçemegiň şertiniň hemişelikdigine baglylykda ölçegiň takyklygy- deň takykly we deň däl takykly bolup bilýärler.

## Slide 9
Gönüden-göni ölçegleriň takyklygy - ulanylýan geodeziki gurala, ölçegleriň usulyna, daşky şertleriň ýagdaýyna we ýerine ýetirijiniň tejribesine baglydyr.
Gytaklaýyn ölçegiň takyklygy, gönüden-göni ölçegleriň ululygynyň bahasyna hem-de kesgitlenýän ölçeg ululygynyň arasyndaky baglanşygy kesgitleýän funksiýanyň görnüşine baglydyr. Inženerçilik geodeziýasynda we topografiýada ulanylýan ölçeg gurallaryň takyklygy esasy üç topara, ýagny ýokary takykly, takyk we tehniki takykly toparlara bölünýärler. Gytaklaýyn ölçegler haýsy hem bolsa bir ululygy, başga bir ululygy ölçemek we formulalar boýunça hasaplamak ýoly bilen alynan ölçeglerdir.
Tekiz üçburçlygyň alty sany elementlerini tapmak üçin onuň üç sany elementlerini, ýagny iki sany burçynyñ bahasyny we bir tarapynyň uzynlygyny, ýa-da iki tarapynyň uzynlygyny we olaryň arasyndaky burçyñ bahasyny bilmek ýeterlikdir. Gerek bolan elementler esasy zerur bolan ölçegleriň sanlaryna degişlidir.

## Slide 10
Geodeziki ölçegleriň takyklygy ulanylýan geodeziki gurallaryň takyklygyna, ölçemegiň usulyna, olaryň sanyna, ölçegiñ geçirilişine we hünärmeniñ tejribesine baglydyr. Takyklygy boýunça ölçegler: deň we deň däl takyklyklara bölünýärler.

## Slide 11
3. Ölçegleriñ haýsy bir şertlerde geçirilýändigine seretmezden, olarda ýalñyşlyk gutulgysyzdyr. Ýagny ölçenilýän ululygyñ hakyky bahasyndan, ölçegiñ netijesiniň tapawutlanmasy bardyr. Ýalñyşmalar tapawudynyñ esasy sebäpleri tehniki serişdeleriñ kämilligine, ölçegiñ görnüşine, daşky gurşawyñ üýtgemesine, ölçenilýän obýektiñ sanyna, ýerine ýetirijiniñ hususy aýratynlygyna we bütin ölçegi kesgitleýän beýleki şertlere baglydyr.
Ölçegleriñ netijeleri, düzgün boýunça ölçegiñ hakyky (Х) bahasyndan tapawutlanýar. Ölçegleriñ netijesiniñ (a) we ölçenilýän ululygyň hakyky bahalarynyň arasyndaky tapawudyna hakyky ýalñyslyk ýa-da absolýut ýalñyşlyk diýilýär. Absolýut ýalñyşlyk, ölçenilýän ululygyñ birliginde añladylýar we şeýle formula bilen kesgitlenilýär.

## Slide 12
Otnositel ýalñyşlyk absolýut ýalñyşlygyñ ölçenilýän ululygyñ hakyky bahasyna bolan gatnaşygy bilen kesgitlenýär we drob ýa-da % görnüşinde añladylýar.
Bu ýer-de: a-ölçenip alnan baha; Х- ölçenilen ululygyñ hakyky bahasy.

## Slide 13
Absolýut ýalñyşlyk köp faktorlaryñ bilelikdäki täsiriniñ netijesi bolup, olaryñ her biri ululygy we ugry boýunça ölçegiñ ahyrky netijesine, şeýle hem onuñ ýalñyşlygyna täsir edýär. Şonuñ üçin ölçegiň umumy ýalñyşlygy aýratyn elementleriñ bilelikdäki ýalñyşlyklarydyr, ýagny olar öz gelip çykyşlary boýunça gural, hususy, daşky we metodiki ýaly toparlary düzýär we şeýle formula bilen aňladylýar.
Bu ýerde:
- umumy ýalňyşlygyň bölegi bolup, ölçenilýän obýektiň aýratynlygyna baglydyr.
- gural ýalňyşlygy bolup, tehniki serişdeleriň kämil bolmanlygy sebäpli döreýär.

## Slide 14
Gural ýalňyşlygy-gurallaryň konstruksiýasyna we şkala graduirowkasynyñ täsirleri netijesinde ýüze çykýar. Bu ýalñyşlyklar gurallaryň näsazlygy ýa-da könelmegi netijesinde hem ýüze çykyp biler.
-metodiki ýalňyşlyk teoriýa esasynda ölçegi amaly görnüşde ýerne ýetirmegiň netijesinde döreýär.
Metodiki ýalñyşlyklar - ölçeg şertleriniñ üýtgemeleriniñ kanuna laýyklygyny we birnäçe formulalaryñ takmynandygyny göz öñünde tutmazlykdan ýüze çykýar.

## Slide 15
Bu ýalňyşlyklaryň her biri birnäçe sebäplere görä döreýär we ýüze çykyşy hem-de häsiýetleri boýunça üç topara bölünýärler.
1.Gödek ýalñyşlyklar;
2.Yzygider ýalñyşlyklar;
3.Tötänleýin ýalňyşlyklar.

## Slide 16
Gödek ýalňyşlyklar – köp ýagdaýlarda ýerine ýetirjiniň hüşgär däldiginiň netijesinde ýüze çykýar. Gödek ýalňyşlyklar diýip berilen ölçeg şertlerde garaşylýan ýalňyşlykdan has köp ýalňyşlyk goýberilen ýagdaýynda aýdylýar. Ol ýalňyşlyk ýerne ýetirijiniň, tehnki serişdeleriň nädogrylygyna we beýleki näsazlyklara üns bermezligi ýa-da ýeterlik bilim derejesiniň bolmazlygy sebäpli döreýär. Gödek ýalňyşlyklar ölçegiň barlagynda ýüze çykarylýar we soňky hasaplamalardan aýrylýar. Şol maksat bilen ähli geodeziýa ölçegeleri barlag esasynda ýerne ýetirilýär. Bu ýalňyşlyklar gaýtadan ölçemek bilen ýüze çykarylýar we olar hakyky bahalary bilen çalşyrylýar.

## Slide 17
Yzygider ýalňyşlyklar – her ölçegiň netijesine kesgitlenen kanunlar boýunça girýär. Olar köplenç ölçeg gurallaryň nädogry görkezmesinden ýa-da birmeňzeş daşky sredanyň (gurşawyň) täsiri netijesinde ýüze çykýar.
Tötänleýin ýalňyşlyklar tötänleýin häsiýete eýe bolýarlar we kesgitlenen matematiki kanunlara boýun egmezden ýüze çykýarlar.
Tötänleýin ýalňyşlyklar näçe uly bolsa olar hatarda şonçada azdyr.
Tötänleýin ýalňyşlyklar elmydama gutarnykly kiçi sanlardyr.
Tötänleýin ýalňyşlyklar polojitel we otrisatel ýalňylyklar ýaly tiz-tiz duşýandyrlar.
Tötänleýin ýalňyşlyklar umumy ýalňyşlygyň bölümi bolup şol bir ululyk gaýtalanyp ölçenende, tötänleýin üýtgeýär. Mysal üçin ölçeg serişdesiniň görkezijileri hasaplananda tempraturanyň üýtgemegi sebäpli ölçegiň netijesini tegeleklemekde döreýär.

## Slide 18
Tötänleýin ýalňyşlyklar öz häsiýetini şol bir ululyk yzygider ölçelende ýüze çykarýar we statistikanyň kanunlaryna boýun bolýar. Şonuň üçin bir ölçegde ýeketäk netije ( l ) we onuň (Δ) gyşarmasy, hakyky (X) bahasy barada doly maglumat bermeýär. Tötänleýin ýalňyşlygyň möçberi hakynda ähli ölçegleriň gyşarmasynyň bitewiligi häsiýetnama berýär. Tötänleýin ýalňyşlyk şeýle formula bilen kesgitlenilýär.