## Slide 1: Tema: Teodolitleriň görnüşleri we takyklygy.

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Teodolitleriň görnüşleri, takyklygy we
olaryň aýratynlygy.
2. Teodolidiň barlanylyşy we düzedilişi.
3. Teodolit ýörelgesiniň ölçegleri boýunça
başlangyç maglumatlary jemlemek.
.

## Slide 3
1. Teodolitler öz takyklygy boýunça 3 topara bölünýärler:
1.Tehniki teodolitler.
2.Takyk teodolitler.
3.Ýokary takykly teodolitler.

## Slide 4
Gorizontal we wertikal tegelegi bar bolan teodolitler aralygy ölçemäge hem ukyplydyr. Şeýle hem teodolitler busşolyň kömegi bilen magnit meridianyň ugruny kesgitlemäge hem niýetlenendir. Ol teodolitlere teodolit – taheometr diýilýär.
Teodolit bilen burçlar ölçelende onuň takyklygyna birnäçe zatlar
täsir edip biler:
1. Burçlar ölçenende hususy taýdan goýberilýän ýalňyşlyk, th
2. Guraly ýerdäki nokadyñ üstünde nädogry merkezleşdirmegiñ netijesinde emele gelýän ýalňyşlyk, tm
3. Garalýan çäginiň ýapgytlygyndaky ýalňyşlyk, týa
4. Guralyň hususy ýalňyşlygy, ti
5. Daşky şertleriň (temperatura, ümür we ş.m.) täsirinde döreýän ýalňyşlyk, td

## Slide 5
T/b | Görkezijiler | Teodolitleriñ görnüşleri |  |  |  |  |  | 
 |  | 2T30 | 4ТЗОП 4ТЗОП-10 | 4T15П | 2Т5Э | STaS | ЭТаSР | ЭT2KП ЭT2KA ЭT5KП
1 | Bir usulda gorizontal burçy ölçemegiñ orta kwadrat ýalñyşlygy | 30// | 20// | 15// | 5// | 5// | 5// | 2//
2 | Bir usulda wertikal burçy ölçemegiñ orta kwadrat ýalñyşlygy | 30// | 30// | 30// | 5// | 5// | 7// | 2,4//
3 | Ulaldyşy, esse | 30 | 20 | 20 | 30 | 29 | 30 | 30
4 | Hasap almagyñ iñ kiçi aralygy, m. | 2 | 1,2 | 1,5 | - | - | - | 1,5
5 | Agramy, kg |  | 3,8 | 2.4 | 4,5 | 5,9 | 5,4 | 4,7
6 | Işe ukyply temperatura |  | -400 С ÷ +500 С | -400 С ÷ +500 С | -200 С ÷ +500 С | 200 С ÷ +300 С | -200 С ÷ +500 С | -400 С ÷ +500 С
Teodolitleriñ görnüşleri we takyklygy baradaky maglumatlar tablsada getirilýär.

## Slide 7
2. Teodolit bilen meýdanda ölçeg işlerine başlamazdan öñ onyñ hemme bölekleriniñ ýerbe-ýerdigine we dogry işleýändigine göz ýetirmeli. Her bir geodeziýa guraly, şol sanda teodolit hem degişli geometriki we optika-mehaniki şertleriñ talaplaryny ödemelidir. Şonyñ üçin hem ol barlanyp görülýär. Teodolidiñ birnäçe barlagy bardyr:
1. Alidadada ýerleşen silindr görnişli uroweniň oky, guralyň esasy okuna perpendikulýar bolmalydyr. Ony barlamak üçin ureweni iki götetiji nurbatyň kömegi bilen 0 derejä getirmeli, soňra ony 900 aýlap ureweni ýene-de 0 derejä getirmeli. Alidada 1800 aýlananda ureweniň 0 dereje ýeri üýtgemese barlagyñ şerti ýeriňe ýetirilýär.
2. Garaýyş turbanyň seredilýän oky, şol turbanyň aýlanma okuna perpendikulýar bolmalydyr. Eger-de bu şert ýerine ýetirilmese turbanyň seredilýän oky bilen turbanyň orta aýlanma okynyň arasynda gural nätakyklyk burçy emele gelýär. Bu nätakyklyga gural (kollimasiýa) ýalňyşlygy diýilýär.

## Slide 8
Gural ýalňyşlygy barlamak üçin teodolidiñ tor sapajyklarynyñ kesişme merkezini, belli bir nokada sag tegelek (ST) we çep tegelek (ÇT) usullarda gönükdirip wertikal tegelekden hasap alynýar. Eger-de hasaplaryñ tapawydy 1800 + 2t (t- wernýeriň takyklygy) uly bolmasa şert ýerine ýetýär. Eger-de bu şert ýerine ýetirilmese merkezi ýüplik torunyň ýalňyş ýerleşmegi bilen bagly bolýar we gural ýalňyşlygyna getirýär. Bu ýalňyşlygy düzetmek üçin, merkezi ýüplik tory üýtgedilip gerek nokada gönükdirilýär.
3. Teodolidiñ ýüplük torunyň wertikal sapagy, garaýyş turbanyň aýlanma okyna perpendikulýar bolmalydyr. Bu şerti barlamak üçin tor sapajyklarynyñ kesişme merkezini, gowy asma (wertikal) çyzyga gönükdirip, ony yzarlap gaýdylanda, wertikal tor sapagy şol asma çyzykdan gyşarmasa şert ýerine ýetirilýär.
Umuman teodolitleriň gönüşlerine baglylykda, olaryň her haýsy uçin aýratyn barlaglary geçirmek mahsusdyr.

## Slide 9
3. Teodolit ýörelgesinde meýdan şertlerinde nokatlaryñ öwrüm burçlary, aralyklary ölçenilýär, şeýle-hem başlangyç ugryñ azimuty we başlangyç nokadyñ koordinatalary kesgitlenilýär. Bu geçirilen ölçegleriñ netijesi teodolit ýörelgesi boýunça geçiriljek hasaplamalar üçin başlangyç maglumatlar bolup hyzmat edýärler. Başlangyç maglumatlar ýörite tablisada (3.7-njy tablisa) ýazylýar.
Tablisanyñ birinji sütüninde ýapyk teodolit ýörelgesiniň öwrüm burç nokatlarynyñ tertip belgisi ýazylýar.
Nokatlaryň belgisiniň sütüninden soň, 2-3-nji sütünlerde teodolit bilen ýerinde ölçelen gorizontal burçlaryň ululyklary ýazylýar.
Öwrün burç nokatlarynyñ arasyndaky gorizontal kesimleriñ uzynlygy 12-nji sütünde ýazylýar. Bu gorizontal uzynlyklar meýdan işlerinde dalnomeriň ýa-da ölçeg lentasynyň kömegi bilen ýerinde ölçelip kesgitlenendir.

## Slide 10
Başlangyç ugryñ azimuty meridian okyndan, sagat diliniñ ýörelgesi boýunça berilen ugra çenli aralykdaky gorizontal burçdyr. Azimut 00-3600 çenli aralykda bolýar.
Başlangyç ugryñ azimutyna (mysal üçin 1-2 çyzygyň ugry) öňden kesgitlenen azimutyñ bahasy alynýar, ýa-da magnit azimuty boýunça ýerinde teodolide berkidilen bussolyñ kömegi bilen ölçelip kesgitlenilýär. Olar tablisanyñ 7-8-nji sütünlerinde ýazylýar.
Birinji nokadyň garşysynda 23-24-nji sütünlerde, ol nokadyñ X we Y koordinatalary ýazylýar. Bu başlangyç koordinatalar erkin sanlarda berilýär ýa-da geodeziki daýanç nokatlara baglanyşdyrylan koordinatalar boýunça hasaplanyp alynýar. Başlangyç maglumatlar doly jemlenenden soñ, teodolit ýörelgesi boýunça doly hasaplama - barlag işleri geçirilýär we berilen masştabda ýörelgäniñ plany düzülýär.