## Slide 1: Tema:GPS enjamynyň markşeyderlik işinde ulanylyşy

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. GPS enjamynyň ulanylyşy.
2. GPS enjamy bilen tanyşmak.
3. GPS enjamynyň maglumatlary habar beriş sahypalary.

## Slide 3
1. Markşeýder işiniň alnyp barýan baglanyşykly gözleg, barlag, taslama we beýleki işlerde markşeyder we geodeziki gurallar giňden peýdalanylýar. Olaryň has giňden ulanylýan we kämilleriniň biri GPS (Global Position System) enjamydyr.
Geo maglumatlar ulgamynda maglumatlary ýygnamakda GPS tehnologiýalar duran ýeriňi kesgitlemegiň ulgamy – häzirki zaman inawasion tehnologiýasy esasynda uly ähmiýete eýedir we ol gatnawda oňaýly serişde bolup, dünýäniň islendik künjeginde ýol görkeziji bolup hyzmat edýär.

## Slide 4
GPS enjamy bilen ýerüsti, ýerasty, dag we gözleg inženerçilik işleri has takyk we gysga möhletde ýerine ýetirip bolýar. Aýratyn hem bu enjam bilen täze özleşdirilýän ýerlerde, dag üsti we dag etekleri esasynda alynýan materiallaryň ýok ýa-da olaryň hiliniň pes bolan ýerlerinde esas döretmäge mümkinçilik berýär. Şeýlede plan materiallaryň ýok bolan ýerlerinde özleşdirilýän ýerleri koordinatlar boýunça takyk şekillendirip bolýar.

## Slide 5
2. Bu enjamy iş ýagdaýyna getirmek GPS12, 12ХL, 12СХ enjamlaryň mysalynda berilýär. GPS gurluşy ýerdäki radiýomaýaklar bilen üpjün edilen (Differential GPS, DGPS), ýerleşişi boýunça düzedişleri GPS kabul edijä geçirýär. Kabul ediji GPS enjamy goşmoça goýulýan, daşyna çykarylýan antena bilen bilelikde hem ulanylyp biliner. Daşyna çykarylýan antena enjamyñ arka tarapynda ýeleşen öýjige birikdirilýär.

## Slide 6
Enjamyñ esas tarapynda oturdylýan 4 sany AA görnüşli batareýanyñ kömegi bilen, GPS enjamy iýmitlendirilýär. Bu batareýajyklar 12 sagat işlenende iýmitlendirişi üpjin edýär. Batareýajyklaryñ ulanylyş möhleti köp faktorlara bagly bolup durýar, esasanda howanyñ temperaturasyna we yşyklandyryşly işlenilmegine baglydyr.

## Slide 7
GPS enjamy batareýalar birikdirilip açylandan soň, enjamdaky düwmeleri ulanmak bilen maglumatlar girizilýär. PAGE-nobat boýunça sahypalary esasy maglumatlary bilen yzygider çagyrýar we ekrany garaşly menýudan esasy sahypa gaýtarýar. MARK-Ýerleşýän ýerini „Ýatda saklaýar“ we ýerleşýän ýerini ýada alýan sahypany çagyrýar. GOTO-GOTO ППМ düzgüni üçin bölünen bilen GOTO sahypany çagyrýar, iki sapar GOTO düwmäniñ basylmagy МОВ düzgünini açýar. ENTER-girizilen maglumatlary tassyklaýar. QUIT-maglumatlary girizmäge rugsat berip saýlanan meýdançany aktiwleşdirýär.

## Slide 8
3. Maglumatlar peýkamlyja düwmeleriň kömegi bilen girizilýär. Olaryň kömegi bilen işlendik maglumatlar, harplar, sanlar, simwollar girizilýär we menýu wariýantlary saýlap ailynýar, ugur görköziji setiriñ ugry boýunça öñe-yza üýtgedilýär. GPS enjamy bilen işlemezden öň onuň esasy bäş sany habar beriş sahypalary bilen hen tanyşmalydyr:

## Slide 9
1. Emeli hemralaryň (sputnikleriň) sahypasy. GPS enjamy öz maglumatlaryny emeli hemralardan alýar. Emeli hemralaryň sahypasynda hemralaryň ýerleşişi we olardan gelýän signalyň kuwwaty şkala görnüşinde görünýär. Ekranda görünýän daşky töwerekde, gözýetimdäki (gorizontdaky) emeli hemralaryň ýagdaýy görkezilýär, içerki töwerekde bolsa gorizontdan 450 beýiklikde ýerleşen emeli hemralaryň ýagdaýy görközilýär, merkezi nokat, dik asman (zenit, dik ýokary) nokady añladýar.

## Slide 10
Bu sahypa enjamyň birinji habar beriş sahypasydyr. Eger-de emeli hemralardan gelýän signallar pes bolan ýagdaýynda, enjama goşmaça goýulýan we daşyna çykarylýan antenna ulanylýar. Daşyna çykarylýan antenna, enjamyň özüne oturdylan antennanyň kabul edip bilmejek pes signallary kabul edijilik ukybyny gowylandyrýar.

## Slide 11
2. Ýerleşýän ýeriniň sahypasay. GPS enjamynyň Ikinji habar beriş sahypasy- ýerleşýän ýeriniň sahypasaydyr. Sahypalardan sahypalara geçmek QUIT we PAGE düwmeleriñ kömegi bilen ýerine ýetirilýär. Ýerleşýän ýeriň sahypasynda enjamyň ýerleşýän ýerini, egerde ol hereketde bolsa haýsy ugra we nähili tizlik bilen barylýan hereket görkezilýär. Ýerleşen ýeri (Position) diýip, geografiki koordinatalar düzgüninde anyk kesgitlenen ýagdaý düşünilýär.

## Slide 12
Geografiki koordinata şirota (giňlik) we dolgota (uzaklyk) görkezijileri bilen aňladylýar. Şirota (Latitude) – durulan nokady ýer ekwatoryna otnositellikde kesgitlemek üçin demirgazyk, günorta ugrlar boýunça koordinatalardyr. Dolgota (Longitude)- durulan nokady başlangyç (göz öñüne getirilýän töwerek boýunça ýeriñ polýuslaryndan geçýän) Grinwiç meridiana otnositellikde kesgitlemek üçin gündogar, günbatar ugrlar boýunça koordinatalardyr. Şeýle hem ýerleşilýän nokat, göni burçly koordinatalar düzgüninde hem aňladdylýar we ony göni burçly koordinata torundan ölçäp bolýar.

## Slide 13
Koordinat tory (Grid) – göni burçly koordinatlary ölçemek üçin göni burçly zolaklara bölünýän koordinatlar düzgüni bolup, ol tekizlige ýeriñ güberçek üsti proýektirlenýär. (Merkatoryñ uniwersal kese proýeksiýasy (Universal Transverse Merсator. UTM – kesgitli zolokda ýerleşilen ýeri kesgitlemek üçin, ýer üstiniñ böleginiñ proýektirlenýän tekizliginde koordinat tory)

## Slide 14
Ýerleşilen ýeriň beýiklik ölçegini otnositel ýa-da absolýut bahada alyp bolýar. Barylýan tizlik we barylýan hakyky ugr (ýol ugryñ burçy) kompasyñ grafiki şkalasynda diñe hereket döwründe görkezilýär. Şeýle hem ekranda ýol odometri ýagny, ýol geçilen wagt we häzirki wagt sagatda (12/24) görkezilýär.

## Slide 15
3. Karta sahypasy. Karta sahypasy penjire görnüşinde işläp, ol durulan ýeri, geçilen traýektoriýany, barylýan ýolyñ öwrüm burçyny, ýoly geçmegiñ tizligini şeýle-de golaýda ýerleşen ýol nokatlaryny görmäge mümkinçilik döredýär. Häzirki durulan nokat ekranyñ merkezinde ýerleşen romb görnüşli belgijik bilen añladylýar. Ýolyñ ugry ýa-da ýolyñ öwrümleri (Traсk, TRK) diýip ýer üstüne otnositellikde herekediñ ugryna düşünilýär. Ýoly geçmegiñ tizligi (Ground Speed, SPD) diýip, ýeriñ üstüne otnositellikde enjam bilen hereket edilýän tizlige düşünilýär.

## Slide 16
Egerde öň belgilenen nokatlaryň tarapyna hereket edilse, onda ekranda ol nokatlar saýlanyp alynanda ýa-da ugrukdyryjy (kursor) bilen görkezilende ekranda degişli nokatlaryñ aralyklarynyñ we azimutlarynyñ bahalary görkeziler. Ekranyñ ýüzünde masştablaşdyrma, görkezme (panoramalaşdyrma) we konfigurasiýa meýdançasy ýerleşýär.

## Slide 17
4. Gatnaw (nawigasiýa) sahypasy. Nawigasiýada (Navigation) –bir nokatdan (ППМ) başga bir nokada geçmekligiñ dowamynda, berilen ugra otnositellikde durulan nokat kesgitlenýär.Gatnaw (nawigasiýa) sahypasy başlangyç nokatlara gönükdirilende dolandyrmaga mümkinçilik berýär. GPS enjamda gatnaw (nawigasiýa) sahypasynyñ iki görnüşi göz öñünde tutulýar: kompas we magistral sahypalary.

## Slide 18
Kompas sahypasy gatnaw sahypalaryny guramagyñ başlangyjy bolup durýar we hereketiñ ugruna otnositellikde , başlangyç nokada tarap ugry görkezýär. Magistral sahypada öwrüm burçlar (TRK), tizlik (SPD), saýlanan nokatlaryň parametrleri, gelmegiň hasaplanan wagty (SPD), ýolda bolmagyñ hasaplanan wagty (ETE), berilen ugr (СTS), ýakynlaşmanyñ tizligi (VMG), azimut (Bearing, BRG), geçilen ýoluñ ugry (Course Made Good, СMG), ugur boýunça gapdala gyşarma (Crosstraсk Error, ХTK, berilen ýoluñ ugry (Desired Traсk, DTK) baradaky maglumatlary alyp bolýar.

## Slide 19
5. Baş menýu sahypasy. Baş menýu sahypasynyñ kömegi bilen başlangyç nokatlar, marşrutlar, ýolyñ ýazgysy bilen işlemek we garaşly menýu sanawlary boýunça parametrleri girizmek mümkin bolýar. GPS enjamynyň esasy bäş sany habar beriş sahypalary we enjamdaky düwmeler (knopkalar) bilen tanyş bolunandan soň onyň bilen işlemegiň prinsiplerini hem gowy bilmelidir. GPS enjamyň kömegi bilen başlangyç nokat diýip atlandyrylýan kesgitli ýere tarap herekedi dolandyrmak we ony ýadynda saklatmak mümkindir.

## Slide 20
Enjamy iş ýagdaýyna getirip, 3-4 minut pyýada ýoremeli we ýerleşýän ýeriniň sahypasynda bolýan üýtgeşmelere seretmeli. Ekranyň ýokarky böleginde ýöräp barylýan ugur(ýoluň öwrümleri) boýunça, gidip barylýan tizlik, geçilen ýoluň uzynlygy we ýerleşýän ýeriniň beýikligi görkezilýär. Başlangyç nokady üç belgili san bilen bellemek („MARK“ düwmejigi bilen) zerurdyr we diňe şondan soň enjam bilen işlemegi dowam etmeli. GPS 12ХL enjamy jemi 500 sany başlangyç nokady ýadynda saklamaga ukyplydyr.