## Slide 1: Tema:Niwilirler barada umumy düşünje

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Niwilirleriň görnüşleri we takyklygy.
2. Ýer üstüni magistrallar usuly boýunça niwilirlemek.
3. Ýer üstüni inedördül böleklere bölüp niwelirlemek.

## Slide 3
1. Geodeziýanyň beýikligi we belentligi kesgitlemäni öwrenýän bölümine niwelirleme diýilýär. “Niwilirlemek” diýilende ýerde beýikligiň kesgitlenilmegine ýa-da niwilirlenilmegine, ýeriň üstündäki nokatlaryň bir-birine baglylykda ýagdaýynyň, şeýle hem berlen ýeriň çägi üçin başlangyç diýilip kabul edilen şertli üste baglylykda beýikliginiň ýa-da beýgelmesiniň anyklanylmagyna düşünilýär.

## Slide 4
Niwelir işleri geçirilende ýer üstüniň nokatlary otnositel we absolýut belentlik bahalara eýe bolýar. GDA ýurtlarynyň ýeriniň çägindäki nokatlaryň beýikligi Baltika deňziniň suwunyň üstüniň dynçlykdaky we deňagramlylykdaky asuda ýagdaýyndan ýeriň beýiklik we belntlik derejesi (Kronştadt futştogynyň nolundan) alynýar we hasaplanylýar. Şular ýaly beýiklige absolýut beýiklik derejesi diýilýär.
Eger-de beýiklik haýsy hem bolsa kabul edilen şertli üst derejesinden alynsa, onda oňa otnositel beýiklik derejesi diýilýär. Nokatlaryň absolýut ýa-da otnositel beýiklikleriniň tapawudyna nokatlaryň arasyndaky beýgelme diýilýär.

## Slide 5
Geodeziýada ýer üstüniň beýikligini kiçi h bilen, beýgelmäni bolsa uly H haraplary bilen belgilemek maksada laýyk hasaplanylýar. Niwilirler öz takyklygy boýunça döwlet standartyna laýyklykda üç topara bölünýär olar:
Ýokary takykly niwilirleri – I we II topordaky döwlet geodeziki torlary niwelirlemek üçin niýetlenendir. Bu niwelirleriñ belentligi kesgitlmek üçin orta kwadrat ýalňyşlygy 1 km aralykda, iki ýörelgäniň jeminde 0,5 mm uly däldir.

## Slide 6
Takyk niwilirleri – III we IV topordaky niwelir ýörelgeleri niwelirlemek üçin niýetlenendir. III we IV topordaky niwelir torlary, I we II toporyñ döwlet geodeziki torlaryny ýygylandyrmak üçin niýetlenendir. Bu niwelirleriň 1 km aralykda, iki ýörelgäniñ jeminde, orto kwadrat ýalňyşlygy 3 mm uly däldir. Niwelirlemegiň ýakyn aralygy 2 m deňdir.
Tehniki niwilirlei – gurluşyk – gurnama işlerinde, inženerçilik geodeziki gözleg işlerinde we topografiki şekillendirmelerde ulanylýar. Tehniki niwelirlemede belentligi kesgitlmek üçin orta kwadrat ýalňyşlygy 1 km aralykda, iki ýörelgäniň jeminde 10 mm uly däldir.

## Slide 7
2. Ýer üstüni niwelirlemekde, meýdanda berilen nokatlaryň hakyky belentligi we onuň plan boýunça ýerleşiş ýagdaýy kesgitlenýär. Şeýle hem ýeriň relýefi hakyndaky maglumatlar toplanyp, gorizontallaryň üsti bilen ýer relefini planda şekillendirmäge mümkinçilik döreýär. Ýer üstüni tekizlik görnüşde niwelirlemegiň iki usuly bardyr olar:
1) Magistrallar usuly
2) Inedördüller usuly

## Slide 8
Magistrallar usulynda niwelirlenýän ýer böleginiň görnüşine we relýefiniň çylşyrymlylygyna baglylykda özüniň aýratynlyklary bardyr. Kölleriň, jarlaryň düýbü boýunça niwelirlemek üçin häsiýetli nokatlaryň üstünden teodolit ýörelgäni geçirmeli bolýar. Teodolit ýörelgeleri piketlere bölünýär we niweliriň kömegi bilen ýeriň beýikligi kesgitlenýär. Magistral ýörelgä perpendikulýarlykda her bir piketden iki tarapada göni çyzykly kese niwelir ýörelgeleri bellenýär. Kese niwelir ýörelgesi magistral ýörelgä baglanyp, ikinji derejeli niwelir ýörelgäni göz öňüne getirýär. Niwelirleme bilen bir wagtda magistral boýunça ýer üstüniñ sudurlary hem şekillendirilýär.

## Slide 9
Teodolit ýörelgäniň maglumatlary işlenenden soň, öwrüm nokatlary koordinatlary boýunça plana geçirilýär. Soňra şol magistral usuly boýunça ähli sudurlar we piketler özleriniň belentlik bahalary bilen plana geçirilýär.

## Slide 10
Ýer üstüni niwelirlemegiň magistrallar usulyny tekiz ýerlerde hem ulanyp bolýar. Onuň üçin niwelirlenýän ýer böleginiň ortasyndan MN göni çyzyk bellenilýär we aralykda ABCD piketleri bellenilýär. Niwelirlemäniň üsti bilen nokatlaryň belentligi kesgitlenýär. Soň MN magistral çyzyga perpendikulýarlykda ABCD piketleriň üstünden keseligine niwelirlemegiň ugrlary (Mma1AaoboBb1С1СсodoD) bellenilýär. Keseligine niwelirlemegiň ýörelgeleriniň ýygylygy dürli bolup biler.

## Slide 11
Kiçi aralykda çepde we sagda ýerleşen kese ýörelgeleriň nokatlaryny bir duralgada alyp hem bolar. Haçan-da ähli nokatlar belentlik bahalary bilen plana geçirilende, şol ýer böleginiñ relýefiniň doly maglumatyny berer.

## Slide 12
3. Ýer üstüni inedördül (kwadrat) böleklere bölüp niwelirlemek işleri dürli maksatlar üçin geçirilende, esasan relýefi çylşyrymly bolmadyk, açyk meýdanlarda geçirilýär. Ýer üstünde berilen meýdany niwelirlemek üçin ol meýdanyň üstüni teodolit we ölçeg lentasy bilen taraplary 20x20m, 40x40m, 50x50m ýa-da 100x100m inedördül böleklere bölüp onuň burç depelerinde baýdaklyja gazyklar dikilip berkidilýär.

## Slide 13
Burç nokatlarynyň käbiri arabaglanyşdyryjy nokat bolanlygy sebäpli, ol nokatlar aýratyn berk gazyjaklar bilen belgilenýär: ýagny bir gazyjak ýer bilen deň derejede kakylýar, gapdalyndan baýdaklyja gazyjak dikeldilýär. Şeýle berkidilen gazyjyklar arabaglanyşdyryjy bolup, olar ýapyk niwelir ýörelgäni düzýärler.

## Slide 14
Eger-de golaýda reper bar bolsa, onda ol ýörelgä reper hem girizilýär. Arabaglanşdyryjy nokatlar adatça iki sapar, reýkanyň iki tarapyndan, hasap almak bilen ortadan niwelirleme usuly bilen niwelirlenýär, beýleki galan nokatlaryň depeleri bir sapar, barlagsyz, aralyk nokatlar ýaly “öňe tarap” niwelirleme usulynda niwelirlenýär. Planda inedördül torlarda arabaglanşdyryjy nokatlar tegelekler bilen belgilenip, duralga nokatlary bolsa ýazgy (st.) bilen belgilenýär. Inedördül niwelirleme şeýle yzygiderlikde ýerine ýetirilýär:

## Slide 15
Reper bilen 1-nji arabaglanşdyryjy nokadyň aralygynda, 1-nji duralgada niwelir gurnalýar. Niwelir iş ýagdaýyna getirilip yzky (Rp1) nokatda we öňdäki (№1) nokatda goýulan reýkalaryñ gara we gyzyl taraplaryndan hasap alynýar we žurnalda şol nokotlaryň gapdalynda ýazylýar.

## Slide 17
Inedördül niwelirlemede arabaglanyşdyryjy nokatlaryň barlagy şeýle yzygiderlilikde ýrine ýetirilýär: Niwelir reýkalaryň gara we gyzyl taraplaryndan alnan hasaplar boýunça nokatlaryň beýiklik tapawutlary hasaplanýar we alnan hasaplaryň barlagy geçirilýär.
hi =aiy – biö hg =agy – bgö
hi =aiy – biö = 0440 – 2814 = –2374
hg =agy – bgö = 5123 – 7499 = –2376

## Slide 18
hi-niwelir reýkanyň işçi (gara) tarapy boýunça beýiklik bahasy.
aiy - yzdaky reýkanyň işçi (gara) tarapyndan alnan hasap;
biö- öňdäki reýkanyň işçi (gara) tarapyndan alnan hasap
hg- niwelir reýkanyň gyzyl tarapy boýunça beýiklik bahasy.
agy- yzdaky reýkanyň gyzyl tarapyndan alnan hasap;
bgö- öňdäki reýkanyň gyzyl tarapyndan alnan hasap;
Reýkanyň gara we gyzyl tarapyndan alnan hasaplaryň tapawudy rugsat berilýän çäklerde (+5mm) bolmalydyr. Şeýle ýagdaýda hasaplaryň orta bahasy tapylyp (h1 = -2375) žurnalda Rp1 we 1-nji arabaglanşdyryjy nokatlaryň aralygynda ýazylýar.
h1 = (hi + hg):2
h1 = (hi + hg):2 = (–2374–2376):2 = -2375

## Slide 19
Şol duralgada arabaglanuşdyryjy nokatlar niwelirlenip, hasaplary barlanyp, orta bahasy kesgitlenenden soň, 1-nji duralgadan görünýän ähli nokatlar aralyk nokatlaryň niwelirlenşi ýaly, öňe tarap niwelirlemek usuly bilen niwelirlenýär. Niwelir reýkalar burç depelerini aňladýan baýdajykly-gazyjyklaryň gapdalynda ýerde goýulýar we reýkanyň diňe bir tarapyndan, işçi tarapyndan hasap alynýar we žurnalda degişli burç depeleriniň ýanynda ýazylýar (8.2-nji surat). Soň reýkany beýleki burç depelerinde goýup, alnan hasaplar degişli burç depelerinde ýazylýar:(2613, 2603,1961,2331 we ş.m). Inedördül niwelirlemede 1-nji duralgadan niwelerlenen ähli nokatlaryň daşyny çyzyk çekip, sudur görnüşinde belgilenýär we soňra şol tertipde beýleki duralgalarda niwelirleme işleri geçirilýär.