## Slide 1: Tema: Teodalit bilen işlemek.

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Teodolidiň düzüm we işçi bölekleri.
2. Teodolidi iş ýagdaýyna getirmegiň yzygiderliligi.
3. Teodolit bilen gorizontal burçlary ölçemek.

## Slide 3
1. Teodolit gorizontal we wertikal burçlary ölçemek üçin niýetlenen geodeziki guraldyr, onuň düzüm bölekleri şu aşakdakylardan durýar:
Ştatiw-ol teodolidi ýeterlikli beýiklikde ornaşdyrmak üçin niýetlenen esbap bolup, metaldan ýa-da agaçdan ýasalan üç aýakdan dürýar, we onuñ ýygnalýan ýa-da bitewi görnüşi bardyr.
Asma ýükjagaz-ýiti uçly 100-150gr agramly ýüpe daňylan demirjagazdyr. Ol optiki merkezleşdiriji bolmadyk halatynda, teodolidi ýerdäki nokadyñ üstünde takyk merkezleşdirmek üçin ulanylýan asma esbapdyr.

## Slide 4
Metal goýguç-ol teodolidiň işçi bölegini ştatiwe berkitmek üçin niýetlenen esbapdyr.
Urowen – gurallaryñ oklaryny gorizontal we wertikal ýagdaýa getirmek üçin, şeýle hem teodolidiň işleýan wagtynda onuň esbaplarynyň oklarynyň ýagdaýyny görközmek üçin niýetlenen esbapdyr. Urowen silindir we tegelek görnüşde bolup, daşy metal gaply, çüýşe naýçanyň içinde ýerleşen etil spirtidir.

## Slide 5
Teodolidiň işçi bölekleri
Teodolit öz niýetlenişi boýunça biri-birinden tapawutlanýan birnäçe esasy işçi böleklerden durýar. Olardan:
Limb, magnitsizlendirilen metaldan (galaýy-bürünç garyndysyndan ýa-da kümüş-mis garyndysyndan) ýa-da çüýşeden ýasalan we graduslara, minutlara bölünen tegelek halkadyr. Teodolitleriñ görnüşlerine we takyklygyna baglylykda, limbiñ ol bölekleriniñ bahasy 5/, 10/, 15/, 20/, 30/ we 10 çenli bolýar. Limbiň bölekleriniň bahasy sagat diliniň ugryna 00 – 3600 çenli belgilenendir.

## Slide 6
Alidada, tegelekden ybarat bolup, onuň aýlanma oky limbiň aýlanma okynyň içinde oturýandyr. Onuň diametral gapma-garşy ugrlary 0 bilen belgilenen dik çyzyk bilen görközilendir. Gorizontal we wertikal burçlar ölçelende, bu burçlar teodolidiň gorizontal we wertikal tegeleklerine proýektirlenilýär. Sanlary anyk almak üçin wernýerden we hasap alyş esbaplaryndan peýdalanýarlar.
Wernýer, limbden alynýan hasabyñ takyklygyny artdyrmak üçin alidada çyzylan şkaladan ybaratdyr.

## Slide 7
Göriş turbasy, seredilýän nokady anyk görmek üçin, iki optiki bölekden, ýagny obýektiwden we okulýardan durýandyr. Okulýar turbasynyň linzasynyň öñünde ýerleşen diafragmada, çüýşe plastiki sapakly ýüpjagazlar tory çyzylandyr. Sapaklaryň kesişýän nokadyna teodolidiň garaýyş oky, ýagny wizir oky diýilýär.
Wertikal tegelek. Teodolidiň wertikal tegeleginiň kömegi bilen wertikal burçlar ölçenilýär. Wertikal tegelegiň gorizontal tegelekden tapawudy, göriş turbasy gorizontal okunyň daşyndan aýlandyrylanda, ol wertikal tegelekdäki limb bilen bilelikde aýlanýar, alidada bolsa ýerinden gymyldamaýar.

## Slide 8
Teodolit 2T30, daşky görnüşi

## Slide 9
2. Teodolidi iş ýagdaýyna şu aşakdaky yzygiderlilikde getirilýär:
1. Teodolidi merkezleşdirmeli, onuň üçin teodolit asma ýükjagazyň kömegi bilen 5mm takyklykda ýerde berilen nokadyň üstünde ýerleşdirilýär. Has takyk merkezleşdirmek üçin optiki usul ulanylýar.
2. Teodolidiň okuny wertikal ýagdaýa getirmeli, onuň üçin dereje uroweniň düwmesini üç sany göteriji nurbatlar arkaly orta getirmeli.
3. Göriş turbany düzetmeli, onuň üçin okulýaryň fokus aralygyny sazlap tor sapaklary gowy görner ýaly etmeli.
4. Teodolidi meridian boýunça ugrukdyrmaly, onuň üçin teodolide oturdylan bussolyň kömegi bilen magnit meridiany boýunça, ölçenilýän çyzyklaryň ugry kesgitlenilýär. Ugry kesgitlemek üçin alidadanyň we limbiň nol çyzyklaryny biri-birine gabat getirip, alidadany berkitmeli. Limbi açyp göriş turbanyň wizir okuny busşolyň magnit peýkamynyň nul ýeri (0) bilen gabat gelýänçe öwürmeli. Ondan soñ limbi berkidip alidadany açmaly we göriş turbasyny sagat diliniñ herekediniñ ugry boýunça öwürip, berilen ugrdaky nokada gönükdürmeli we şol ugryñ magnit azimudyny kesgitlemeli.

## Slide 10
3. Gorizontal burçlary ölçemek üçin birnäçe usullary ulanýarlar. Inženerçilik işlerinde ýarym, doly, töwerek we gaýtalama usullary ulanylýar. Gorizontal burçuň bahasy ölçenilýän nokadyñ depesinden çykýan iki ugruň burç bahalarynyň tapawudy görnüşinde alynýar. Gorizontal burçlary ölçemek üçin birnäçe usullary ulanýarlar. Inženerçilik işlerinde ýarym, doly, töwerek we gaýtalama usullary ulanylýar. Gorizontal burçuň bahasy ölçenilýän nokadyñ depesinden çykýan iki ugruň burç bahalarynyň tapawudy görnüşinde alynýar.

## Slide 11
Gorizontal burçlary ölçemegiň ýarym we doly usullary
Gorizontal burçy ölçemek ýerdäki P nokatda teodolidi ýerleşdirip N we M nokatlarda çelgileri ornaşdyrmaly. Teodolit iş ýagdaýyna getirilenden soň haýsy burçuň (sag ýa-da çep) ölçenilýändigine baglylykda, teodolidiň garaýyş turbasyny nokatlara gönükdirmegiň nobaty kesgitlenilýär. Sag tarapdaky NPM burçy ölçemek üçin ilki bilen N nokada, soň M nokada garalýar.
N nokatda goýulan çelgä garaýyş turba arkaly seretmeli. Çelgi garaýyş turbada görinenden soň berkidiji nurbatlaryny towlap alidada berkidilýär. Sapaklar torunyň kesişen nokady öwriji mikrometriñ kömegi bilen çelginiň düýbine gönilenýär we mikroskopyň gorizontal tegeleginden ilkinji hasap alynýar. Alnan hasap dergide N nokadyň garşysynda ýazylýar.

## Slide 13
Şu ýagdaýda alidadanyň berkidiji nurbatyny boşadyp garaýyş turba M nokada tarap öwrülýär we M nokatdaky çelgä seredilýär. Garaýyş turbada çelgi görinenden soň, alidadanyň we garaýyş turbanyň nurbatlary berkidilýär. Sapaklar torunyň kesişýän nokady alidadany öwriji mikrometriñ kömegi bilen çelginiň düýbine dogurlanýar we ýokardaky ýaly hasap alynýar. Alnan hasap dergide M nokadyň garşysynda ýazylýar. M nokatdan alnan hasapdan N nokatdan alnan hasap aýrylyp, gorizontal NPM burçuň ululygy kesgitlenilýär. Şeýlelikde PM we PN iki ugrlaryñ arasyndaky burçyñ birinji ýarym usuldaky ölçegi tamamlanýar.

## Slide 15
Burçyň dogry ölçenendigini barlamak we burç ölçeginiñ takyklygyny ýokorlandyrmak hem-de garaýyş turbasynyñ kolliminassion bahasyny ýok etmek üçin, garaýuş turbany zenit boýunça 1800 aýlap, ikinji ýarym usulda (Çep tegeler-ÇT) ölçemek hem ýokarky tertipde ýeriňe ýetirleýär. Burçlary iki usulda, ýagny sag tagalakde (ST) we çep tegelekde (ÇT) ölçmek doly usuly emele getirýär.

## Slide 17
Gorizontal burçy ölçemegiň töwerek usuly
Gorizontal burçlary ölçemegiň töwerek usulynda umumy N nokadyň depesinden çykýan iki sany ugur dälde, birnäçe ugurlar boýunça ölçeg geçirilýär we degişli ugurlar boýunça burçlaryň bahasy hasaplanylýar. Iş şeýle yzygiderlilikde ýerine ýetirilýär: Ýerdäki N nokadyň üstünde teodalit gurnalýar we iş ýagdaýyna getirilýär.

## Slide 19
Teodolidiň garaýyş turbasy ilkinji bilen A nokada, soň bolsa B,S,D nokatlara gönükdirilýär, her bir nokatda hasap alynýar we olar dergä ýazylýar. Soň garaýyş turba şol ugr boýunça D nokatdan başlangyç A nokada dolanyp gelýär we şol nokatda hasap alynandan soň töwerek usuly tamamlanýar.
Başlangyç we ahyrky alynan hasabatlaryň netijesinde lumbiň üýtgemedigine güwä geçilýär. Ýokardaky tertip boýunça geçirilen iş birinji ýarym usuly düzýär.

## Slide 21
Gorizontal burçlary ölçemegiň gaýtalama usuly
Gorizontal burçlary gaýtalama usuly bilen ölçemek üçin teodolit ölçenilýän burçuň üstünde gurnalýar we iş ýagdaýyna getirilýär Alidadany nol bahadan ýokarda bolar ýaly berkidilýär. Limbi sagat diliniň hereketiniň tersine aýlap, merkezi sapajyklary ýerdäki çep nokada gönükdirilýär. Limb berkidilip, alidada açylýar we sagat diliniň ugryna aýlap garaýyş turbasy sag tarapdaky ölçenilýän nokada gönükdürilýär, burçyň ýakynlaşan bahasynyň hasaby alynýar. Alynan hasap dergä ýazylýar. Soň limb berkidilip we sagat diliniň hereketiniň garşysyna aýlap täzeden çep nokada gönükdirilýär. Limb berkidilýär, alidada açylýar, sagat diliniň hereketiniň ugruna aýlap merkezi tory sag nokada gönükdirilýär, ýöne hasap alynmaýar. Şeýlelikde ikinji gaýtalama tamamlanýar. Eger-de burç 3 gezek gaýtalanyp ölçenilýän bolsa onda ölçegiñ şol düzgüni gaýtalanyp, soñky gezek sag nokada garalýar we hasap alynýar.