## Slide 1: Tema:Inženerçilik gözleg işlerinde we gurluşyk-gurnama işlerinde geçirilýän geodeziki işler.

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Geçirilýän gözleg işleri barada umumy düşünje.
2. Taslamany ýere geçirmek üçin geodeziki esaslandyrmalar.
3. Desganyñ ýerleşişiniñ taslamalaryny ýere geçirmegiñ usullary.

## Slide 3
1. Taslanan desganyñ gurluşygyna başlamazdan öñ ony ýerinde belleýärler, ýagny onuñ esasy oklaryny we sudurlaryny gazyklar, sütünler bilen berkidip belleýärler. Ondan soñ beýleki ownuk böleklerini ýere geçirip belleýärler we bu işlere taslamany ýere geçirmek diýilýär.

## Slide 4
Taslamalary ýere geçirmek-şekillendirmäniñ ters hadysasydyr. Eger-de, ýer üstü şekillendirilmede ölçegler geçirilip ondan soñ olaryñ netijeleri boýunça planda ýer üstüniñ sudurlary we relefi şekillendirilýän bolsa, taslamany ýere geçirmekde bolsa tersine taslama boýunça geodeziki ölçegler üçin gerek bolan görkezijileri kesgitleýärler. Şol kesgitlenen görkezijiler boýunça taslanan desgalaryñ sudurlaryny ýer üstüne geçirýärler.

## Slide 5
Onuñ üçin berilen tehniki ýumuşa we ýer üstüniñ takyklanan ýagdaýyna baglylykda geodeziki bölüşdirme işleriniñ taslamasyny düzýärler. Onda bolsa ýiten daýanç nokatlary dikeltmegiñ we goşmaça daýanç nokatlaryny döretmegiñ usullaryny, taslama nokatlaryny ýere geçirmegiñ tärlerini we usullaryny göz öñünde tutýarlar. Geodeziki görkezijileri, ýagny burçlary, aralyk uzynlyklaryny, eññitlikleri, belentlik bahalaryny hasaplaýarlar we bölüşdirme işleriniñ çyzgysyna ýazýarlar. Egerde taslamany ýere geçirmek işleri uzak wagty talap edýän bolsa onda bölüşdirme işleriniñ çyzgysyny 2-3 giñlik meýdan işleri üçin bölüşdirip düzýärler.

## Slide 6
Dürli desgalary ýere geçirmegiñ takyklygy bir meñzeş däldir we desgalaryñ niýetlenilşine häsýetlerine, onuñ aýratyn bölekleriniñ özara gatnaşygyna, ulanylýan materiallara we beýleki faktorlara baglydyr. Özi hem desganyñ aýratyn böleklerini, geodeziki daýanç nokatlaryndan esasy oklaryñ geçiriliş takyklygyndan takyk geçirýärler.
Aşakdaky tablissada käbir desgalaryñ we olaryñ bölekleriniñ ýere geçirilende rugsat berilýän ýalñyşlyklary getirilýär.

## Slide 7
Desgalaryñ atlary | Rugsat berilýän absolýut ýalñyşlyk, mm. | 
 | planda | beýikliginde
Beton platinalary | 30 | 5
Gum platinalary (oky) | 100 | 30
Köprüler | 30 | 10
Tekizlenen meýdanyñ belentlik bahalary | - | 50
Tekizlenen meýdanyñ eññitligi | - | 0,001
Desgalaryñ beton fundamentleriniñ oky | 10 | 5
Daşdan fundamentleriñ oky | 500 | 25
Magistral akabalaryñ oky | 500 | 10
Akabalaryñ okuna otnositellikde ýapgytlylygy | 100 | 50
Desgalaryñ atlary | Rugsat berilýän absolýut ýalñyşlyk, mm. | 
 | planda | beýikliginde
Beton platinalary |  | 
Gum platinalary (oky) |  | 
Köprüler |  | 
Tekizlenen meýdanyñ belentlik bahalary | - | 
Tekizlenen meýdanyñ eññitligi | - | 
Desgalaryñ beton fundamentleriniñ oky |  | 
Daşdan fundamentleriñ oky |  | 
Magistral akabalaryñ oky |  | 
Akabalaryñ okuna otnositellikde ýapgytlylygy |  | 

## Slide 8
2. Desgalary ýere geçirmek üçin geodeziki bölüşdirmä esas bolup ýerinde bar bolan döwlet we ýerli geodeziýa torlarynyň hemme görnüşleri hem-de topografiki şekillendirmeleriň netijesinde döredilen geodeziki daýanç nokatlary hyzmat edýär.
Eger-de bar bolan daýanç nokatlary ýeterlik däl bolsa, onda olary teodolit we niwelir ýörelgelerini geçirmek bilen ýygjamlaşdyryjylar. Bu daýanç nokatlaryny gurluwşyk işlerine päsgel bermez ýaly we taslama nokatlaryny ýere geçirmäge üpjün eder ýaly we gurluşyga iň ýakyn aralykdan gözegçilik etmäge mümkinçilik döreder ýaly edip ýerleşdirýärler.
Birnäçe obýektleriň toplumyndan durýan çylşyrymly desgalary gurluşyk tory görnüşinde döredilýän daýanç nokatlaryndan ýere geçirýärler.

## Slide 9
Desgalaryň ýerleşiş taslamalaryny ýere geçirmek üçin geodeziýa görkezijilerini taýýarlamagyñ usullary
Desgalaryň ýerleşiş taslamalaryny ýere geçirmek üçin zeruz bolan ýa-da grafiki analitiki usulda alynan geodezýa görkezijilerini, ýagny gorizontal burçlary we çyzyklaryň uzynlyklaryny ulanylýar.

## Slide 10
Grafiki usulda daýanç çyzyklary bilen taslama nokatlarynyň arasyndaky gorizontal burçlary planyň ýüzünde geodeziki trapesiýalaryň kömegi bilen ölçegler çyzyklaryň uzunlygyny bolsa ölçeýji sirkul bilen masştab çyzygynda kesgitleýärler. Eger-de plan deformirlenen bolsa, onda alynan uzynlyga şu formula boýunça düzündiriş berýärler.
d0=d+k.d (5)
Bu ýerde: d0-ýerdäki gorizontal aralyk,
d-plandan grafiki usulda alynan şol aralyk,
k-planyň kagyzynyň deformasiýa koeffisienti
Deformasiýa koeffisientini şu formula boýunça kesgitlenilýär.

## Slide 11
Bu ýerde: d0 we d plana geçirilen iki sany geodeziki daýanç nokatlarynyň arasy ýa-da koordinata torunyň tarapy.
Burçlary we çyzyklaryň uzynlygyny analitiki usulda daýanç we taslama nokatlarynyň koordinatalary boýunça ters geodeziki meseleleri çözmek arkaly hasaplaýarlar. Bu usul üçin taslama nokatlaryň kordinatalary adatça plandaky kordinata torundan grafiki usulda alỳarlar.

## Slide 12
Taslama burçy ýere geçirmek üçin ýerinde bellik bilen berkidilen burçy düzýän taraplaryň haýsy hem bolsa biri bolmalydyr. Mysal üçin ýerdäki AB çyzykdan sagda A nokadyň β burçyny gurmaly.
(6.2-nji a surat).

## Slide 14
Berlen uzynlykdaky çyzyklary ỳere geçirmek
Taslama d çyzygy ỳokarda getirilen usul bilen ỳere geçirmek üçin, onuń ugryny berỳärler we ölçeg esbaby bilen talap edilỳän takyklykda berlen aralygy ỳere geçirỳärler. Taslama çyzyklaryń uzynlygyny gorizontal aralyklardyr. Şonuń üçin, olar ỳere geçirilende olaryń ỳapgytlyk bahalaryny şu formula bilen kesgitleỳärler.
Bu ỳerde: d- taslama çyzygyń gorizontal aralygy;
v- ỳeriń ỳapgytlyk burçy;
h-taslama çyzygyń ahyrky nokatlarynyń arasyndaky planyń
gorizontallary boỳunça kesgitlemeli beỳiklik.

## Slide 16
3. Desgalaryñ bölüşdirme işlerinde taslama nokatlaryñ ýerdäki ýagdaýyny edil sudurlaryñ nokatlarynyñ şekillendirilendäki usul ýaly edip kesgitleýärler.
Polýar koordinatlar usulyny ýeterlik ýygylykda esas torlary bar bolanda, çylşyrymly sudurlarda we taslama nokatlarynyñ has dagynyk ýagdaýlaynda ulanýarlar. Mysal üçin A we B daýanç nokatlaryndan 1-nji we 2-nji taslama nokatlaryny ýere geçirmek talap edilýär.

## Slide 17
1–nji taslama nokady ýere geçirmek üçin A daýanç nokadynda teodoliti gurnaýarlar we AB çyzykdan burç boýunça d1 ugry berýärler. Bu berlen ugr boýunça, ýeriñ ýapgytlygyny hasaba alyp d1 gorizontal aralygy ölçeg lentasy bilen geçirilýärler.
2-nji taslama nokady ýere geçirmek üçin teodoliti B nokatda gurup β burçly ugry berýärler we d2 gorizontal aralygy geçirýärler.

## Slide 18
Taslama nokatlaryň belentlik bahalaryny ýere geçirmek
Taslama nokotlaryň belentlik bahalaryny ýere geçirmek üçin belentlik bahalary daýanç nokadynyň (reper) bolmagy hökmandyr. Mysal üçin taslama Htas belentlik bahany çuň bolmadyk çukyjygyň düýbine geçirmek talap edilýär (2.19-nji a surat).
a) b)
6.5-nji surat

## Slide 19
Onuň üçin Hrp belentlik bahaly reperiň üstünde reýkany goýup a hasaby alýarlar we guralyň gorizontalyny hasaplaýarlar.
Gg= Hrp+a (14)
B nokatda reýkada bolmaly b hasap şeýle krsgitlenýär.
b= Cg-Hrp (15)

## Slide 20
Taslama Htas belentlik bahasy has çuň bolan çukuryň düýbine geçirmek üçin çukuryň gyrasyna saklaýjyny berkidýärler we oňa soňky ujyna ýükjagaz dakylan rületkany onuň düýbine sallaýarlar (6.5-nji b surat). Reperiň Rpüstünde reýkany goýup, reper bilen ruletkanyň arasynda niweliri gurnap iş ýagdaýyna getirip, reýkadan we ruletkadan a, we b, hasaplary alýarlar. Soň niweliri çukuryň düýbinde gurnap, reýkany bolsa çukuryň düýbine deň edip kakylan B gagyzyň üstünde goýup ruletkadan a2 we reýkadan b2 hasaplary alýarlar. B gazygyň belentlik bahasyny şeýle hasaplaýarlar.

## Slide 21
HB=Hrp+(a1-b1)+(a2-b2) (16)
Eger-de HB=Htas onda mesele çözülýär, eger-de HB taslama bahadan Htas ýokarda ýa-da aşakda bolsa, onda çukuryň düýbini h= Htas -HB ululyga görä gazmaly ýa-da gömmeli. Edil şular ýaly taslama belentlik bahalar desgalaryň belent depelerine hem geçirilýär.