## Slide 1: Tema:Teodolit ýörelgesinde geçirilen ölçegleriñ netijesini işlemek.

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
1. Gorizontal burçlar ölçelende goýberilen ýalňyşlyklary
kesgitlemek we düzetmek.
2. Ösdürilen koordinatalary hasaplamak.
3. Diogonal ýörelgede nokotlaryň koordinatalaryny
hasaplamak.

## Slide 3
1. Ýapyk teodolit ýörelgede gorizontal burçlar ölçenende dürli sebäplere görä ýalňyşlyklar goýberilýär. Ol ýalňyşlyklaryň ululygyny kesgitlemek üçin teodolit ýörelgede ölçenen burçlaryň ählisini goşyp jemlemeli we olaryň jemni, teoriýa boýunça bolmaly bahasy bilen deñeşdirilýär. Ýapyk teodolit ýörelgede içki gorizontal burçlaryň teoriýa boýunça bolmaly jemi şeýle formula bilen hasaplanylýar.
teor=180x(n – 2)
Bu ýerde: n–burçlaryň sany.
Gorizontal burçlary ölçemekde goýberilen ýalňyşlyk şeýle formula bilen hasaplanylýar.
fgoýb = ölç - teor
Bu ýerde :
ölç - ölçelen içki burçlaryñ jemi.
teor - şol buçlaryñ teoriýa boýunça bolmaly jemi.

## Slide 5
n=n-1+1800-n
Bu ýerde: n–öňdäki tarapyň azimuty;
n-1–başlangyç tarapyň azimuty;
n - ýörelgeden sagda, başlnagyç we öňdäki taraplaryň arasynda ýatan, düzedilen içki burç;

## Slide 8
Ösdirilen koordinatalar düzedilenden soñ teodolit ýörelgesinde burç nokatlaryň koordinatalary hasaplanylýar. Ol şu aşakdaky formula boýunça hasaplanylýar:
Xn+1=Xn+X; Yn+1=Yn+Y;
Bu ýerde:
Xn+1 we Yn+1 - öñdäki nokadyñ koordinatalary;
Xn we Yn – başlangyç nokadyñ koordinatalary;
X we Y–şol nokatlaryñ arasyndaky ösdürilen koordinatalary;
Hasaplanan koordinatalar tablisanyñ soňky sütünlerinde (23,24) ýazylýar. Ýapyk teodolit ýörelgesinde hasaplanan koordinatalaryñ dogrylygyny barlamak üçin, ýörelgäniñ soñky nokadynyñ Xn we Yn koordinatalaryna, şol nokotlara degişli Xn we Yn ösdürilen koordinatalaryny goşmaly, netijesi başlangyç nokadyñ koordinatalaryna gabat gelse, hasaplamanyň dogrylygyny aňladýar.

## Slide 9
3.Ýapyk teodolit ýörelgesiniñ daýanç nokatlaryny ýygylandyrmak üçin, onuñ içinden açyk, ýagny diogonal ýörelge geçirilýär. Ýagny diogonal ýörelgäniň burç nokatlarynyň koordinatalaryny hasaplama işleri esasy ýörelgäniňki ýaly yzygiderlilikde alnyp barylýar. Esasy ýörelgäniñ tablisasyndan diogonal ýörelgäniñ başlangyç we ahyrky nokatlaryna degişli azimutlar we şol nokotlaryñ koordinatalary ýazylyp alynýar. Diogonal ýörelgäniň burçlarynyň teoretiki jemi şeýle formula bilen hasaplanylýar.

## Slide 10
teor=baş-soň+1800n
Bu ýerde: baş we soň – diogonal ýörelgäniň başlnagyç we soňky
taraplarynyň azimutlary;
n – ölçelen burçlaryň sany.
Burç ölçelende goýberilen ýalñyşlyk şeýle formula bilen hasaplanylýar.
f=ölç-teor
Eger-de goýberilen ýalñyşlyk, rugsat berilýän ýalñyşlykdan uly bolmasa, onda ony esasy ýörelgedäki ýaly yzygiderlilikde burçlara paýlaýarlar.
Diogonal ýörelgäniň azimutlary we rumblary hasaplanandan soň, onuñ ösdürilen koordinatalary esasy ýörelgedäki ýaly hasaplanylýar.