## Slide 1: Tema:Taheometrli şekillendirme

## Slide 2: Sapagyň meýilnamasy
Taheometrli şekillendirme barada düşünje.
2. Taheometrli şekillendirmede aralyklary ölçemek.
3. Taheometrli şekillendirmäniň geçirilişi.

## Slide 3
1. Taheometrli şekillendirmäniň esasy maksady ýer parçasynyň sudurlaryny we relýefini plana geçirip topografiki şekillendirmäni almakdyr. Taheometrli şekillendirmede meýdan şertlerinde ölçeg geçirip, otog şertlerinde hasaplama işleri geçirilýär we plan gurulýar.

## Slide 4
Taheometrli şekillendirmede esasy ulanylýan gural taheometr bolup, onuň bilen meýdanda gorizontal, wertikal burçlar we dalnomer bilen aralyk ölçenýär.
Taheometrli şekillendirme umumy işlerden hususy işlere geçmek düzgüninde ýerine ýetirilýär, ýagny ilkinji nobatda ýerleşişi boýunça belentlik esaslary döredilýär, soňra aýratyn ýer elementleri şekillendirilip, ölçegiñ netijelerini işläp plan gurulýar.

## Slide 5
Taheometrli şekillendirmäni giň bolmadyk zolakda, ýagny: ýol, ýap we jar zolaklarynda geçirmek amatly bolýar. Taheometrli şekillendirme iri masştablarda, ýagny 1:500-1:5000 aralykdaky masştablarda geçirilýär. Bu teodolit-niwelir ýörelgelerinde belentlik geometriki niwelirleme esasynda kesgitlenýär, teodolit-taheometrli ýörelgede bolsa belentlik trigonometriki niwelirleme esasynda kesgitlenýär. Taheometrli şekillendirmede relýefiň wertikal kesimi 1m-den uly bolsa, onda trigonometriki niwelirleme geçirilýär.

## Slide 6
Önümçilikde taheometrleriň birnäçe görnüşi ulanylýar, olardan: Teodolit-taheometr, elektron taheometr we başgalar. Ýerlerde relýefi şekillendirmek üçin teodolit-taheometriñ wertikal tegeleginiň kömegi bilen alynan ölçegler esasynda ýapgytlyk burçy (v) we nol ýeri (NE) şeýle formula bilen kesgitlenýär.

## Slide 7
Bu ýerde: S,C–wertikal tegelegiň sag we çep taraplaryndan alynan hasap.
T-30 teodolidiň, wertikal tegelekde ýazgylary sagat ýörelgesiniň ugruna ýazylan, şonuň üçin ýapgytlyk burçuň (v) we nol ýeriñ (NE) bahalary şeýle aňladylýar.
Aralyk adaty dalnomeriň kömegi bilen ölçenýär.
Aralyk adaty dalnomeriň kömegi bilen ölçenýär.

## Slide 8
2. Taheometrli şekillendirmede aralyklar optiki sapakly uzakdan öçeýjileriñ (dalnomerleriñ) kömegi bilen ölçenilýändir. Onuñ üçin başlangyç nokatda taheometr, ahyrky nokatda bolsa reýka goýulýar, soñ taheometr işçi ýagdaýa getirilip, göriş turbasynyň millimetr (orta) sapagy reýkanyň takmyny ortasyna (guralyň gorizontyna) dogurlanýar we perpendikulýar ugrykdyryp, dalnomeriň sapaklary (iki gyraky gorizontal sapaklary) bilen reýkanyň kesişýän ýerinden hasaplary alynýar we şu formula bilen hasaplanýar.

## Slide 9
d'=k(a–b);
Bu ýerde: a–ýokarky sapakdan alynan hasap,
b–aşaky sapakdan alynan hasap,
k–dalnomeriň koeffisenti

## Slide 10
Aralyklary ýagtylyk we radio dalnomeriň kömegi bilen ölçemegiñ tälimleri, kesgitlenen τ–wagt aralygynda elektromagnit we radio tolkunlarynyň yrgyldysynyň d-ölçenýän aralygy geçişi bilen kesgitlenýär. Dalnomerler şu aşakdakylardan durýar: tolkun goýberijiden, tolkuny yzyna serpikdirijiden we ol tolkuny yzyna kabul edijiden ybaratdyr. Ýagtylyk we radio dalnomerler bilen aralyk şeýle formula boýunça kesgitlenýär:

## Slide 11
d=1/2ωτ
Bu ýerde:
ω–elektromagnit tolkunlarynyň ölçenen wagtyndaky ýaýraýyş tizligi
τ–elektromagnit tolkunlarynyň ikeldilen aralykdaky geçiş wagty.
Ýagtlyk we radio dalnomerleri bilen çyzygyň uzynlygy ölçemegiň otnositel ýalňyşlygy 1/500 000 deňdir.

## Slide 12
3. Ýer böleginde taheometrli şekillendirmäni geçirmek üçin şekillendirmäniň esaslaryny döretmeli, ýagny belentlik bahaly esaslary döretmeli. Şekillendirmäniň esaslaryny teodolitli–niwelirli ýa-da taheometrli ýörelgeleri geçirip alyp bolýar.Teodolitli-niwelirli ýörelgede gorizontal burçlar teodolit bilen ölçenýär, aralyk uzynlygy-ölçeg lentasy bilen ýa-da dalnomer bilen ölçenýär. Nokatlaryň arasyndaky belentlik geometriki niwelirleme bilen kesgitlenýär. Nokatlaryň arasyndaky belentlik teodolidiň çep we sag tegelek ýagdaýlarynda ýapgytlyk burçy ters we göni ugra ölçelýär we şeýle formula bilen kesgitlenýär:
h = dtg v=+i-w+f

## Slide 15
A we B nokatlaryň arasyndaky belentligi kesgitlemek üçij teodolit A nokadyň üstünde gurnalyp iş ýagdaýyna getirilýär we B nokatda goýulan–w–beýiklikli çelgä gönükdirilýär.
Guralyň (i) belentligini göz öňünde tutup, AB nokatlaryň belentligi şeýle formula bilen kesgitlenýär.
hAB= m+i-w:
m–ýapgyt we gorizontal şöhläniň arasyndaky katet (OCE göniburçly üçburçlykda)
i – guralyň beýikligi
w–garalýan (wizirlenýän) nokadyň belentligi, köp halatda bu çelginiň belentligidir.

## Slide 16
m= dtg v
Bu ýerde:
d – gorizontal aralyk; v – ýapgytlyk burçy;
Onda AB nokadyň belentligi şeýle formula bilen kesgitlenýär.
hAB= dtg v + i-w:
m=dtg v–ýapgytlyk burçy položitel bolsa plýus baha, ýapgytlyk burçy otrisatel bolsa minus baha eýe bolar.

## Slide 17
Eger-de gorizontal aralyk d>300 metrden uly bolanda, onda h- belentlige, ýeriň egriligi we refraksiýa üçün düzedis bermeli.
F = K – r = 0.43
r – ýeriň radiusy = 6378245m
Belentligiň ahyrky formulasy şeýle görnüşe eýe bolýar.
hAB= dtg v + i-w +f
Eger-de çelgide i-guralyň beýikligi goýulsa we şol nokada garaýyş turba gönükdirilse, onda (v=i) formula şeýle görnüşe eýe bolar.
hAB= dtgv+f

## Slide 18
Taheometrli niwelirlemede hasaplanan belentligiň h aratapawudy 100 m aralykda +4 sm-den uly bolmaly däldir. Her bir guralda wertikal tegelekden alynan hasabat boýunça NE-nol ýeri hasaplamaly we ýapgytlyk burçy ölçenende nol ýeriň hasabaty göz öňünde tutylanda, daýanç nokatlarda ölçenen ýapgytlyk burçuň takyklygy ýokarlanýar.
AB nokatlaryň arasyndaky (h) belentligi, taheometri nokatlaryň arasynda gurnap hem kesgitläp bolýar. Onuň üçin M merkezi nokatda taheometri goýup soňra iki A weB nokatlarda v 1 we v 2 ýapgytlyk burçy ölçenýär we şeýle formula bilen hasaplanýar. Nokatlaryň aýratynlykdaky belentligi seýle kesgitlenýär:
hMA=dAtg v1+i- w1 hMB= dBtg v2+i- w2

## Slide 19
Nokatlaryň arasyndaky umumy belentlik şeýle kesgitlenýär:
hAB= hMB - hMA = dBtg v2- dAtg v1- w2- w1
Teodolitli-taheometrli ýörelgede gorizontal burçlar teodolit bilen, aralyk sapakly dalnomerler bilen ölçenýär. Ölçenýän taraplaryň optimal aralygy 250m-den uly bolmaly däldir.
Şekillendirme esaslaryndaky nokatlaryň ýygylygy relýefi doly şekillendirmäni üpjün etmelidir. Bu şerti ýerine ýetirmek üçin şekillendirme esaslaryndaky nokatlaryň arasyndaky uzaklyk dalnomer bilen ölçenýän maksimal aralygyň ýarysyndan kiçi bolmalydyr we şeýle formula bilen kesgitlenýär:
M–masştabyň sanawjysy.
Meýdan ölçegleriň netijesi kameral şertlerinde hasaplanylýar. Teodolit ýörelgede burçlar ölçenende goýberilýän nätakyklyk has uly bolmaly däldir.
D=4.3