## Slide 1
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI
WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY
“ÇYZUWLY GEOMETRIÝA WE INŽENERÇILIK GRAFIKASY”
DERSI BOÝUNÇA ELEKTRON
UMUMY SAPAK
Taýýarlan: “Çyzuwly geometriýasy we
inženerçilik grafikasy” kafedrasynyň
mugallymy Öremedow Akmyrat

## Slide 2
1-nji umumy okuw
Tema: Nokadyň proýeksiýalary
2. Oktantlar (çärýekler) barada düşünje we olaryň şekillendirilişi.
1. Tekizlikler barada düşünje we olaryň epýurda şekillendirilişi.
3. Nokadyň üç tekizlige proýeksiýalary.
Meýilnama:
1

## Slide 3
2.1. Tekizlikler barada düşünje we olaryň epýurda şekillendirilişi. Durmuşda bize duş gelýän çyzgylaryň hemmesi bolmasa-da, aglabasy Gaspar Monžuň metody bilen, ýagny predmetleri iki ýa-da üç sany biri-birine perpendikulýar bolan tekizliklere ortogonal proýektirlenip alnan çyzgylardyr.
2

## Slide 4
Biz gelejekde esasan üç tekizlik bilen iş salyşarys, onuň biri gorizontal ýerleşýär, oňa gorizontal tekizlik diýilýär we ol H harpy bilen bellenilýär (6-njy surat). H tekizlik x ok bilen y okuň kesişmeginde emele gelýär. Frontal (V) tekizlik H tekizligine perpendikulýar bolup, x ok bilen z okuň kesişmeginde emele gelýär. Ýokarda aýdylan iki tekizliklere-de perpendikulýar, sagynda ýerleşen we y ok bilen z okuň kesişmeginde emele gelýän tekizlige profil tekizlik diýilýär. Ol W harpy bilen bellenilýär.
3

## Slide 5
4
6-njy surat. Gorizontal, frontal we profil tekizlikleriň giňişlikde ýerleşişi.

## Slide 6
5
Gorizontal we frontal tekizlikleri kesişenlerinde göni çyzygy emele getirýärler. Ol çyzyga x oky diýilýär,
H∩V= x.
Gorizontal we profil tekizlikleri kesişenlerinde y okuny emele getirýär,
H∩W= y.
Frontal we profil tekizlikleri kesişenlerinde z okuny emele getirýär,
V∩W= z.

## Slide 7
6
Giňişlikde H, V we W tekizlikleriň ýerleşiş ýagdaýy bilen tanyşdyk. H, V we W tekizlikleri bir tekizlikde ýerleşdirmek üçin H tekizligi x okuň daşyndan 900 aýlaýarys (7-nji surat), W tekizligi hem z okuň daşyndan 900 aýlaýarys. Şeýlelik bilen tekizlikleriň üçüsi hem bir V tekizlikde ýerleşdiler. Giňişlikdäki H, V we W tekizlikleri bir tekizlikde ýerleşdirip alnan şekile epýur diýilýär. Epýur – bu fransuz sözi bolup, “çyzgy” ýa-da “taslama” diýmekdir.

## Slide 8
7
7-nji surat. Tekizlikleriň epýur halyna geçirilişi.

## Slide 9
8
8-nji surat. Oktantlaryň giňişlikde ýerleşişi.

## Slide 10
9
Ulanylýan edebiýatlar

## Slide 11
Diňläniňiz üçin sag boluň!