## Slide 1
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI
WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY
“ÇYZUWLY GEOMETRIÝASY WE INŽENER GRAFIKASY”
DERSI BOÝUNÇA ELEKTRON
UMUMY OKUW
Taýýarlan: “Çyzuwly geometriýasy we
inženerçilik grafikasy” kafedrasynyň
öwreniji-mugallymy Öremedow Akmyrat

## Slide 2
1
14-nji umumy okuw
Tema: Köpgranlyklaryň umumy haldaky tekizlik bilen kesişmegi
2. Kesişýän tekizlikleriň görünmeýän böleklerini anyklamak.
1. Prizmanyň umumy haldaky tekizlik bilen kesişmegi.
Meýilnama:
3. Yzlary bilen berlen tekizlikleriň kesişmegi.

## Slide 3
2
1. Prizmanyň umumy haldaky tekizlik bilen kesişmegi. Berlen bahalar boýunça prizmanyň H we V tekizliklerdäki proýeksiýalary hem-de umumy haldaky tekizligiň hoα we foα yzlary gurulýar. Prizmanyň α tekizlik bilen kesişme çyzygyny tapmak üçin, gapyrgalar usulyndan peýdalanmak amatlydyr. Gapyrgalar usulynda kömekçi tekizlikler gapyrgalaryň üstünden geçirilýär. AA1 gapyrgadan başlap, her gapyrganyň üstünden kömekçi frontal tekizlikler geçirilýär. AA1 gapyrganyň üstünden geçirilen β kömekçi tekizligiň berlen α tekizlik bilen kesişme çyzygynyň H tekizlikdäki proýeksiýasy ho β yzyň üstünde ýatýar.

## Slide 4
3
Baglanyşyk çyzygyň kömegi bilen kömekçi β we berlen α tekizlikleriň kesişme çyzygynyň V tekizlikdäki proýeksiýasy tapylýar. Onuň üçin A'A'1 gapyrganyň üstünden geçýän kesişme çyzygyny hoα yz bilen kesişýänçä dowam edip, emele gelen kesişme nokatdan х okuna perpendikulýar bolan baglanyşyk çyzyk geçirilýär.
Prizmanyň umumy haldaky α tekizlik bilen kesişmegi

## Slide 5
4
2. Emele gelen kesigiň hakyky ululygynyň tapylyşy.
H tekizlikde kesişme çyzygynyň hiç bölegi görünmeýär we olar prizmanyň granlarynyň proýeksiýalary bilen gabat gelýärler. V tekizlikde kesişme çyzygynyň 3''4'' we 4''5'' bölekleri görünýär, 5''1'',1''2'' we 2''3'' bölekleri bolsa, görünmeýär. Prizmanyň α tekizlik bilen kesişme çyzygynyň H we V tekizliklerdäki proýeksiýalary tapylandan soň, onuň hakyky ululygy tapylýar. Onuň üçin, utgaşdyrma usuly ulanylýar. Ýagny, α tekizligi hoα yzynyň daşyndan aýlap, umumy halyndan gorizontal tekizlik halyna getirilýär. Soňra prizmanyň α tekizlik bilen kesişmeginde emele gelen kesigiň hakyky ululygy (1020304050 köpburçlyk) tapylýar.

## Slide 6
5
3. Piramidanyň umumy haldaky tekizlik bilen kesişmegi. Berlen bahalar boýunça H we V tekizliklerde doly däl piramidanyň proýeksiýalary we umumy haldaky α tekizligiň hoα we foα yzlary gurulýar. Berlen piramidanyň α tekizlik bilen kesişme çyzygyny tapmak üçin, ilki piramidanyň doly däl ýagdaýyny emele getirýän kesigi tapylýar. Bu kesik piramida frontal proýektirleýji η tekizlik bilen kesilende emele gelýän kesikdir. Mysalyň berlişinde 1 we 3 nokatlaryň z oky boýunça bahalary berilýär.

## Slide 7
6
Doly däl piramidanyň umumy haldaky α tekizlik bilen kesişmegi
Şol esasda 1'' we 3'' berlen piramidanyň α tekizlik bilen kesişme çyzygyny tapmak üçin, ilki piramidanyň doly däl ýagdaýyny emele getirýän kesigi tapylýar. Bu kesik piramida frontal proýektirleýji η tekizlik bilen kesilende emele gelýän kesikdir.

## Slide 8
7
Doly däl piramidanyň α tekizlik bilen kesişme çyzygyny tapmak üçin, gapyrgalar usulyny ulanmak amatlydyr. Mälim bolşy ýaly, bu usulda kömekçi tekizlikler piramidanyň gapyrgalarynyň üstünden geçirilýär. Ilki bilen S'A' we S'Ç' gapyrgalaryň üstünden kömekçi φ gorizontal proýektirleýji tekizlik geçirilýär. Soňra kömekçi φ tekizligiň berlen α tekizlik bilen kesişme çyzygy tapylýar. Bu kesişme çyzygyň H tekizlikdäki proýeksiýasy kömekçi φ tekizligiň hoφ yzynyň üstünde ýatýar. Iki tekizligiň kesişme çyzygynyň V tekizlikdäki proýeksiýasy tapylandan soň, olaryň S''A'' we S''Ç'' gapyrgalar bilen kesişme nokatlary 5'' we 8'' diýip bellenilýär. Baglanyşyk çyzyklary geçirip, H tekizlikde 5' we 8' nokatlar tapylýar.

## Slide 9
8
Bu ýerde 5 nokat kesişme çyzygynyň nokady hökmünde däl-de, eýsem ol 6 we 9 nokatlary tapmakda kömekçi nokat bolup hyzmat edýär. Soňra V tekizlikde piramidanyň S''B'' gapyrgasynyň üstünden β frontal proýektirleýji tekizlik geçirilýär. Kömekçi β tekizligiň berlen α tekizlik bilen kesişme çyzygy tapylýar. Onuň V tekizlikdäki proýeksiýasy kömekçi β tekizligiň foβ yzynyň üstünde ýatýar. Soňra iki tekizligiň kesişme çyzygynyň H tekizlikdäki proýeksiýasy tapylýar. Bu proýeksiýanyň piramidanyň S'B' gapyrgasy bilen kesişme nokady 7' diýip bellenilýär. Bu nokatdan baglanyşyk çyzyk geçirip, V tekizlikde 7'' nokat tapylýar.

## Slide 10
H tekizlikde 5' we 7' nokatlar göni çyzyk arkaly birikdirilýär. 5'7‘ kesimiň 1'4' gapyrga bilen kesişme nokady 6' diýip bellenilýär. Bu nokat kesişme çyzygynyň bir nokadydyr. Baglanyşyk çyzyk geçirip, V tekizlikde 6'' nokat tapylýar. Soňra piramidanyň SD gapyrgasynyň üstünden kömekçi γ frontal proýektirleýji tekizlik geçirilýär. Onuň V tekizlikdäki yzy foγ çyzykdyr. Γ kömekçi tekizligiň berlen α tekizlik bilen kesişme çyzygynyň V tekizlikdäki proýeksiýasy bolsa, foγ yzyň üstünde ýatýar. Baglanyşyk çyzygyň kömegi bilen kesişme çyzygyň H tekizlikdäki proýeksiýasy tapylýar. Bu proýeksiýanyň S'D' gapyrga bilen kesişme nokady 9' diýip bellenilýär. Ol nokat 2' nokat bilen gabat gelýär.
9

## Slide 11
Baglanyşyk çyzygyň kömegi bilen 9'' nokat tapylýar. Tapylan 6, 7, 8 we 9 nokatlar doly däl piramidanyň umumy haldaky α tekizlik bilen kesişme çyzygyny emele getirýän nokatlardyr. Kesişme çyzygynyň nokatlary 6-7-8-9-6 yzygiderlikde göni çyzyk arkaly birikdirilýär. H tekizlikde kesişme çyzygynyň ähli bölegi görünýär. H tekizlikde kesişme çyzygynyň 8''9'' bölegi görünýär, galan bölegi görünmeýär. 9''6'' bölek 2''3'' gapyrga bilen gabat gelýär. Doly däl piramidanyň α tekizlik bilen kesişme çyzygyna kesik hökmünde seredip, ol kesigiň hakyky ululygy tapylýar. Onuň üçin utgaşdyrma usuly ulanylýar. Ýagny, α tekizligi hoα yzynyň daşynda aýlap, kesigiň hakyky ululygy tapylýar. Ol 60708090 köpburçlykdyr.
10

## Slide 12
Diňläniňiz üçin sag boluň!