## Slide 1
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI
WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY
“ÇYZUWLY GEOMETRIÝASY WE INŽENER GRAFIKASY”
DERSI BOÝUNÇA ELEKTRON
UMUMY OKUW
Taýýarlan: “Çyzuwly geometriýasy we
inženerçilik grafikasy” kafedrasynyň
öwreniji-mugallymy Öremedow Akmyrat

## Slide 2
1
2-nji umumy okuw
Tema: Aksonometriýa barada esasy düşünjeler
2. Göni burçly izometriýa we dimetriýa.
1. Gytak–ýapgyt burçly izometriýa we dimetriýa.
Meýilnama:
3. Polke-Şwarsyň teoremasy.

## Slide 3
2
Predmetiň aksonometriýasy diýlip, onuň hakyky ölçegleriniň koordinata oklar (x, y, z) sistemasynda bir tekizlikde ýerleşdirilen proýeksiýasyna aýdylýar. “Aksonometriýa” - grek sözünden terjime edilende “oklar boýunça ölçemek” diýmekdir.
Seredilýän predmetiň aýdyň şekilini almak üçin haýsy hem bolsa bir (tekiz ýa-da giňişlik) tekizlige gyşykburçly proýektirlemek bilen ýa-da gönüburçly proýektirlemegi saklap, onuň esasy proýeksiýalar tekizlikleriniň birini erkin başga tekizlige çalyşmak ýeterlikdir.
1. Gytak–ýapgyt burçly izometriýa we dimetriýa.

## Slide 4
3
Mysal häkmünde bize β tekizlik we AB göni çyzyk hem-de proýektirlemegiň ugry berlen bolsun (1-nji surat). Elbetde AB göni çyzygyň β tekizlikdäki gyşykburçly AꞌꞌBꞌꞌ proýeksiýasy onuň giňişlikdäki ýagdaýyny kesgitlemez. Islendik AB göni çyzygy berlen şöhleler bilen β tekizlige proýektirleseň, AꞌꞌBꞌꞌ göni çyzygy alsa bolar.
1-nji surat. AB göni çyzygyň aksonometriki çyzgysy.

## Slide 5
4
Berlen şekiliň giňişlikdäki ýagdaýyny gyşykburçly proýektirlemek usuly bilen tapmak üçin, haýsy hem bolsa α tekizlik alynýar we onda gönüburçly usul bilen şekiliň AꞌBꞌ proýeksiýasy tapylýar. Soňra predmetiň ýa-da kesimiň alnan AꞌBꞌ proýeksiýasy strelkanyň β ugry boýunça tekizlige proýektirlenýär. Şular ýaly proýektirlenende β tekizlige iki proýeksiýasy düşýär. β tekizlikdäki alnan çyzga aksonometriki çyzgy diýilýär.
β tekizlige aksonometriýanyň proýeksiýasynyň tekizligi diýilýär. α tekizlik proýeksiýanyň esasy tekizligidir.

## Slide 6
5
Gyşykburçly frontal izometriki proýeksiýalarda y okuň ýapgytlygy 30º we 60º edip kabul etmäge rugsat edilýär (2-nji surat), ýoýma koeffisiýentleri: d1=e1= k1=1.
a)
b)
2-nji surat. Gyşykburçly frontal izometriki proýeksiýalarda koordinata oklaryň ýerleşişi we berlen şaýyň aksonometriki proýeksiýasy.

## Slide 7
6
2. Göni burçly izometriýa we dimetriýa.
Gönüburçly aksonometriýa ortogonal ýa-da normal aksonometriýa diýilýär.
Aksonometriki proýeksiýalaryň koordinatalardaky ýoýulmasy üç topara bölünýär:
– trimetriki (üç ölçegli) proýeksiýalar – ýoýma koeffisiýentleri hemme aksonometriki oklarda aýry-aýry ululyga eýedir (d1≠e1≠k1);
– dimetriki proýeksiýalar – ýoýma koeffisiýentleriň ikisi özara deňdirler, üçünjisi olardan tapawutlydyr (d1=k1≠e1). “Dimetriýa” – grek sözi bolup, “goşa ölçemek” diýmekligi aňladýar;
– izometriki proýeksiýalar – hemme aksonometriki oklardaky ýoýma koeffisiýentleri özara deňdir (d1=e1=k1). “Izometriýa” – grek sözi bolup, “deň ölçegler” diýmekdir.

## Slide 8
7
Gönüburçly izometriki proýeksiýalaryň oklary we berlen şaýyň aksonometriki proýeksiýasy 3-nji suratda görkezilen.
3-nji surat. Gönüburçly izometriki proýeksiýalarda koordinata
oklaryň ýerleşişi we berlen şaýyň aksonometriki proýeksiýasy.

## Slide 9
7
Gönüburçly dimetriki proýeksiýalarda koordinata oklaryň ýerleşişi 4-nji suratda görkezilen. Koordinata oklary gurmagy ýeňilleşdirmek üçin O nokatdan çepe sekiz deň böleklere bölünen kesim alnyp goýulýar we ondan aşak (perpendikulýar edilip) bir bölek alynýar. Alnan nokat O nokat bilen birikdirilýär. Emele gelen göni çyzyk x ok bolýar. Soňra O nokatdan saga sekiz bölekden durýan kesim goýulýar we ondan aşak ýedi bölek alynýar. Alnan nokat O nokat bilen birikdirilip, y ok tapylýar.
b)
4-nji suratda.
a)

## Slide 10
8
4-nji suratda. Gönüburçly dimetriki proýeksiýalarda koordinata oklaryň ýerleşişi we berlen şaýyň aksonometriki proýeksiýasy.

## Slide 11
9
3. Polke-Şwarsyň teoremasy.
Aksonometriýanyň esasy teoremasyny 1853-nji ýylda nemes alymy, professor Karl Polke açýar. Soňra ony 1864-nji ýylda nemes alymy G.A.Şwars has hem aýdyňlaşdyryp, subutnamasyny edýär. Aşakda görkezilen aksonometriýanyň esasy deňlemesi subutnamasyz ulanylýar:
d1²+e1²+k1²=2+ctg²φ
bu ýerde φ – proýektirlemegiň ugry bilen proýeksiýalar tekizliginiň arasyndaky burç.
Gönüburçly aksonometriki proýeksiýalarda φ=90º
d1²+e1²+k1²=2
Bu ýagdaýda ýoýma koeffisiýentlerine aşakdaky çäkler goýulýar:
0<d1≤1; 0<e1≤1; 0<k1≤1 we
1≤d1²+e1²≤2; 1≤d1²+k1²≤2; 1≤e1²+k1²≤2.

## Slide 12
10

## Slide 13
11

## Slide 14
Diňläniňiz üçin sag boluň!