## Slide 1: Elektronly we deşikli geçirijilik.
Meýilnama
1.Kremniý elementiniň kristal gurluşy.
2. Elektron-deşik zarýad äkidiji jübütler.

## Slide 2
Ýarymgeçirijiniň elektrik geçirijiliginiň mehanizmine, elektron abzallary taýýarlamak üçin has giňişleýin ulanylýan kremniý elementiniň mysalynda seredeliň. Kremniý, himiki elementleriň periodiki sistemasynyň IV toparynyň 14-nji belgili elementi bolup, ýer ýüzünde mukdary boýunça kisloroddan soňky ikinji elementdir, ýagny ýer togalagynyň 27,5 %-ni kremniý tutýar. Ýöne ol tebigatda diňe birleşme görnüşinde ýaýrandyr. Elektronikada bolsa onuň arassa monokristaly, ýagny diňe kremniýniň atomlaryndan düzülen kristallik kremniý peýdalanylýar. Şonuň üçin kremniýni ilki bilen örän ýokary derejede arassalamak gerekdir.

## Slide 3
Kremniýniň monokristalynyň ideal kristallik strukturasy (atomlary kristallik gözenegiň düwünlerinde takyk tertipde ýerleşdirilen) kub görnüşinde bolýar (3.4-nji surat). Kristalda onuň atomlary kristallik gözenegiň düwünlerinde ýerleşýärler we töweregindäki dört sany atom bilen walent elektronlarynyň kömegi arkaly özara kowalent baglanyşygy döredýärler. Gözenegiň düwünleriniň aralaryndaky goşalanan çyzyklaryň her bir jübti atomlaryň arasyndaky kowalent baglanyşygyny şekillendirýär.

## Slide 4
Kowalent baglanyşykda walent elektronlaryň goňşy duran atomlaryň arasynda umumylaşdyrylmagy ýüze çykýar, ýagny olaryň her biri baglanyşykdaky iki atoma hem degişli ýaly bolup durýar. Atomlaryň arasyndaky şunuň ýaly baglanyşyga jübütelektronly ýa-da kowalent baglanyşyk diýilýär.
3.4-nji surat. Kremniýniň kristallik gözeneginiň tekizlikde şekillendirlişi.

## Slide 5
Gaty jisimiň kristallik gözeneginiň düwünlerindäki atomlar giňişlikde orunlaryny üýtgedip bilmeýärler, ýagny olar diňe yrgyldyly hereket edýärler. Temperatura näçe ýokary bolsa, şonçada yrgyldynyň amplitudasy uly bolýar.
Belli bir pursatlarda, bu yrgyldylaryň energiýasy haýsy hem bolsa bir elektrona gabat gelip berlip bilinýär we onuň doly energiýasy walent zonasyndan geçirijilik zonasyna çykmaga ýeterlik bolmagyna getirýär. Bu hadysa ähtimallyk häsiýetlidir. Şunuň esasynda, otag temperaturasyndaky islendik ýarymgeçiriji kristalyň düzüminde zarýad äkidiji jübütler bardyr.

## Slide 6
Egerde, bu ýagdaýda oňa daşky elektrik meýdany täsir etse, onda olaryň hereketi ugrykdyrylan bolýar, ýagny ýarymgeçiriji elektrik toguny geçirmek häsiýetine eýe bolýar. Onuň geçirijiligi elektron-deşik zarýad äkidiji jübütleriň generasiýasynyň intensiwligine bagly bolup, olaryň ikisiniň hem hereketleri bilen kesgitlenýär. Bu ýerde bir zady takyklamak gerek, ýagny zarýad äkidiji jübütleriň ikisiniň hem geçirijiligi diýilende olaryň biri-birinden diňe prosesiň mehanizmi bilen tapawutlanýandygyny bellemelidir. Ýagny, elektronly geçirijilik erkin elektronlaryň daşky elektrik meýdanynyň täsirinde (dreýf hereketi) ýa-da kristalyň göwrüminde zarýad äkidijileriň konsentrasiýasynyň (göwrüm birlikdäki mukdarynyň) deň däldiginiň hasabyna diffuzion hereketleri sebäpli atomlaryň arasyndan ugrukdyrylan akymyň ýüze çykmagy netijesinde döreýär.

## Slide 7
Ýokarda belleýşimiz ýaly, “deşik” diýip atlandyrylan zarýad äkidijiler elektronyny ýitiren atomdyr. Gaty materialyň kristalyndaky atomlar kristallik gözenegiň düwünlerinde ýerleşýärler we olar diňe yrgyldyly hereket edýärler, ýagny olar orunlaryny üýtgedip bilmeýärler. Şonuň üçin deşikli geçirijilikde-de elektronlar hereket edýärler. Ýöne, bu ýagdaýda elektron erkinlikdäki ýaly däl-de, bir atomdan beýleki atoma böküp geçmekligi arkaly kristalyň bir ýerindäki deşigiň onuň beýleki bir ýerinde peýda bolmagyna getirýär. Ol bolsa zarýady elektronyň zarýadyna deň bolan položitel zarýadyň kristalda hereket etmegi bilen deň güýçlüdir.