## Slide 1: Asinhron elektrodwigateller.
Meýilnama
Asinhron dwigateliň işleýiş düzgüni.
Asinhron dwigateliň gurluşy.

## Slide 2
Halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ulanylýan elektrik dwigatelleriniň arasynda, gurluşy 1889-nji ýylda rus alymy M.O.Doliwo-Dobrowolskiý tarapyndan oýlanyp tapylan üçfazaly toguň asinhron elektrodwigatelleri giňden ýaýrandyr. Asinhron dwigateller üçfazaly üytgeýan toguň elektrik energiýasyny mehaniki energiýa (aýlanýan herekete) öwürýärler. Asinhron dwigateliň işleyiş düzgünine düşünmek üçin 2.47-nji suratda görkezilen elektromagnit mehanizminden peýdalanalyň.
2.47-nji surat. Asinhron elektromagnit mehanizmi.

## Slide 3
Nal şekilli hemişelik magnit 1 deňölçegli herekete getirlen wagtynda, onuň döredýan aýlanýan magnit meýdanynyň güýç çyzyklary, iki polýusyň arasynda ýerleşen rotoryň 2 metaldan ýasalan sterženlerini (simlerini) kesip geçýär we olarda elektrik hereketlendiriji güýçleri indusirleýär. Indusirlenen elektrik hereketlendiriji güýçler rotoryň ýapyk zynjyrlarynda tok döredýär. Magnit meýdanynda ýerleşdirilen tokly geçirijä täsir edýän elektromagnit güýç rotory aýlanmaga mejbur edýän aýlaýjy momenti döredýär. Rotoryň aýlaw ýygylygynyň ýokarlanmagy rotoryň sterženlerinde indusirlenyan elektrik hereketlendiriji güýçleriň ululygynyň kemelmegine getirýär.

## Slide 4
Dwigateliň aýlaýjy momentine onuň herekete getirýän işçi mehanizmi we rotory saklaýan podşipnikler hem-de howa garşylyk momentlerini döredýärler. Mst statiki garşylyk momentler bilen aýlaýjy moment özara deňleşen wagtynda rotor belli bir aýlaw ýygylyk bilen aýlanyp başlaýar. Mst statiki garşylyk momentiniň ululygynyň üytgemegi rotoryň aýlaw ýygylygynyň üytgemegine getirýär.
Asinhron maşyn dwigatel hökmünde ulanylýan wagtynda rotoryň bir minudyň dowamynda ýerine ýetirýän n2 aýlaw ýygylygy, aýlanýan magnit meýdanynyň şol wagt aralygynda ýerine ýetirýän n1 aýlaw ýygylygyndan mydama kiçidir (n2<n1).

## Slide 5
Şol sebäpli bu dwigatellere asinhron (ýagny sinhron däl ýa-da deň aýlaw ýygylyksyz dwigateller) diýlip at berilýär. Rotoryň aýlaw ýygylygynyň statoryň magnit meýdanynyň aýlaw ýygylygyndan näderejede yza galýandygyny görkezýän ululyga typma koeffisiýenti diýilýär. Ol s harpy bilen belgilenýär we aşakdaky görnüşde kesgitlenýär:
(2.63)
Bu ýerden aşakdaky baglanyşygy hem alyp bileris:
(2.64)
Rotoryň aýlaw ýygylygynyň n2=0÷n1 aralykda üýtgäp bilýändigi sebäpli, typma koeffisiýentiniň ululygy s=1÷0 aralykda üýtgeýär.

## Slide 6
Asinhron dwigateliň gurluşy.
Asinhron dwigateller praktikada ulanylýan dwigatelleriň beýleki görnüşlerine garanyňda öz gurluşy boýunça ýönekeýligi, mehaniki taýdan berkligi we ykdysady taýdan amatlylygy bilen tapawutlanýar. Ol edil beýleki elektrik maşynlary ýaly statordan we rotordan ybaratdyr (2.48-nji surat).

## Slide 7
Üçfazaly üýtgeýän toguň elektrik energiýasyny üç sany hereketsiz sarymyň kömegi arkaly aýlanýan magnit meýdanynyň energiýasyna öwürýän stator çoýundan, polatdan ýa-da alýuminden ýasalan korpusdan 3 we 10, ýukajyk polat plastinkalardan ýygnalan magnitgeçiriji silindirden 9 we onuň iç ýüzinde oýulyp ýasalan pazlardan 4 hem-de olaryň içinde ýerleşdirilen oklary töwerek boýunça biri-birine görä deň aralyga süýşürilen üç sany hereketsiz 1 faza sarymlardan ybaratdyr.