## Slide 1: Hemişelik toguň dwigatelleri.
Meyilnama
Hemişelik toguň dwigateliniň deňlemeleri.
Hemişelik toguň dwigateliniň häsiýetnamalary

## Slide 2
Üýtgeýän toguň dwigatelleri bilen deňeşdirilende hemişelik toguň dwigatelleriniň aýlaw ýygylyklaryny giň çäkde erkin sazlamak mümkinçiliginiň barlygy sebäpli, olar senagatda we transportda köpçülikleýin ulanylyşa eýedirler. Hemişelik toguň dwigatelleri hem edil hemişelik toguň generatorlary ýaly oýandyrylyş usuly boýunça baglanşyksyz, parallel, yzygider we garyşyk görnüşlere bölünýärler. Önümçilikde oýandyrylyş usullaryna seretmezden hemişelik toguň dwigatelleriniň ähli görnüşleri hem ulanylýar.

## Slide 3
Baglanşyksyz we yzygider oýandyrylýan dwigatellerde ýakoryň togy dwigateliň çeşmeden alýan toguna deňdir. Parallel we garyşyk oýandyrylýan dwigatellerde ýakoryň togy çeşmeden alynýan tokdan oýandyryjy sistemanyň togunyň aýrylmagyna deňdir. Oýandyryjy sistemada esasy magnit meýdanyny döretmek üçin sarp edilýän kuwwat dwigateliň nominal kuwwatynyň 1÷5 %-ne deňdir.
Hemişelik toguň dwigateliniň deňlemeleri.
1) Naprýaženiýeleriň deňlemesi.
Dwigatele goýlan naprýaženiýe ýakorda indusirlenýän E elektrik hereketlendiriji güýji we ýakoryň zynjyryndaky naprýaženiýäniň peselmesini deňagramlaşdyrýar.

## Slide 4
bu aňlatmada Iýa∑rýa-ýakor zynjyryndaky naprýaženiýe peselmesi, ΔUş-şotgalar bilen kollektor plastinkalaryň arasyndaky kontaktda ýüze çykýan naprýaženiýe peselmesi, ∑rýa= rýa+ rgoş+ ryzg+ rk-ýakor zynjyrynyň umumy garşylygy bolup, bu ýerde rýa, rgoş, ryzg, rk-degişlilikde ýakoryň, goşmaça polýuslaryň, yzygider we kompensasion sarymlaryň garşylyklary. Käbir hasaplamalar üçin (2.159) aňlatmany aşakdaky görnüşde hem ýazylýar.

## Slide 5
Ýakoryň zynjyryndaky naprýaženiýe peselmesi (RýaIýa) öz ululygy boýunça dwigateliň nominal naprýaženiýesiniň 2÷5 %-ni düzýär. Hemişelik toguň maşyny dwigatel hökmünde ulanylanda U>E şert ýerine ýetirilýär. Şol sebäpli ýakoryň togunyň ugry dwigatele goýlan naprýaženiýäniň ugry bilen gabat gelýär.
(2.161)
Kuwwatlaryň deňlemesi.
(2.161) aňlatmanyň sag we çep taraplaryny ýakoryň Iýa toguna köpeldip kuwwatlaryň deňligi alynýar.

## Slide 6
bu ýerde UIya-setden dwigateliň ýakoryna berilýän kuwwat bolup, onuň bir bölegi ýakoryň zynjyrynda ýüze çykýan I²ya∑rýa=Pel.ýa elektrik ýitgilerine we çotganyň kontaktlaryndaky ΔUsIya=Pel.ýa energiýanyň ýitgilerine sarp bolýar.
Bu kuwwata dwigateliň peýdaly ýa-da onuň okundaky kuwwaty diýilýär.

## Slide 7
Dwigateliň kuwwatlarynyň deňlemesiniň esasynda gurlan energetiki diagramma 2.144-nji suratda görkezilendir.
2.144-nji surat. Hemişelik toguň dwigateliniň energetiki diagrammasy.

## Slide 8: Baglanşyksyz we parallel oýandyrylýan dwigatelleriň häsiýetnamalary
Dwigatelleriň iş häsiýetlerini görkezýän esasy häsiýetnamalaryna tizlik, moment we mehaniki häsiýetnamalar degişlidir.
a) Tizlik häsiýetnamasy. Dwigateliň burç tizliginiň ýakoryň toguna bolan ω=f(Iýa) baglanyşygyna dwigateliň tizlik häsiýetnamasy diýilýär.
b) Moment häsiýetnamasy. Dwigateliň elektromagnit momentiniň ýakoryň toguna bolan Mem=f(Iýa) baglanyşygyna moment häsiýetnamasy diýilýär (Ioý=const).
ç) Mehaniki häsiýetnamasy. Ýakoryň burç tizliginiň elektromagnit momente bolan ω=f(Mem) baglanyşygyna dwigateliň mehaniki häsiýetnamasy diýilýär.

## Slide 9
2.146-njy surat. Baglanşyksyz oýandyrylýan dwigateliň tizlik häsiýetnamasy.