## Slide 1: Hemişelik toguň generatorynyň elektirik hereketlendiriji güyji.
Meýilnama.
Hemişelik toguň generatorynyň oýandyrylyş usullary.
2. Hemişelik toguň generatorynyň elektrik shemasy.

## Slide 2
Uly kuwwatly hemişelik toguň maşynlarynyň magnit sistemasy polýuslaryň polýarlygy özara gezekleşýän we ýakoryň emele getirýän töweregine görä özara deň aralykda ýerleşdirilen birnäçe polýus jübütlerinden ybaratdyr. Şeýle-de, ýakorlarynyň sarymlary hem öz gezeginde birnäçe özara parallel şahalardan ybaratdyr. Adatça, bu şahalaryň hem-de magnit sistemanyň polýus jübütleriniň sanlary generator ýa-da dwigatel proýektirlenen wagtynda kesgitlenýär.

## Slide 3
Eger-de generatoryň bir polýusynyň döredýän magnit akymyny Ф, polýus jübütleriniň sanyny p, ýakoryň diametrini d we onuň uzunlygyny ℓ harplar bilen belläp ýakoryň magnit induksiýasynyň ortaça ululygyny aşakdaky görnüşde kesgitläp bileris:
( 2.141 )
Ýakor bir minudyň dowamynda n aýlawy ýerine ýetirýän wagtynda onuň diňe bir sterzeninde indusirlenýän elektrik hereketlendiriji güýjüň ortaça ululygy
görnüşde kesgitlenýär.
( 2.142 )

## Slide 4
Ýakoryň ähli sterženleriniň sanyny N harpy bilen, onuň parallel şahalarynyň sanyny 2a bilen belläp we ýakoryň bir parallel şahasyndaky elektrik hereketlendiriji güýjüň generatoryň jemleýji elektrik hereketlendiriji güýjüne deňligini hasaba alyp ony aşakdaky görnüşde kesgitläp bileris:
P, N we a ululyklaryň generatoryň ulanylyşy wagtynda üýtgemeýänligi üçin görnüşde belgilenilýär.

## Slide 5: Hemişelik toguň generatorynyň oýandyrylyş usullary.
Hemişelik toguň generatorlary olaryň oýandyryjy sarymlarynyň iýmitlendirilişine görä baglanşyksyz we baglanyşykly oýandyrylýan generatorlara bölünýärler.
Baglanşyksyz oýandyrylýan hemişelik toguň generatorynyň elektrik shemasy
2.124-nji suratda görkezilendir.

## Slide 6
Shemadan görnüşi ýaly baglanşyksyz oýandyrylýan generatoryň oýandyryjy sarymy, onuň ýakoryna elektrik baglanyşygy bolmadyk hemişelik toguň çeşmesinden iýmitlenýär. Bu usulda oýandyryjy sarymynyň togunyň ululygy generatoryň iş düzgünine hiç-hili bagly däldir. Şeýlede bu usulda generatora kabulediji birikdirilmedik ýagdaýynda ýakoryň togunyň nola deňligi sebäpli onuň naprýaženiýesi ýakorda indusirlenýän elektrik hereketlendiriji güýje deňdir:
U=E-RýaIýa=E, bu ýerde Rýa- ýakoryň garşylygy.

## Slide 7
2.125-nji surat. Parallel oýandyrylýan hemişelik toguň generatorynyň elektrik shemasy.
Ýakorda indusirlenýän E elektrik hereketlendiriji güýjüň ululygyny erkin üýtgetmek üçin oýandyryjy saryma yzygider birikdirilen Roý rezistoryň garşylygy üýtgedilýär.

## Slide 8
Baglanyşykly oýandyrylýan generatorlara parallel, yzygider we garyşyk oýandyrylýan generatorlar degişlidir. Parallel oýandyrylýan generatoryň elektrik shemasy 2.125-nji suratda görkezilendir.
Parallel oýandyrylýan generatorlarda oýandyryjy sarym generatoryň özünden iýmitlenýär. Maşynyň öz-özünden oýandyrylmagy şeýle tertipde bolup geçýär: Ýakor herekete getirlende maşyndaky magnit akymynyň galyndysynyň hasabyna onuň sarymlarynda E0 elektrik hereketlendiriji güýç indusirlenýär we onuň ululygy generatoryň nominal naprýaženiýesiniň 1÷3 %-ni düzýär.

## Slide 9
Oýandyryjy sarymyň ýakoryň zynjyryna görä parallel birikdirilendigi sebäpli, E0 elektrik hereketlendiriji güýç oýandyryjy sarymda uly bolmadyk togy döredýär. Bu tok oýandyryjy sarymyň üstünden geçip generatoryň polýuslarynda goşmaça magnit akymlarynyň döremegine we onuň netijesinde ýakorda indusirlenýän elektrik hereketlendiriji güýjüň ýokarlanmagyna getirýär. Bu bolsa öz gezeginde oýandyryjy sarymyň toguny ýokarlandyrýar. Generatoryň boş iş düzgüni
bu ýerde Loý-oýandyryjy sarymyň induktiwligi, ∑Roý oýandyryjy sarymyň zynjyrynyň aktiw garşylygy. Bu garşylygyň düzümine sazlaýjy Roý garşylyk hem girýär.

## Slide 10
2.126-njy surat. Yzygider oýandyrylýan hemişelik toguň generatorynyň elektrik shemasy.

## Slide 11
Garyşyk oýandyrylýan hemişelik toguň generatorynyň elektrik shemasy 2.127-nji suratda görkezilendir.