## Slide 1: Bırfazaly asınhron elektrodwigateller.
Meýilnama
Birfazaly dwigateliň işleýiş prinsipi.
2 . Magnit akymynyň paýlanyşy.

## Slide 2
Birfazaly sinusoidal toguň çeşmesinden iýmitlenýän asinhron elektrodwigatellere birfazaly asinhron elektrodwigateller diyilyär. Olar esasan awtomatikada aýlaw hereketiniň ululygy we ugry üytgedilmeyän pes kuwwatly mehanizmleri herekete getirmek üçin ulanylýar. Birfazaly asinhron dwigateller statordan we rotordan durýar. Rotor öz gurluşy boýunça üçfazaly asinhron dwigateliň rotoryndan hiç hili tapawutlanmaýar. Statoryň 2/3 böleginde işçi sarym, galan 1/3 böleginde bolsa göýberiji sarym ýerleşdirilýär. Göýberiji sarymyň oky bilen işçi sarymyň oky öz aralarynda 90° burçy emele getirýär.

## Slide 3
Işçi sarym birfazaly sinusoidal toguň çeşmesine birikdirilýär. İşçi toguň statorda döredýän magnit hereketlendiriji güyji dwigateliň işlemegi üçin esasy şertleriň biri bolan aýlanýan magnit meýdanyny döredip bilmeyär, ýagny bu magnit meýdan oky giňişlikde üytgemeýän maksimal ululygy +Фmax ÷ −Фmax aralykda pulsirlenýän magnit meýdanyny döredýär. Netijede, dwigatel bu ýagdaýda işe goýberlende herekete gelip bilmeyär. Emma, rotora daşdan mehaniki täsir bolan ýagdaýynda ol herekete gelyär we belli bir aýlaw ýygylyk bilen hereket edip başlaýar.

## Slide 4
Şeylelikde, birfazaly dwigateli işe göýbermek üçin rotora daşdan mehaniki täsir etmek ýa-da gysga wagtlyk hem bolsa statorda aýlanýan magnit meýdanyny döretmek zerurlygy ýüze çykýar. Birfazaly dwigateliň işleýiş prinsipine düşünmek üçin pulsirlenýän Фmax magnit akymy ululyklary boýunça özara deň, biri-biriniň garşysyna tarap deň ýygylyk bilen aýlanýan iki sany göni we ters magnit akymlara dargadalyň: ; , (2.85-nji sur).
Pulsirlenýän Φmax magnit akymynyň göni we ters aýlanýan magnit akymlaryna dargadylyşy.

## Slide 5
Bular bir minudyň dowamynda aşakdaky ýaly aýlawy ýerine ýetirýärler:
Analizi ýeňilleşdirmek üçin, magnit akymlaryň rotoryň hereketiniň ugry bilen gabat gelyänini Фgöni göni, tersine tarap hereket edyänini bolsa Фters ters diýip şertleşeliň. Rotoryň n aýlaw ýygylygynyň aýlanýan magnit meýdanynyň sinhron n1 aýlaw ýygylygyndan azlygy sebäpli, onuň Фgöni göni aýlanýan magnit meýdanyna görä s göni göni typma aşakdaky aňlatma bilen hasaplaýarys:
(2.115)

## Slide 6
Rotoryň, Фters ters aýlanýan magnit meýdanyna görä typma koeffisiýenti:
(2.116)
Фgöni we Фters aýlanýan magnit akymlary rotorda degişlilikde E2göni we E2ters elektrik hereketlendiriji güýçleri indusirleýär. Olar bolsa öz gezeginde rotoryň zynjyrynda I2göni we I2ters toklary döredýär. Rotoryň togunyň ýygylygynyň s typma koeffisiýentine baglydygy (f2=f1) sebäpli I2ters ters toguň ýygylygy I2göni göni toguň ýygylygyndan has uludyr. Bir mysala seredeliň:
Göy, dwigateliň sinhron aýlaw ýygylygy n1=1500 aýl/min; rotoryň aýalaw ýygylygy n2=1450 aýl/min; f1=50 Hz deň diýeliň.

## Slide 7
Onda:
Şu sebäpli, rotoryň I2ters ters toga görkezýän induktiw garşylygy (X2ters=2πftersL) onuň I2göni göni toga görkezýän induktiw garşylygyndan takmynan iki esse uludyr. Şeyle-de I2ters ters tok öz häsiýeti boýunça (R2<<X2ters) arassa induktiw häsiýetli toga ýakyndyr. Şonuň üçin, bu toguň döredyän magnit meýdany göni yzygidedrligiň döredýän magnit meýdanyny magnitsizlendirmäge sarp bolýar (2.86-njy surat).

## Slide 8
Netijede, ters tarapa aýlanýan magnit meýdan we onuň ýüze çykarýan Mters momenti göni yzygiderligiň magnit meýdanyny we onuň aýlaýjy momentini gowşadýar: Netijede rotor M momentiň täsirinde hereket edýär:
Göni we ters magnit akymynyň diagrammasy.
Фgöni
-Фters
Фters
X2ters