## Slide 1: Hemişelik toguň dwigatelini işe göýbermek.
Meýilnama.
1.Dwigatelleriň işe goýberiliş usullary.
2. Uly kuwwatly dwigatelleri işe göýbermek.

## Slide 2
Hemişelik toguň dwigatellerini işe göýbermek üçin, praktikada göni, ýakoryň zynjyryna reostat birikdirmek we dwigatele pes naprýaženiýe bermek usullary ulanylýar. Bu usullar boýunça dwigateller işe goýberlende esasan iki sany şerti ýerine ýetirmek talap edilýär. Onuň birinjisi, işe göýberilýän dwigateliň aýlaýjy momentiniň ululygy, hereketsiz duran ýakory ýerinden gozgamaga we onuň aýlaw ýygylygynyň artmagyna mümkiniçilik döretmeli. Ikinji şert bolsa, dwigateliň işe göýberilen pursatynda ýüze çykýan, ululygy boýunça dwigateliň Inom nominal togundan onlarça esse uly bolan Igöý işe göýberiliş togunyň ululygynyň mümkin boldugyça az bolmagyny gazanmaly.

## Slide 3
Dwigateli gönü usul boýunça işe göýbermek üçin, ony U naprýaženiýeli hemişelik toguň çeşmesine birikdirmek ýeterlikdir. Dwigatel şu usul boýunça işe göýberilen pursatynda, ýagny, ol heniz hereketsiz wagtynda (n=0), ýakoryň sarymlarynda indussirlenýän elektgrik hereketlendiriji güýjüň (E=cnФ) ululygynyň nola deňligi hem-de ýakoryň garşylygynyň örän azlygy (Rýa=0,02÷1,1)Ω sebäpli onuň üstünden ululygy
(2.176)
görnüşde kesgitlenilýän örän uly Igöý göýberiş togy akyp geçýär.

## Slide 4
Dwigateliň kuwwatyna görä bu toguň, onuň nominal togundan, takmynan 5-den 100 gezege çenli ulydygy sebäpli, bu usul diňe, pes kuwwatly dwigatellerde, ýagny, göýberiş togunyň ululygy Igoy=(4÷6)In bolan we ýakoryň öz doly aýlaw ýygylygyny almak üçin gerek bolan wagty 1 s töweregi bolan dwigatellerde ulanylýar. Uly kuwwatly dwigatelleri işe göýbermek üçin onuň ýakoryna yzygider R garşylykly reostat birikdirilýär we onuň kömegi arkaly, dwigatel işe göýberilen pursadynda ýakoryň üstünden geçýän toguň ululygy çäklendirilýär. Bu toguň ululygy
görnüşde kesgitlenilýär.

## Slide 5
Praktikada, dwigateliň Igöý işe göýberiş togunyň ululygy, onuň nominal togundan Iýa.göý=(1,4÷2,5)Inom uly bolmaz ýaly edip alynýar we onuň üçin ýakora yzygider birikdiriljek reostatyň garşylygy
aňlatmanyň kömegi arkaly kesgitlenilýär.
Işe göýberilen pursatynda ýakoryň üstünden geçýän tok Iýa.göý togy azaltmak maksady bilen dwigatele berilýän naprýaženiýäniň ululygyny kem-kemden artdyrmak usuly giňden ulanylýar. Onuň üçin, naprýaženiýesiniň ululygyny erkin üýtgedip bolýan hemişelik toguň çeşmeleri: generatorlar ýa-da üýtgeýän togy hemişelik toga öwrüji göneldijiler ulanylýar. Bu usul, esasan, aýlaw ýygylygy sazlanylýan uly kuwwatly dwigatellerde ulanylýar.