## Slide 1
Elektrik we magnit zynjyrlar.
Meýlinama:
1. Elektrik zynjyrlary barada umumy düşünjeler.
2. Hemişelik toguň elektrik zynjyrlary we olary hasaplamagyň usullary.

## Slide 2
Elektrik zynjyrlar diýlip, elektrik energiýanyň çeşmesinden, elektrik energiýany kabuledijiden we olaryň arasyny birikdirýän simlerden ybarat bolan sistema aýdylýar. Çeşmä, kabuledijä we elektrik energiýany çeşmeden kabuledijä geçirmek üçin peýdalanylýan simlere zynjyryň esasy elementleri diýilýär.
Çeşmede energiýanyň dürli görnüşleri (meselem, mehaniki energiýa, ýylylyk energiýasy, himiki energiýa we ş.m) elektrik energiýasyna öwrülýär. Kabuledijilerde bolsa, elektrik energiýa energiýanyň beýleki görnüşlerine (meselem, mehaniki, ýylylyk, ýagtylyk, himiki we ş.m) öwrülýär.
Elektrik zynjyrlaryň düzümine, şeýle-de kömekçi elementler diýip atlandyrylýan açarlar, ölçeýji abzallar we beýlekiler girýärler.
Elektrik zynjyrlar, üstünden geçýän toklaryň görnüşlerine baglylykda, hemişelik we üýtgeýän toklaryň zynjyrlaryna bölünýärler.
Zynjyryň, düzüminde elektrik energiýanyň çeşmesini saklaýan bölegine, aktiw bölegi, ony saklamaýan bölegine bolsa, passiw bölegi diýilýär.

## Slide 3
Eger-de zynjyryň düzümine girýän elementleriň ählisi özara yzygider birikdirilen bolsa, onda oňa ýönekeý zynjyr diýilýär. Bu ýagdaýda zynjyryň ähli elementleriniň üstünden birdeň ululykdaky tok akyp geçýär. Eger-de, zynjyr şahalanýan bolsa, onda ol çylşyrymly zynjyry emele getirýär.
Elektrotehnikada, elektrik zynjyrlar hasaplanan wagtynda, ýagny çeşmeleriň elektrik hereketlendiriji güýçleriniň we togy kabuledijileriň garşylyklarynyň berlen ululyklary boýunça, olaryň üstünden geçýän toklar hasaplananda zynjyryň şahasy, zynjyryň düwüni, kontur ýaly bir näçe topografiki düşünjelerden peýdalanylýar.
Şaha diýlip zynjyryň elementleriniň yzygider birikdirilen bölegine aýdylýar.
Düwün diýlip, üçden az bolmadyk şahanyň birikýän nokadyna aýdylýar.
Kontur diýlip, elektrik zynjyrynyň birnäçe şahalarynyň üstünden geçýän islendik ýapyk ýola aýdylýar.

## Slide 4
Çeşmäniň we kabuledijiň iş düzgünlerine görä, zynjyryň dört sany: nominal, boş işleýän, gysga utgaşdyrylan we ylalaşykly iş düzgünleri bardyr.
1)Zynjyryň nominal iş düzgüni diýlip, onuň düzümine girýän elementleriň naprýaženiýeleriniň, toklarynyň we kuwwatlarynyň olaryň uzak wagytlap, zaýalanman, ykdysady taýdan amatly we tygşytly işlemegine kepil geçilýän ululyklary bilen gabat gelmegine aýdylýar. Çeşmeleriň we kabuledijileriň nominal iş düzgünlerini kesgitleýän naprýaženiýäniň, togyň we kuwwatyň ululuklary olaryň tehniki pasportlarynda görkezilýär.
2)Zynjyryň boş iş düzgüni diýlip, çeşmeleriň we kabuledijileriň üstünden tok geçmeýän ýagdaýlaryna düşünilýär.
3)Zynjyryň gysga utgaşdyrylan iş düzgüni diýlip, onuň elementleriniň özara gysga birleşdirilen ýagdaýyna düşünilýär. Köplenç ýagdaýlarda bu iş düzgün, zynjyryň ýada ony düzýän elektrik enjamlarynyň hatardan çykmagyna getirýär.
4)Zynjyryň ylalaýykly iş düzgüni diýlip, çeşmäniň içki garşylygy bilen kabul edijiniň garşylygynyň özara deň bolan ýagdaýynda, çeşmeden kabuledijä maksimal energiýanyň berilmegine düşünilýär.

## Slide 5
Fizika kursunda, elektrik toguň ýönekeýje zynjyrlarynyň hasaplanylylyş usullaryna seredýärler. Emma, durmuşda ulanylýan elektrotehniki enjamlaryň we gurallaryň esasyny, köplenç ýagdaýlarda çylşyrymly elektrik zynjyrlary düzýärler. Şonuň üçin şeýle zynjyrlaryň iş düzgünlerine akyl ýetirmek, olary hasaplap bilmek praktiki taýdan örän ähmiýetlidir.