## Slide 1: Asinhron dwigateliň boş iş düzgüni.
Meýilnama
Statoryň we rotoryň aýratynlyklary.
2.Statoryň sarymynyň üstünden geçýän toguň ululugy

## Slide 3
Asinhron dwigatel üçfazaly toguň çeşmesine birikdirilen wagtynda onuň statorynda döreýän aýlanýan magnit meýdanynyň güýç çyzyklary statoryň sarymlaryny kesip geçyär we olarda elektrik hereketlendiriji güýçleri indusirleýär. Eger-de, rotoryň sarymlary ýapyk zynjyry emele getirmeýän bolsa, onda rotoryň sargylarynda oýandyrylan elektrik hereketlendiriji güýçler hiç hili tok döretmeýär we netijede dwigateliň aýlaýjy momenti nola deň bolýar. Bu ýagdaýda dwigateliň rotory hereketsiz galýar we onuň sarymynda indusirlenýän elektrik hereketlendiriji güýjüň ýygylygy aşakdaky görnüşde kesgitlenýär:
(2.67)

## Slide 4
(2.67) aňlatmany hasaba alyp, hereket etmeýän rotorda we statorda indusirlenýän elektrik hereketlendiriji güýçleriň öz ýygylyklary boýunça özara deňligine göz ýetirip bolar:
(2.68)
Statoryň we hereket etmeýän rotoryň sarymlarynyň bir sargysynda indusirlenýän elektrik hereketlendiriji güýjüň ululygy edil güýç transformatordaky ýaly kesgitlenýär:
(2.69)

## Slide 5
bu ýerde Фm-statoryň maksimal magnit akymy.
Statoryň we hereket etmeýän rotoryň elektrik hereketlendiriji güýçleri degişlilikde:
Bu ýerde w1 we w2 statoryň we rotoryň sarymlarynyň sargy sanlarydyr.
Eger-de, asinhron dwigateliň rotorynyň sarymlary ýapyk zynjyry emele getirýän bolsa, onda statoryň aýlanýan magnit meýdany tarapyndan oýandyrylýan E2 elektrik hereketlendiriji güýji rotorda I2 togy ýüze çykarýar we rotor belli bir ýygylyk bilen aýlanyp başlaýar.

## Slide 6
Rotoryň okuna hiç hili işçi mehanizm birikdirilmedik wagtynda, statoryň sarymynyň üstünden geçýän I0 toguň ululygy dwigateliň kuwwatyna görä, onuň nominal togunyň 20÷40 %-ni düzýär, ýagny:
Asinhron dwigatelde I0 boş iş toguň, transformatorlaryň boş iş togundan (I0=(0,02÷0,1)Inom) uly bolmagy, stator bilen rotoryň arasyndaky howa boşlugynyň täsiri bilen düsündrilýär. Ýagny, w1I0 magnitlendiriji güýç tarapyndan döredilýän Ф magnit akymynyň ýoly näçe köp howa gatlagynyň üstünden geçdigiçe, şol bir ululykdaky magnit akymyny döretmek üçin şonça-da uly tok gerek bolýar.

## Slide 7: Aýlaýjy moment
Eger-de, asinhron dwigateliň işçi mehanizmi herekete getirmek üçin sarp edýän Pmeh mehaniki kuwwatyny rotoryň döredýän M elektromagnit momentiniň we ω rotoryň burç tizliginiň üsti bilen aňlatsak, ol aşakdaky görnüşi alýar:
ω rotoryň burç tizligini, onuň n2 aýlaw ýygylygy arkaly aňladyp alarys:
(2.89)

## Slide 8
Asinhron dwigateliň çalşyrma shemasyndan peýdalanyp Pmeh mehaniki kuwwaty aşakdaky görnüşde hem ýazmak mümkin:
(2.89) we (2.90) aňlatmalardan peydalanyp dwigateliň aýlaýjy elektromagnit momenti üçin aşakdaky aňlatmany ýazyp bileris:
(2.90)
(2.91)