## Slide 1: Kabuledijileriň üçfazaly toguň çeşmesine „ýyldyz“görnüşli birikdirilişi.
Meýilnama
Täze 2020- nji ýylyňyz gutly bolsuň!

## Slide 2
Dört simli zynjyr.
Generatoryň fazalary „ýyldyz“ görnüşli birikdirlende, onuň fazalarynyň gutarýan uçlary bolan X,Y,Z-iň ählisi umymy bir nokada birikdirilýär we ol nokada generatoryň neýtral nokady diýilýär. Edil şunuň ýaly-da kabuledijileriň fazalaryny „ýyldyz“ görnüşli birikdirmek üçin, olaryň şertli kabul edilen gutarýan üçlaryny umumy bir nokada birikdirmek ýeterlikdir. Bu nokada bolsa kabuledijileriň neýtral nokady diýilýär.
1.52-nji surat. Fazalary „ýyldyz“ görnüşli birikdirlen dört simli zynjyryň shemasy.

## Slide 3
Generatoryň we kabuledijiniň degişli fazalarynyň başlanýan uçlarynyň arasyny birikdirýän simlere liniýa simleri diýilýär. Generatoryň we kabuledijiniň neýtral nokatlarynyň arasyny birikdirýän sime bolsa neýtral sim diýilýär. Meselem: AA/, BB/ we CC/ simler liniýa, NN/ bolsa neýtral simlerdir.
Generatoryň we kabuledijiniň islendik fazasynyň başlanýan we gutarýan uçlarynyň arasyndaky naprýaženiýa, faza naprýaženiýasy diýilýär we olar degişlilikde UA UB UC harplary bilen belgilenýär. Islendik iki fazanyň başlanýan uçlarynyň arasyndaky naprýaženiýa, liniýa naprýaženiýeleri diýilýär we olar UAB UBC UCA harplary bilen belgilenýär.

## Slide 4
Köplenç ýagdaýlarda, generatoryň fazalarynyň içki garşylyklarynyň örän azlygy sebäpli, olardaky naprýaženiýa peselmesi hasaba alynmaýar we faza naprýaženiýeleri degişli fazalardaky elektrik hereketlendiriji güýje deň diýip kabul edilýär. Faza naprýaženiýeleriň şertli položitel ugurlary hökmünde, olaryň faza sarymlarynyň başlanýan ujundan gutarýan ujuna tarap bolan ugry kabul edilýär, ýagny, olaryň položitel ugry degişli fazalardaky elektrik hereketlendiriji güýjüň ters ugryna alynýar.
Uçfazaly zynjyrlarda generatoryň we kabuledijiniň fazalarynyň üstünden geçýän toklara faza toklary, liniýa simleriniň üstünden geçýän toklara bolsa liniýa toklary diýilýär we olar degişlilikde Ia Ib Ic hem-de IA IB IC harplar bilen belgilenýär.