## Slide 1: Elektronly we deşikli geçirijilik.
Meyilnama
Ýarymgeçirijilerdäki ýüze çykýan toguň dykyzlygy.

## Slide 2
Arassa ýarymgeçirijiniň monokristalynda elektronlar bilen deşikleriň sany deň bolýar we olarda elektrik geçirijilik zarýad äkidijileriň iki görnüşiniň hem deň mukdarda gatnaşmaklary netijesinde ýüze çykýar. Şonuň ýaly elektrik geçirijilige ýarymgeçirijiniň hususy geçirijiligi we ol ýarymgeçirijä bolsa hususy geçirijilikli ýarymgeçiriji ýa-da i-kysymly (intrinsichususy diýen iňlis sözünden) ýarymgeçiriji diýilýär.
Ýarymgeçirijilerdäki ýüze çykýan doly toguň dykyzlygy J ondaky deşikleriň we elektronlaryň döredýän toklarynyň dykyzlyklarynyň jemine deň bolýar:
bu ýerde Jp-toguň deşikli düzüjisiniň we Jn-toguň elektronly düzüjisiniň dykyzlygy.

## Slide 3
Ýarymgeçiriji kristalda garyndy atomlaryň (başga elementiň atomynyň) bolmagy onuň elektrik geçirijiligini uly çäklerde üýtgedýär. Mysal üçin, 4 walentli kremniýniň monokristalyna bäş walentli garyndy atomlar (myşýak (As), surma (Sb), fosfor (P)) garylanda, garyndy atomlar kremniýniň kristal gözeneginiň düwünlerinde ýerleşýärler. Bu ýagdaýda, garyndy atomlar kremniýniň atomlarynyň baglanşyk düzgüni boýunça baglanyşýarlar. Şeýlelikde, bäş walentli garyndy atomlaryň walent elektronlarynyň dördüsi töweregindäki kremniýniň dört atomynyň walent elektronlary bilen bilelikde kowalent baglanyşyklaryň sistemasyny döredýärler.

## Slide 4
Ýöne, garyndy atomlaryň bäşinji walent elektronlary kowalent baglanyşyga gatnaşman, artykmaç bolup galýar. Baglanyşyga gatnaşmaýan artykmaç elektronyň atom bilen baglanyşygynyň gowşak bolanlygy üçin kadaly şertlerde ol erkin ýagdaýda diýen ýaly bolýar. Netijede, kremniýniň kristalynyň gözeneklerinde hereketsiz položitel zarýadlanan ionlar (bir elektronyny ýitiren garyndy atom), kristalyň göwrüminde energiýasy geçirijilik derejesine deň bolan erkin elektronlar ýüze çykýar (3.5-nji (a) surat).

## Slide 5
Si(4)+As(5) ® n-kysymly ýarymgeçiriji.
Şeýle ýarymgeçirijiniň kristalynda geçirijilige gatnaşýan elektronlaryň sany deşikleriň sanyndan has köp bolýar we olarda elektrik geçirijiligi esasan erkin elektronlar üpjün edýärler. Şonuň üçin olara n-kysymly ýarymgeçirijiler diýilýär.
n-kysymly ýarymgeçirijini almak üçin garylýan garyndy elementlere bolsa donor (elektronyny berýän) garyndylar diýilýär.
Egerde arassa kremniýniň kristalyna üç walentli atomlar garylsa (mysal üçin indiý (In), galliý (Ga), bor (B), alýuminiý (Al), onda ol atomlar kristallik gözenegiň düwünlerinde ýerleşip, kremniýniň atomlary bilen kowalent baglanyşygyny döredýärler.

## Slide 6
3.5-nji surat. n-kysymly (a) we p-kysymly (b) kremniniň
alnyşynyň shemalaýyn düşündirilişi.
Ýöne olaryň 3 sany walent elektronlarynyň bolanlygy sebäpli doly kowalent baglanyşygyny emele getirip bilmeýärler. Şonuň üçin hem olar, kowalent baglanyşygy doldurmak üçin golaýyndaky özi bilen baglanyşyga girmeýän kremniýniň atomyndan goşmaça elektron alýarlar (3.5-nji (b) surat).

## Slide 7
Netijede goşmaça elektron alan garyndy atom hereketsiz otrisatel zarýad, elektronyny beren kremniýniň atomy bolsa deşik (hereket edýän položitel zarýad) bolýar.
Si(4)+In(3) ® p-kysymly ýarymgeçiriji.
Şunuň ýaly ýarymgeçirijide deşikleriň sany erkin elektronyň sanyndan köp bolýar we olarda elektrik geçirijiligi esasan deşikler üpjün edýärler hem-de olara p-kysymly ýarymgeçirijiler diýilýär. p-kysymly ýarymgeçirijini almak üçin garylýan garyndy elementlere bolsa akseptor (goşmaça elektron alýan) garyndylar diýilýär. n-kysymly ýarymgeçirijilerde elektronlara esasy, deşiklere esasy däl zarýad äkidijiler, p-kysymly ýarymgeçirijilerde bolsa tersine, deşiklere esasy, elektronlara bolsa esasy däl zarýad äkidijiler diýilýär.

## Slide 8
Toguň dykyzlygy elektronlaryň we deşikleriň konsentrasiýasyna, olaryň süýşüjiligine μ hem-de elektrik meýdanynyň güýjenmesine E baglydyr. Zarýad äkidijileriň süýşüjiligi μ, (m2/(V∙s)) elektrik meýdanynyň güýjenmesiniň E=1 V/m deň bolan ýagdaýyndaky zarýadlaryň orun üýtgemesiniň tizliginiň orta ululygydyr. Otag temperaturasynda elektronlaryň süýşüjiligi germaniý üçin μn=0,39 m2/(V∙s), kremniý üçin μn=0,135 m2/(V∙s), deşikleriň süýşüjiligi bolsa germaniý üçin μp=0,19 m2/(V∙s), kremniý üçin μp=0,05 m2/(V∙s). Dreýf togunyň umumy dykyzlygy aşakdaky formula boýunça hasaplanýar