## Slide 1
7-nji tema
Topraklary peýdalanmakda ýüze çykýan ekologiki meseleler
(2 sagatlyk)
Umumy okuwyň meýilnamasy:
Ýer togalagynyň ýer gorlary. Ýer baýlyklaryny peýdalanmagyň esasy görnüşleri
Topragyň esasy aýratynlyklary (pedosfera), onuň ýer ulgamynyň funksionirlenmegindäki ähmiýeti
Topragy zaýalanmakdan goramak
Topragy şorlaşamakdan, turşamakdan goramak
Topragy hapalanmakdan we weýran bolmakdan goramak
Topragy aşa dykyzlanmakdan goramak

## Slide 2
Ýer togalagynyň ýer gorlary. Ýer baýlyklaryny peýdalanmagyň esasy görnüşleri
Toprak oba hojalygynda esasy önümçilik serişdesidir.Toprak tebigy – taryhy jisim hökmünde, ýer gatynyň üstki gatlagy bolup, hasyl bermek häsiýetine eýe bolan ekarançynyň işläp bejerilýän iş ýeridir. W.A.Kowdynyň anyklamagyna görä toprak gatlagy ösümlikleriň ösüp we köpelip durmagy üçin potensial energiýany, suwy we ýokumly maddalary ýygnaýan, çylşyrymly köp komponentli topragyň tapawutly ulgamydyr. Onuň gatlagynyň ortaça galyňlygy 18-20 sm bolup, ýöne birnäçe gurak ýerlerde galyňlyk birnäçe mm-den tä 1,45 – 2,0 m çenli bolup biler.Topragyň emele gelmegi üçin suwuň, howanyň, temperaturanyň ösümlik we haýwan organizmleriniň, esasan hem mikroorganizmleriň we toprak emele getirýän dag jynslary bilen müňlerçe ýyllap bolan özara täsirleşmeleriniň netijesi sebäp bolýar. Toprak ähli elementleriň geohimiki toplaýjysydyr: olary özünde saklaýar we olary akym bilen äkidilmekden goraýar.

## Slide 3
Gumus – topragyň esasy baýlygydyr, tutuş ekoulgamyň we biosferanyň durnuklylygyny üpjün edýän, onuň iň esasy funksiýalarynyň esasydyr. Ol özünde ägirt uly möçberde gün energiýasyny ösümlik materiýallarynyň özgeriş önümi hökmünde jemleýär. Gumus örtüginiň 1 ga meýdany 1 sm galyňlykdaky ýitgisi 2-4 tonna gumus ýitgisine deňdir we däneli ösümlikleriň hasylynyň 0,05-0,2 t/ga kesellemegine alyp gelýär. Ýer şarynyň ähli topragynyň gumusyndaky potensial (bolup bilýän) energiýa fotosinteziň netijesinde biziň planetamyzyň ähli fitotoplumynda (fitomassa) toplanan umumy energiýa takmynan deňdigi hasaplanyldy. Topragyň gumysy onuň umumy tebigy hasyllylygyny kesgitleýär. Fiziki we himiki özgerişlikleri, täsirleri peseltmek ýa-da gowşatmak ukyby topraga durnuklylyk berýär.

## Slide 4
Toprak madda çalşygy kadalaşan ulgam bolup, ol tebigy hadysalar (suw bolmagy, ýeriň zaýalanmagy – doňaklylyk, gurakçylyk we ş.m.) sebäpli ýüze çykan wagtlaýyn zor salmalara garşy durmaga ukyplydyr. Ýöne toprak dowamly täsir edýän (sürülen ýerlerden, öri meýdanlardan peýdalanmak, bede taýýarlamak, tehnikany ulanmak) ýaly köp sanly antropogen ýagdaýlara örän duýgurdyr. Ýeriň hasyllylygynyň derejesi köp möçberde adamyň alyp barýan işine bagly bolup durýar. Toprak deňi-taýy bolmadyk, tebigy çeşmedir. Ylym häzire çenli tebigy topragy, emeli toprak bilen çalşyrmagyň usulyny teklip edip bilmeýär. Ösümlikleri ösdürip ýetirşdirmegiň usullary näçe kämil bolsada, toprak bolmasa (gidronon plastonon, aeropon) onuň ornuny hiç zat tutup bilmeýär. Şonuň üçinde topragyň emele gelişinde onuň özüni gaýtadan dikeltmek ukybyny goldamak iň bir wajyp mesele boldy we bolup durýar. Biziň planetamyzyň ýer gory dürli hili ýerleri öz içine alýar

## Slide 5
Ýerleriň görnüşleri | Meýdany mln km2 | Gury meýdanyň göterimi
Buzluklar | 16.3 | 11.0
Polýar we beýik daglardaky çöller | 5.0 | 3.3
Tundra we tokaý tunrdasy | 7.0 | 4.7
Batgalyk we tundranyň daşyndaky batgalyk | 4.0 | 2.7
Köller derýalar suw howdanlary | 3.2 | 2.1
Suwarymsyz, gurak çöller gaýalyk ýerler we kenarýaka çöller. | 18.2 | 12.2
Tokaýlar (şol sanda tokaý ekilýän zolaklar) | 40.3 | 22.0
Otjumak we gyrymsy agaçly öri meýdanlary tebigy çemenlikler | 28.5 | 19.0
Ekarançylyk meýdany | 29.0 | 13.0
Senagat we şäher üçin niýetlenen ýerler | 3.0 | 2.0
Ýerleriň eroziýa sezear bolmagy (zaýalanmagy, aşa şorlaşmagy). | 4.5 | 3.0
Jemi: 149 mln km2 |  | 
Gury ýeriň Ýer planetasy boýunça paýlanyşy

## Slide 6
Ösen ýurtlarda ýerleriň sürümliligi durnukly ýagdaýa geçdi. Ekerançylygyň öndürijiligini artdyrmak, sürümli ýerleriň meýdanyny giňeltmekden ykdysady taýdan has bähbitli hasaplanýar. Çaklamalara görä ýerleri daşlardan, gyrymsy tokaýlardan arassalamak, saý ýerleri, batgalyklary, guratmak gurakçylyk şertlerinde ýerleri suwaryp ekerançulukly ýerleriň meýdanyny 20-25 % çenli artdyryp bolýar. FAO-nyň maglumatyna görä ýer ýüzüniň ekerançylyk ýer gorynyň 70 % çenli meýdany öndürijiligi pes peýdalanylýan ýer bolup durýar.Ýer her bir ýurduň iň möhüm milli baýlygydyr. Ol adamlaryň ýreleşmegi, ýaşamagy we hojalyk işlerini alyp barmagy üçin çalşyp bolmajak tebigy baýlyklaryň biridir. Ýer baýlyklarynyň düzüminde oba hojalygyna ýaramsyz we ýaramly ýerler tapawutlandyrylýar.

## Slide 7
Oba hojalygynda ýaramsyz ýerlere daglaryň belent depeleriniň, gerişleriniň üsti, kert gaýalary we ş.m. üstünde toprak örtügi bolmadyk ýerler degişlidir. Oba hojalygynda ýaramly ýerlere sürülýän, tarp, ot ýatyrylýan, köp ýyllyk agaçlaryň ösýän ýerleri we öri meýdanlary degişlidir.Toprak janly we jansyz tebigatyň müňlerçe ýyllaryň dowamynda biri-birine işjeň täsir etmegi netijesinde emele gelýär. Toprak diýiip janly jandarlaryň ýaşap, ösüp we hasyl berip biljek ýer üstüne düşünilýär.Ýeriň toprak örtügi tebigatyň adamzada peşgeş beren iň oňat zerur zatlarynyň biridir. Ýersiz we topraksyz hojalygyň hiç bir pudagy hem ösüp bilmez. Ýeriň, şol sanda toprak örtükli ýerleriň çäkliligini göz öňünde tutulyp ol örän oýlanyşykly ulanylmalydyr. Senagat kärhanalary, ulag we beýleki käbir obýektleri gurmak üçin ýeriň hili, hasyl berijilik ýagdaýy möhüm däldir. Şonuň üçin hem ýokarda görkezilen obýektler guralanda, oba hojalygynda peýdalanylmagy kyn bolan-baýyrlyklary, tekiz bolmadyk we hasyl berijilik ukyby pes ýerleri ulanmak maslahat berilýär. Hil taýdan oňat ýerleri oba hojalygynda peýdalanmak has netijelidir.

## Slide 8
Ýer togalagynyň toprak örtügi adamzada iýmit, egin-eşik, senagaty bolsa çig mal bilen üpjün edýär. Biz islendik söwda- satuw bazaryna ýa-da dükana barsak olarda toprakda ösdürilip ýetirşdirilen ösümliklriň (ösümlikler bilen iýmitlenýän haýwanlaryň önümlerini, şolardan öndürilen senagat harytlaryny görýäris. Ýer togalagynyň üstüniň meýdany 510 mln.km2 bolsa, onuň köp bölegi – 361mln.km2 (71 %) – suw biln örtülendir, galan bölegi 149 mln.km2 (29 %) – gury ýere degişlidir. Gury ýeriň 1/3 böleginden – 51mln.km2 köprägi oba hojalygyna ýaramly ýerlerdir. Onuň 14 mln.km2 – sürülýän ýerler, 37 mln.km2 – öri meýdanlary we ot ýatyrylýan ýerler hasaplanylýar.Oba hojalygyna ýaramly ýerlriň, käbir ýurtlaryň umumy meýdanyndaky paýy indiki ýalydyr:Fransiýada – 63 %, Hindistanda – 60 %, ABŞ-da – 53 %, Hytaýda – 40 %, Braziliýada – 28 %, Kanadada – 7 % deňdir. Bu tapawutlyklar Ýer şarynyň käbir ýerlerinde çölleşmek prosesi, çölüň meýdanynyň artmagy bolup geçýär. Bu hadysa gönüden-göni adamyň hojalyk işi bilen baglanyşykly. Çölde dürli görnüşdäki hojalyk işleriniň alnyp barylmagy netijesinde çölüň ösümlik örtügi ýok edilýär. Şeýlelik-de çäge-çöl topragyň üstki gatlagy ýeliň güýji blen tozaýar, süýşýär. Hasylly ýerleriň her ýylda çöle öwrülýäni 6 mln. ga ýetdi. Tokaýlaryň, baglaryň peýdalary ýeke olaryň tebigatdaky maddalaryň üznüksiz aýlanyş prosesinde tutýan orunlary däl, olar çölleriň süýşüp giňelmezligine, derýalaryň kenarlarynyň opurylmazlygyna, ýagyş suwunyň ýeriň ýüzüne deňräk ýaýramagyna, ekinleriň ýalynly howadan goralmagyna hem peýda edýärler.

## Slide 9
Topragyň esasy aýratynlyklary (pedosfera), onuň ýer ulgamynyň funksionirlenmegindäki ähmiýeti
Ýer baýlyklaryny goramak we rejeli peýdalanamak üçin şu aşakdaky çäreleri amala aşyrmak zerurdyr:
Ýerleri himiki we radioaktiw hapalanmakdan goramak;
Rekultiwasiýa işini alyp barmak;
Ýer fonduny dogry we rejeli peýdalanmaly;
Sürülýän ýerleriň melioratiw şertlerini gowulandyrmak;
Topraklary baýlaşdyrmak üçin giň derejede organiki dökünleri ulanmak.
Agrotehniki düzgünleriň doly berjaý edilmeýändigi sebäpli ýurdumyzda şorlaşýan ýerleriň meýdanyn artýar.Öri meýdanlaryň nädogry peýdalanylmagy, güýçli, agyr tehnikalaryň çölde oýlanyşyksyz ulanylmagy ösümlik örtüginiň ýok edilmegine çölleşmek hadysalarynyň ýokarlanmagyna getirýär.Türkmenistanda ýer resurslaryny rejeli peýdalanmak we goramak boýunça ep-esli işler amala aşyrylýar. Bu barada mundan beýläk hem indiki işleri geçirmegi dowam etdirmek zerurdyr:

## Slide 10
Topragyň ulanylyşyny kadalaşdyrmaga, hasyl berijiligini ýokarlandyrmaga, onda bolup geçýän ýaramaz hadysalaryň öňüni almaklyga bir syhly gözegçiligi amala aşyrmaly;
Ýurdumyzda ekerançylygy alyp barmagyň ulgamynyň esasy maksadyny toprak baýlyklaryny oýlanyşykly peýdalanmaklyga, topragyň hasyllylygyny durnukly ýokarlandyrmaklyga, toprakda organiki maddalaryň amatly balansyny döretmeklige, dykyzlaşmasynyň öňüni almalyga, mineral dökünleriň amatly möçberlerini ulanmaklyga, mümkinçilik boldugyna görä, mör-möjeklere garşy göreşde, zäherli himiki maddalaryň ulanylyşyny kemeltmeklige hem-de toprak klimat we maddy-tehniki serişdeleri ylmy taýdan esaslandyrmaklyga gönükdirilmeli;
Gök-bakja ekerançylygynda we miweçilikde gerbisitleri ulanmaklygy bes etmeli;

## Slide 11
Oba hojalyk ekinlerine zyýan beriji mör-möjeklere garşy göreşmekligiň biologik usullaryny giňden peýdalanmaly. Öňden suwarylýan ýerleriň ýagdaýyny gowulandyrmaklyk üçin çäreleri durmuşa geçirmeli. Täze ýerleri özleşdirmeklige diňe gözegçilik guramasy tarapyndan tassyklanan ylmy esasladyrylan toplumlaýyn çäreleri kabul edilenden soňra girişmeli;
Zaýalanan ýerleri dikeltmek işlerini doly geçirmli. Dikeldilen ýerler tabşyrylanda iki tarapyň hem, ýagny ýer peýdalanyjylaryň we toprak örtüginiň bozulmagy bilen baglanyşykly işleri ýerine ýetirýän guramalaryň wekilleriniň gatnaşmaklygynda topar döretmeli. Suwarylýan ýerlerde karýerleri döretmegi gadagan etmeli, bar bolan karýerleri dikeltmli, şeýle hem topragyň hapa suwlar, nebit we nebit önümleri bilen hapalanmagynyň hem-de zaýalanmagynyň öňüni almak üçin aýgytly çäreleri görmeli;

## Slide 12
Senagat, ulag desgalary, ilaty ýerlere ýanaşýan çägeleriň ösümlik örtügini goramaklygy güýçlendirmeli, mal bakmaklygy we gyrymsy agaçlary çapmaklygy gadagan etmeli, ulaglaryň hereketini tertipleşdirmeli. Desgalaryň töwereginde, çöl-çäge topraklaryny tozamakdan we basmakdan goramak maksady bilen, tokaý gorag zolaklaryny döretmeli we ş.m.
Topragy zaýalanmakdan goramak
Suwuň ýeliň we antropogen ýagdaýlaryň topraga we toprak asty jynslara edýän zyýanly täsiri, onuň iň hasylly bolan ýokarky gatlagynyň ýuwlyp äkidilmegine ýa-da köwülmesine eroziýa diýilýär. Eroziýa ýere ägirt uly zyýan ýetirýär. Onuň täsiri astynda ýeriň gumus gatlagy ýuwlup äkidilýär, ýokumly maddalar azalýar we energiýa baýlygy pese düşýär. Şol sebäpli energetik potensialy, hasyllylygy azalýar. Topragyň her ýuwlup äkidilen 1 sm gatlagy – bu 1 gektar ýeriň 167472 . 106 joul energiýa ýitmesi bolup durýandygyny aýtmak ýeterlikdir. Görkezilen ýagdaýlar ekoulgamyň durnuklylygynyň bozulmagyna, getirýär, şeýle bozulma örän güýçli we hatda, soň topragyň öňki derejesine gelip bolmajak ýagdaýa çenli ýetmegi mümkin

## Slide 13
Toprak eroziýasy we toprakda oýtumlaryň emele gelişi

## Slide 14
Eroziýanyň görnüşleri – eroziýa ýagdaýlarynyň ýüze çykyp, gidiş tizligine laýyklykda adaty ýa-da geologik eroziýa we tizleşen ýa-da antropogen eroziýa görnüşleri bolýar.
Adaty eroziýa, tokaý we ot ösümlikleriniň aşak gatlagynda bolup geçýär. Ol örän gowşak depginde ýüze çykýar we toprak emele geliş şertlerine 1 ýylyň dowamynda toprak ýene özüniň öňki ýagdaýyna barýar. Tizleşdirilen eroziýa tebigy ösümlikleri ýok edip, tebigy aýratynlygy hasaba alynman, ulanylmaýan ýerlerde emele gelýär we ýeri şeýle ulanmagyň netijesinde toprak gatlagynyň ýuwlup äkidilmegi, onuň özüni dikeltmek ukybyna görä has çalt depginde bolup geçýär. Eroziýanyň birnäçe görnüşleri bardyr. Eroziýa tebigy şertleriň, şonuň ýaly-da adamyň alyp barýan nädogry hojalyk işleri netijesinde döreýär.

## Slide 15
Şeýle hem eroziýanyň iň giň ýaýran görnüşleri: suw tekizligi şekilinde (topragyň ýuwlup äkidilmegi); çyzyk ýa-da dikligine bolýan; ýel (deflýasiýa); suwaryş netijesinde; senagat (tehnogen); suw howdanlarynyň kenarlarynyň opurylmagy; öri meýdanlarda toprak gatlagyny mallaryň bozmagy; mehaniki (toprak oba hojalyk tehnikasynyň täsirinde bozulmagy) bardyr. Tekizlik eroziýasy – bu dag eňňitlerinde ýagyş, erän gar suwlary, ýeriň doňunyň aýrylmagy netijesinde dörän suwlar tutuşlaýyn ýa-da çüwdürilip çykyp, topragyň ýokary gatlagyny ýuwup äkitmegi netijesinde döreýär. Şeýle ýuwlup äkidilmäniň: gowşak, orta we güýçli ýuwlan toprak ýaly derejeleri bardyr. Gowşak ýuwlan toprak – topragyň üstki (A) gatlagy özüniň ýarpy galyňlygyna çenli ýuwulmagy. Orta derejede ýuwlan toprak - topragyň üstki (A) gatlagy ýarpysy, ýarpysyndan köp galyňlykda ýuwlup äkidilmegi. Güýçli ýuwlan toprak – topragyň (B) gatlagy bölekleýin ýuwlyp äkidilmegi. Gowşak ýuwlan ýerlerde däneli ösümlikleriň hasyllylygy 25 % pese düşýär.
Orta derejede ýuwlan topraklarda 50 %-e çenli we güýçli ýuwlan topraklarda 70%-e çenli däneli ösümlikleriň hasyly pese düşýär.

## Slide 16
Çyzyk şekilli eroziýa – bu erän gar suwlary, doňaklygy aýrylan we ýagyş suwlary, eňňitleriň dar ýerlerinde uly möçberde toplanan suwlar netijesinde topragyň ýuwulmagy, toprakda çukurlaryň, çarkandaklaryň, çuň oýlaryň we läbik emele gelip, soňra ol ýerlerde kem-kemden gurak tekizlikler döräp başlaýar. Toprak we howa şertlerine laýyklykda gurak tekizlikler bir ýylda 8-15 metre çenli tekizlikde emele gelýärler. Tekizlik eroziýasy – gurak ýeriň çat açmaklygyna sebäp bolýanlygy üçin, onuň başlanyşyny anyklamagyň kynlygy iň howply bolup durýar. Eger 1 ga sürüm ýerden bir ýylyň dowamynda toprak gatlagy 1mm ýuwlup äkidilse, ol kän bir bilinmeýär, ýöne köp ýagdaýlarda topragyň özüni tebigy dikeldiş ukyby has pes ýagdaýa düşýär. Mysal üçin, eger 100 ga meýdanda uzynlygy 100m, giňligi 5m we çuňlugy 2m boşluk peýda bolsa, onda topragyň we toprakasty gatlagyň ýitgisi 600-800m3 bolar. Hut şeýle möçberdäki meýdanyň iň hasylly gatlagy bolan ýokarky gatlagynyň, 1sm galyňlykda ýuwlup äkidilmesi 10,000 m3 toprak ýitgisine ekwiwalentdir. Ýitginiň möçberini has anyk göz öňüne getirmek üçin eroziýanyň ýol berilýän derejesi hasyla baý, gara topraklarda 3 t/ga, adaty ýa-da günorta ýerlerde 2,5 t/ga, garamtyl goňur toprak üçin 25 t/ga deňdigini göz öňüne tutmak gerek. Emma topragyň hakyky ýitgisi tiz-tiz onuň tebigy dikelmeginiň görkezijileriniň çäginden geçýär.

## Slide 17
Ýel eroziýasy – ýeňil we agyr karbonatly topraklarda ýel ýokary tizlik bilen öwsen ýagdaýynda, topragyň çyglylygy peselip, howanyň deňeşdirerli çyglylygy az bolan ýagdaýynda ýüze çykýar. Ýel eroziýasyna sezewar bolan topraklar gurak, sähra zolaklarda duş gelýä Ýel eroziýasy ýaz paslynda, ýeňil toprak sürülip ýumşadylýan döwründe topragyň ösümlik, gorag örtügi ýok bolup, onuň ýel eroziýasyna garşy durmak ukybynyň iň gowşan wagty döreýär