## Slide 1
10-njy tema
ATMOSFERANYŇ HAPALANMAGY NETIJESINDE ÝÜZE ÇYKÝAN YGALLAR. ATMOSFERANYŇ FIZIKI HAPALANMAGY
Umumy okuwyň meýilnamasy:
1. Atmosferanyň hapalanmagy netijesinde ýüze çykýan ygallaryň görnüşleri: smoglar, kislotaly ygallar
2. Şäherde ses meseleleri we adam
3. Şäherlerde atmosferanyň hapalanmagy we oňa garşy geçirilýän göreş çäreleri

## Slide 2
1. Atmosferanyň hapalanmagy netijesinde ýüze çykýan ygallaryň görnüşleri: smoglar, kislotaly ygallar
Dürli-dürli klimatiki sebitlerde şäherleriň atmosferasynyň hapalanmagy netijesinde howanyň temperaturasynyň, ýelleriň tizliginiň, çyglylygyň we beýleki meteorologiki görkezijileriň üýtgemegine getirýär. Bu ýagdaýlar belli derejede ümürleriň, smoglaryň, dumanlaryň ýüze çykmagyna getirip, atmosferanyň görnüjiligini erbetleşdirýär.Smog bu iňlis sözi “smoke” tüsse, fog bolsa duman diýmegi aňladýar. Smog janly organizmler, adamlar üçin örän zyýanlydyr. Smogyň atmosferada ir bilen, gijesine ýüze çykmagy bilen şol töwerekde ýaşaýan adamlaryň özüni duýşy erbetleşýär, şeýle-de öýken we ýürek agyryly keselleleriň sany ýokarlanýar. Smog ýüze çykan ýerlerde grip keseliniň epidemiýasy başlanýar.

## Slide 3
Örän dykyz zäherli gazlardan emele gelen güýzki gyşky smoglar ekologiýada meteorologiýada London tipli smoglar diýip atlandyrylýar. Onuň esasy komponenti kükürdiň oksidleri bolup, ýokary dem alyş ýollarynda ýara we dem gysmasyny emele getirýär.Atmosferada ýüze çykýan fotohimiki smog ýa-da Los-Anjeles smogy ýyly döwürlerde ýüze çykyp, ilaty, transporty köp bolan Nýu-Ýorkda, Bostonda, Detroýtde, Çikagoda, Milanda, Madridde, Moskwa, Kiýew, Sank-Peterburg şäherlerinde ýüze çykýar. Atmosfera howasy awtoulaglaryň taşlandylary bilen hapalananda olara Gün şöhleleriniň täsir etmegi netijesinde fotohimiki smog ýüze çykýar. Fotohimiki smog adamlaryň gözlerini, burunyň, bokurdagyň nemli gatlagyny gyjyndyrýar.

## Slide 4
Kislotaly ygallar. Senagat pudaklarynyň ösmegi bilen atmosferanyň düzümine oksidler, dioksidler taşlanylýar. Zyýanly maddalar atmosferada beýiklige hereket edende olaryň daşyny suw buglary örtüp, olar ýadronyň içinde galýarlar. Atmosferada çakdan aşa kükürdiň dioksidiniň, kükürtli gazyň, azodyň oksidleriniň bolmagy atmosferada gowşak kükürt, azot kislotalaryny emele getirýär. Bu bolsa şol ýerleriň senagat pudaklarynyň ýerleşişine görä ýüze çykýar. Ýöne olar haýsy ýagdaýlarda ýüze çykan ygal görnüşinde yzyna gaýdyp biler. Bulutlary kolloid ergin görnüşinde göz öňüne getirsek, onuň eredijisi bolsa atmosfera howasy bolup durýar. Eger-de şu erginde NO, NO2, SO2, SO3 belli bir derejede saklansa, onda oňa kolloid durnukly diýip hasaplap bolar.

## Slide 5
2. Şäherde ses meseleleri we adam
Uzak wagtlardan bäri sesi siwilizasiýanyň gutulgysyz ýaramaz önümi hasaplap gelýärler. Ol diňe bir eşidiş synalaryna däl, eýsem adamyň bütin bedenine hem täsir edýär. Şäherlerdäki ses “simfoniýalary” köp faktorlaryň täsirinde döreýär. Mysal üçin demir ýollarda otly dükürdisi, uçarlaryň gümmürdisi, ulaglaryň çykarýan sesi, zawod fabrikdäki gurallarynyň sesi we ş.m. Has kuwwatly awtoulaglaryň hereketi şäherlerdäki sesleriň 80%-ni berýär. Soňky ýyllarda uly şäherlerde sesiň derejesi 10-12 dB köpeldi. dB-(ortakwadrat) ortainedördül ses basyşynyň derejesi. A-ses ölçeýän guralyň şkalasy. Şunlukda ähli eşidilýän sesleriň eşidiliş diapazony 130-140 dB.

## Slide 6
Adam üçin ses derejesi 70 dB-den geçse howpludyr. Şeýle bolanda gepleýişde näsazlyklar, düşnüksiz geplemek, aljyraňňylyk ýüze çykýar. Dünýäniň köp ýerlerinde XX asyryň 1980-nji ýyllarynda sesiň derejesiniň kuwwatlylygy 110 dB çenli ýetdi. Bu bolsa adamyň eşidiş organyny zaýalaýar. Şunuň ýaly derejedäki sesli ýerlerde adam bäş ýyllap ýaşasa, adamyň eşidiş organy doly hatardan çykyp ker bolmaklygy mümkin. Iňlis hünärmenleriniň bellemegine görä, senagat kärhanalarynda we şäher köçelerindäki çenden aşa ýokary derejedäki sesler zerarly adamlaryň köpüsinde ýygy-ýygydan kelleagyry, ukusyzlyk, nerw keselleri döreýär.

## Slide 7
Adamyň gulagy 17 – den 20 müň Gs aralygyndaky ses yrgyldylaryny kabul edip bilýär. Fiziologik taýdan aşak, orta we ýokary sesler tapawutlandyrylýar. 1-den 16 Gs aralygyndaky diapozondaky tolkunlara-infrasesler, 16-20 müň Gs-den ýokary ses yrgyldylaryna-ultrases diýilýär. Gulagyň eşidiş sesleri 130 dB deňdir. Biziň gündeki eşidýän seslerimiz örän dürli-dürlüdir. Sesiň ýokarylygy yrgyldynyň amplitudasy bilen kesgitlenilýär. Eger-de tolkunlar dürli hili bolanda birmeňzeş ses yrgyldy amplitudalar bize birmeňzeş ýokary ses bolan ýaly duýmaýarys.

## Slide 8
Şäherlerde sesleri döredýän esasy çeşmeler. Şäherlerde sesleri döredijiler awtoulaglar, demir ýollarda we howada hereket edýän ulaglar, senagat kärhanalary hasaplanylýar. Awtoulaglarda uly magestral ýollarda sesiň derejesi 68,8-78 dB ýetýär. Senagatly şäherlerde, magistral ýollarda ýük maşynlaryň çykarýan sesleri ýokarydyr.Sesiň ýokarylygyny peseltmek üçin pes ses edýän uly ulaglary şäher köçelerinde hereket etmeklige rugsat bermeli. Demir ýollarda bolsa elektrik otlularynda 7,5 m daşlykda iň ýokary sesiň derejesi 93 dB, ýolagçy otlylarynda -91 ýetýär. Tizligi 35 km/s elektrik otlularynda ses 82 dB 43 km/s -84 dB; 55 km/s -89 dB çenli ses derejesi ýokarlanýar. Sesiň güýji birinji 100 m daşlykda azalyp başlaýar. Ýagny onda ses edýän çeşmeden 100 m daşlykda ortaça 10 dB peselýär. 100-200 m daşlykda 8 dB, 200-300m aralykda 2-3 dB kemelýär.

## Slide 9
Sesleriň adam we haýwan organizmine edýän täsiri. Adam hemişe sesler dünýäsinde ýaşap gelýär, absolýut ümsümlik ony gorkuzýar. Sussy pes bolýar. Batly ses ýuwaş-ýuwaşdan diňe bir adamyň eşidiş organyna ýaramaz täsir etmän, onuň beýleki organlaryna hem täsir edýär. Adamyň gulagyna ýaňlanma, kelle aýlanma, kelle agyry, ýokary ýadawlyk ýaly keselleri ýüze çykarýar. Uly şäherlerde ses adamyň ýaşyny kemeldýär. Awstraliýaly hünärmenleriň hasaplamalaryna görä ýokary ses zerarly adamyň ýaşy 10-12 ýyl kemelýär. Ýokary ses nerw ulgamynyň bozulmagyna, ýazwa keseliniň döremegine, ýürek-damar ulgamynyň kesellemegine getirýär. Ýokary sesi ýaşy uly adamlar has ýaramaz kabul edýärler. Ýaşy 27 bolan adamlaryň 46,3%-ne, 28-37 ýaşlylaryň 57%-ne, 38-57 ýaşlylaryň 62,4%-ne, 58 ýaşdan ýokarylaryň -72%-ne gaty ses ýaramaz täsir edýär.

## Slide 10
Şäherlerde atmosferanyň hapalanmagy we oňa
garşy geçirilýän göreş çäreleri
Şäherleriň atmosferasynyň hapalanmagy XXI asyryň iň wajyp gaýra goýulmasyz meseleleriniň biridir. Şäher atmosferasyny esasy gazlar (azot, kislorod, argon) şeýle-de üýtgäp durýan (suw buglary, uglerodyň dioksidi, ozon) dürli aerozollar düzýär.Atmosferadaky garyndy görnüşli gazlar 3 topara bölünýär: gazşekilli, suwuk we gaty haldaky garyndy gazlara bölünýär.Olar şäherleriň atmosferasyna tebigy emele gelişli ýagdaýlarda (wulkanlar atylanda); tozanlar ýelleriň öwüsmegi netijesinde; deňizleriň tolkunlarynyň bugarmagyndan käbir halatlarda kosmosdan gelýän tozanlar, hem-de adamyň hojalyk işiniň netijesinde ýüze çykýar.Şäherlerde senagat pudaklarynyň köp bolmagy bilen dürli-dürli zyýanly birleşmeler ýangyç-energetika pudagyndan, ulaglardan taşlanýan garyndylara emeli ýa-da antropogen emele gelişli garyndylar diýilýär. Esasan-da uly senagat pudakly şäherlerde olar ýokary konsentrasiýaly birleşmeleri ýüze çykarýarlar.

## Slide 11
Şäherlerde senagat pudaklarynyň köp bolmagy bilen dürli-dürli zyýanly birleşmeler ýangyç-energetika pudagyndan, ulaglardan taşlanýan garyndylara emeli ýa-da antropogen emele gelişli garyndylar diýilýär. Esasan-da uly senagat pudakly şäherlerde olar ýokary konsentrasiýaly birleşmeleri ýüze çykarýarlar. Şäherlerde atmosfera howasy azodyň oksidi, uglewodorodlary, kükürdiň dioksidi, gurşunuň buglary, dürli-dürli organiki birleşmeleri, gurluşyk materiallary, umumy alanda 300 görnüşli dürli-dürli daşky gurşawa, adama zyýanly täsir ediji birleşmeleri özünde saklaýar.Dünýäniň uly şäherlerinde (Monreal, London, Iokogama, Budapeşt) ortaça ýyllyk kükürdiň dioksidi 0,4 mg/m3 deňdir, ýöne ol şäherden uzaklaşdygymyzça SO2-niň konsentrasiýasy 0,001 mg/m3 deňdir.

## Slide 12
Uly şäherlerde atmosfera howasyny hapalamakda awtoulaglaryň esasy orny eýeleýändigi ylyma bellidir. Eger-de senagat kärhanalary bilen ulaglar ulgamyny deňeşdirseň ulaglaryň paýyna atmosferanyň hapalanmagynyň 30-80%-ne çenli düşýär, bu bolsa gurak klimatiki sebitde adamlarda bejermesi kyn bolan keselleriň döremegine alyp barmagy mümkin sebäpdir.Awtoulaglar 1kg ýangyç ýakanda 15kg atmosfera howasyny harçlaýarlar. Awtoulaglardan tüsseleriniň düzümindäki uglerodyň dioksidiniň mukdary 9%-me, azodyň okiselleri 0,04-0,06%-me, uglewodorodlar 0,02-0,05%-me, uglerodyň oksidi 4%-me deň bolup durýar.

## Slide 13
Şäherlerde gün şöhleleriniň azodyň okislerine (NO, N2O) täsir etmegi bilen bu garyndylar uglewodorodlar bilen birleşip peroksiasetilnitrat (PAN) emele getirýärler. Ol bolsa fotohimiki smoglaryň esasy komponenti bolup durýar. PAN esasan ABŞ-da, G/o Amerikada, Russiýada, Ukrainada, Ýaponiýada, Günbatar Ýewropanyň uly şäherlerinde emele gelýär. Peroksiasetilnitrat (PAN) smogyň düzüminde tozan bilen bolan ýagdaýynda adamyň saglygyna zyýan ýetiriji keselleri (gözleriniň agramagyna, gaýtalanyp durýan öýken kesellerini, dem gysma) keselleri döredýär. Şeýle-de peroksiasetilnitratyň düzüminde azodyň ikili okisi bolanda örän zäherli bolup, smoglara goňrumtyl öwüşgini berýär. Atmosfera kondensasiýasy bolanda PAN ýere şepbeşik suwuklyk görnüşinde çökýär, ol bolsa ösümlikleriň zaýalanmagyna alyp barýar.