## Slide 1
11-nji tema
DÜNÝÄNIŇ SUW BAÝLYKLARY WE OLARYŇ EKOLOGIK MESELELERI
Umumy okuwyň meýilnamasy:
1. Gidrosfera barada düşünje we onuň esasy aýratynlyklary
2. Dünýä suwlarynyň hapalanmak meselesi

## Slide 2
Gidrosfera – Ýer togalagynyň ähli suwlary bolup, materikleriň (çuňluklaryndaky, toprak, ýer üsti), umman we atmosfera suwlaryna düşünilýar.Oňa ýeriň aýratyn suw gabygy hökmünde seredilip bu ýerde ýer planetasynyň üstünde ýerleşen suwlar, materik we umman suwlary öwrenilip geçilýär. Suw özüniň hereketjeňligi bilen tebigatda emele gelen ähli tebigy emele gelmelere tiz aralaşyp bilýar. Olar bug, hem-de bulutlar görnüşinde ýer atmosferasynda, ummanlaryň we deňizleriň üst ýüzünde emele gelýär. Beýik daglyk ýerlerde doňan görnüşinde, kontinentlerde galyň buz örtügi görnüşinde, polýar oblastlarynyň gury ýer üstüni doňaklyk görnüşde örtüp durýar.

## Slide 3
Suw köp maddalary eretmäge ukyply bolup, onuň bu häsiýetine görä, gidrosferanyň suwlaryny tebigy erginleriň dürli konsentrasialy eredijileri hökmünde seretmek bolar. Gidrosfera örän güýçli ýagdaýda litosfera bagly bolup (ýer asty suwlary),atmosferadaky (bug görnüşli çyglylyk) we biosferadaky janly maddalar, onuň esasy komponentleriniň düzümine girýär. Tebigy suwlaryň köp bölegi dünýä ummanlarynda jemlenendir (94,2%), şonyň üçin tebigatyň iň gözel ulgamy umman hasaplanylýar .Bu ýerde biziň planetamyzyň madda alyş çalşygy energiýanyň transformasiýasy bolup geçýär

## Slide 4
Dürli –dürli bolup geçýän fiziki, himiki, biologiki bolup geçýän ýagdaýlar birleşip, ummanyň bir bütewi tebigatyny ýüze çykaryp, Ýeriň biosferasynyň iň gadymy oblastyny emele getirýär.Belli bir wagtda ummanyň emele gelmegi bilen, dürli tebigy ýagdaýlaryň täsirinde onuň tebigaty üýtgeýär. Oňa gün şöhleleri, geologiki we geohimiki faktorlaryň täsirleşmegi biologiki prosesler üçin örän ähmiýetligi bilen häsiýetlenýär. Biologiki prosesler janly organizmleriň ösüşinde, gün energiýasyny özleşdirip, janly organizmlerde erkin energiýany toplamagy hem-de dünýä ummanynda biologiki önümliligi, onuň meýdanlarynda çökündi emele getirmegi, şeýle-de organogen dürli-dürli görnüşli gyrmança emele getirmegi guramagy bolup geçýär.

## Slide 5
Atmosferada belli bir derejede arassa hasaplanýan suwlar 10-50 mg/l erän maddalary saklaýar. Ýöne deňiz (umman) suwlary şeýleräk ergin hasaplanýar, olaryň düzüminde 1 kg suwda 35g erän maddalary bardyr. Deňiz suwunda D.I.Mendeleýwiň tablisasyndaky ähli elemetler saklanylýar. Ýöne olaryň içinde şu elementler
agdyklyk edýär; natriý, magniý, kalsiý, hlor, uglerod, kükürt. Olar deňiz suwlarynda dürli –dürli ionlar görnüşinde bolýarlar. Meselem şu kationlary tapawutlandyrmak mümkin. Na1+,Mg2+
,Сa2+ şeýle-de anionlar Сl1-, SO2, HСO3, СO32-. Beýleki himiki elementler deňiz suwlarynda pes konsentrasiýaly, esasy ionlara seredende bolýarlar.

## Slide 6
Käbir elementler pes konsentrasiýasyna seretmezden deňizde az bolup geçýän üýtgeşmelerde hem-de deňiz organizmlerinde esasy roly oýnaýar. Şu ýerde esasy roly azot, fosfor, kremniý janly organizmler tarapyndan özleşdirilip, deňiz haýwanlarynyň we ösümlikleriniň ösmeginde, köpelmeginde uly ähmiýetlidir
Gidrosferanyň bölekleri | Göwrüm (müň km3) | Umumy göwrüme görä %
Dünýä ummany Ýer asty suwlary, jemi: şol sanda suw çalyşyk hereketjeň zonada Buzluk Köller Toprak çyglylygy Atmosfera buglary Derýa suwlary Ähli gidrosfera | 1370323 60000 4000 24000 230 75 14 1,2 1454643,2 | 94,2 4,12 0,27 1,27 0,016 0,005 0,001 0,0001 100,0

## Slide 7
Atmosfera ygallary çuňlukdaky çökündi jynslara çenli aralaşyp ýer asty suwlarynyemele getirýär. Suw tebigatda iň köp ýaýran birleşme bolup, gidrosfera 71% ýer üstüni eýeleýär. Eger-de, biz taryhy ösüşe ýüzlensek, suwuň planetanyň geologiki işinde uly roly bardyr. Ilkinji ýaşaýyş hem suwda ýüze çykanlygyny ylym doly tassyklaýar. Adamyň bedeniniň 65% göterim suwdan durýar. Suw ähli tehnologiki toplumlaryň esasy elementi bolup durýar. Oba hojalygynda suw iň zerur çig malyň biridir.

## Slide 8
Suwuň ýaşaýyş üçin ähmiýetini belli fransuz ýazyjysy Antuan De Sent- Ekzyuperi şeýleräk belleýär: “Suw – sende ne tagam, ne reňk, ne ys bar, seni doly ýazyp beýan etmek mümkin däl, seniň kimdigiňi bilmän, senden ganýarlar, seni ýaşaýyş üçin gerek däl diýip bolmaýar. Sen edil ýaşaýşyň özi. Seniň bilen, hoşlaşan güýjümiz gaýdyp gelýär. Seniň mähriň bilen biziň ýüregimiziň guran çeşmeleri joşup başlaýar, sen dünýädäki iň gymmatly baýlyksyň”. Bu sözler suwa berlen iň ýokary bahadyr. Şeýle-de suw gök-bakja ekinleriniň 90- 95%-ni , ösümlikleriň 90%-ni tutýar.Suwuň ýetmezçilik edýän ýerinde ösümlikleriň hasyllylygy we mallaryň önümliligi peselýär.

## Slide 9
Dünýäniň suw baýlyklary 1338 mln km3 deň bolup, şol suwuň 361 mln km3 - 96.5% dünýä ummanlarynda jemlenendir.
1) süýji suwlar (ýer asty suwlar bilen bilelikde) - 30.1%;
2) toprak çyglylygy - 0.05%;
3) buzluklar we şorlar - 68.7%.
Dünýä suw gorunyň 96.5% şor suwlardyr, süýji sowlaryň gory 28,25 mln km3 bolup dünýäniň suw gorunyň 2,5% -ne golaýdyr. Süýji suwlaryň gorunyň – uly bölegi (68.7) buzluklardadyr, gorlar esasanda Antraktidada (Materigiň meýdany adalar bilen 14.1mln km3) Grelandiýada (meýdany 2.2 mln km3 golaý) şonuň 1.8 mln km3 buzluk bilen örtülendir, demirgazyk buzly ummanyň adalarynda ýerleşendir. Suwlar dyngysyz hereketdedir. Ýere düşýän Günüň ýylylygy we ýel ýeriň grawitasion güýji suwy herekete getirýär.

## Slide 10
Alymlaryň hasaplamagyna görä ummanlardan 450 müň m3, ýer ýüzünde 70 müň m3 suw bugarýar. Şolardan 420 müň m3 ummanlara, 100 müň m3 gury ýere ygal görnüşinde düşýär. Şeýlelikde, gury ýer ummanynyň hasabyna bugaran suwdan 30 müň m3 suwy artykmaç alýar. Ýer togalagynda ygal çalşygy bakydyr. Her ýylyň dowamynda belli bir mukdardaky suw gury ýerden ummanlara, deňze, derýa akýar we bugaryş ýene-de gury ýere düşýär. Ýerde uly we kiçi suw aýlanyşy bolup geçýär

## Slide 11
Süýji suwy hapalamak dürli senagat kärhanalarynyň maşynlaryny sowatmak, üçin harçlanýar. Dürli önümleri öndürende süýji suwuň peýdalanyşy şu yzygiderlikdir: 1 tonna çoýuny öndürmek üçin 160-200 m3, polaty öndürmek üçin 150 m3, prokaty öndürmek 10-15 m3, 1 tonna nikel öndürlende 4000 m3, mis 500 m3, sintetiki kauçuk 2000-3500 m3, kagyz öndürmekde 400-800 m3, plastmassa öndürlende 500-1000 m3, nebit 20 m3 suw süýji suw harçlanýar.Şeýle-de, ýylylyk we atom elektrik stansiýalary 1 mln kBt kuwwatly ýylylyk stansiýalar 1,2-1,6 km3 suwy ýyl boýunça harçlaýarlar, atom elektrik stansiýalary 3,0-3,2 km3 suwy harçlaýarlar.

## Slide 12
2. Dünýä suwlarynyň hapalanmak meselesi
Suwuň hilini erbetleşdirýän maddalara hapalaýjylar diýilýär. Suwuň hilini we himiki ýollar bilen hapalanandan daşary, ýylylyk arkaly we mikroorganizmleriň üsti bilen hapalanmaklyk amala aşyrylýar. Her ýylda Orsyýetde akar suwlaryň 76318 mln km3 goýberilip, filtrasiýa meýdanlaryna 2494 mln m3 suw baryp ýetýär. Olaryň 6366 mln m3 suw doly derejede arassalanan däldir.Häzirki wagtda Dünýä ummanlary güýçli hapalanyp, oňa ýyl boýy ýer üstünden 700 mlrd. m3 ýyl boýy hapa suwlar akýar.

## Slide 13
Senagat kärhanalary tarapyndan derýalar, suw akabalary, köller, agyr metallaryň birleşmeleri arkaly hapalanýarlar. Bu birleşmeler, agyr metallar hiç wagt arassalanmaýar. Pb, Hg, Kd, Ni, Zn, Mn suwa düşende zooplangtonlaryň ölmegine getirýär. Pestidsidler baglary, tokaýlary ýaş agaç ekilen meýdanlary egbarladyar. Olar bilen işlenilende, ösümlik haýwan organizmlerine erbet täsir yetirilýär.Hojalyk-durmuş kärhanalarynyň taşlandylary-aşgazan içege kesellerini, (holera,tif) ýüze çykarýar. Dürli elementleriň suwda köp bolmagy bagyr kesellerini, sary getirme (gepatit) keselini döredýär. Fosforyň we azodyň agdyklyk etmegi bilen suw sredasynda “güllemek” hadysasy geçip, biologiki deňagramlylyk bozulýar.

## Slide 14
Senagat kärhanalaryň taşlaýan hapa suwlary hem 3 topara bölünýär.
- Durmuş ykdysady;
- Ýer üsti suwlary;
- Senagat kärhanalarynyň suwlary.
Durmuş ykdysady hapa suwlar – durmuş kärhanalarynyň meýdanlaryndan düşýär, kir ýuwýan edaralar, aşhanalaryň taşlaýan hapa önümleri bilen hapalanýar.
Ýer üsti hapa suwlary – ýer üsti derýalarynyň, dürli oba-hojalyk ekin meýdanlaryndan alnyp gelinýän zyýanly maddalar.
Senagat kärhanalarynyň suwlaryna- senagat kärhanalarynyň tehnologik taşlandy suwlary degişlidir.