## Slide 1: Tema:Ölçeg we ölçeg işleri barada düşünje 1.Ölçeg we ölçeg işleri barada düşünje 2.Geçirilýän ölçegleriň netijesi we hili 3. Ölçegleriň häsiýetnamalary
Ölçeg ulgamynda geçirilýän islendik ölçeg we ölçeg işleri haýsy–da bolsa bir ýa–da birnäçe fiziki ululyklaryň hakyky san bahalarynyň kesgitlenilmegi bilen funksional baglanşykly bolup durýar. Sebäbi, şol ölçegler we ölçeg işleri arkaly derňelýän hadysalaryň kanunalaýyklyklaryny anyk hem–de doly beýan edip bolýar. Geçirilen ölçemäniň kesgitlenen kadaly netijesine laýyklykda tehnologiki prosessleriň parametrik hataryna, öndürilýän önümiň hiline anyk gözegçilik edip bolýar.

## Slide 2
Ölçeg we ölçeg işleri özleriniň geçiriliş prinsipleri hem–de fiziki alamatlary boýunça şeýle tapawutlandyryp bolýar.
Göni geçirilýän ölçegler. Bu ölçeglerde fiziki ululygyň san bahasy tehniki serişdeleriň üsti bilen tejribeler arkaly kesgitlenilýär.
Mysal üçin: Elektrik akymynyň güýji ampermetriň üsti bilen, elektrik naprýaženiýesiniň bahasy woltmetriň üsti bilen, elektrik garşylygynyň ululygy ommetriň üsti bilen gönümel kesgitlenýär.
Göni bolmadyk ölçegler. Bu ölçeglerde fiziki ululygyň san bahasy, beýleki bir fiziki ululyklaryň göni ölçegde kesgitlenen san bahalaryny empiriki formulalarda goýup, hasaplamalar arkaly tapylýar.
Mysal üçin: Aktiw kuwwadyň san bahasyny, göni ölçeg arkaly kesgitlenen tok güýjiniň we naprýaženiýanyň san bahalaryny empiriki formulalarda ýerine goýup, hasaplamalar arkaly tapyp bolýar.

## Slide 3
Bilelikde geçirilýän ölçegler.
Jemlenen ölçegler.
Diňe bir gezek geçirilýän ölçegler.
Köp gezek geçirilýän ölçegler.
Tehniki ölçegler.
Metrologik ölçegler.
Statiki ölçegler.
Dinamiki ölçegler.
Absolýut ölçegler.
Otnositel ölçegler.

## Slide 4
Ölçegleriň takyklygy. Ölçegiň bu häsiýetnamasy onuň kesgitlenen netijesiniň, şol ölçege gatnaşýan fiziki ululyklaryň asyl (nominal) bahasyna has ýakyndygyny aňladýan parametrdir.
Ölçegleriň anyklygy. Ölçegiň bu häsiýetnamasy onuň geçirilýän döwründe ýüze çykýan yzygiderli nätakyklyklaryň nol baha has ýakyndygyny aňladýan parametrdir. Şeýle–de bu häsiýetnama şol bir iş şertlerinde hem–de şol bir usul arkaly gaýtalanyp geçirilýän ölçegleriň netijeleriniň mukdar taýdan biri–birine ýakyndygyny häsiýetlendirýän parametrdir.
Ölçegiň ygtybarlylygy. Dürli şertlerde, dürli usullar arkaly we abzallar bilen geçirilýän ölçegleriň netijeleriniň, şol ölçege gatnaşýan fiziki ululyklaryň asyl bahasyna ýakynlygyny häsiýetlendirýän parametre ölçegiň ygtybarlygy diýilýär.

## Slide 5
Ölçeg işlerinde ýüze çykýan nätakyklyklara täsir aýratynlyklara ölçeg serişdeleriniň metrologik häsiýetnamalary diýilýär.
Metrologiki häsiýetnamalaryň toplumyny saýlap almak we belli bir kada getirmek maksady bilen Türkmenistanyň TDS 8.009-92 belgili standarty işlenip düzüldi hem-de ykrar edildi. Şol standartyň talabyna laýyklykda, kada getirilen metrologik häsiýetnamalar ölçeg serişdeleriniň şu aşakdaky ölçeg häsiýetlerini kesgitlemeli:
Ölçegleriň we ölçeg işleriniň netijelerini anyklamak;
Ölçeg serişdesine bagly bolan nätakyklygyň bahasyny hasaplap çykarmak;
Ölçeglerde we ölçeg işlerinde ýüze çykýan nätakyklyklar bilen ölçeg serişdesine bagly bolan nätakyklygyň arasyndaky baglanşygy derňemek we anyklamak;

## Slide 6
Kesgitlenen netijäniň ölçeg nätakyklyklarynyň yzygiderliligi we berlen ähtimallyk interwalynyň üsti bilen aňladylyş formulasy:
𝐴; ∆; ∆min; ∆max ; P (1)
A± ∆; P (2)
Bu ýerde, A–ölçegiň kabul edilen birliklerde kesgitlenen netijesi, Δ–ölçeg nätakyklyklary, Δmin–nätakyklyklaryň aşaky (minimal) çägi, Δmax–nätakyklyklaryň ýokary (maksimal) çägi, P–anyklanan ähtimallyk.