## Slide 1: Tema:Etalonlar 1. Etalonlar we olaryň görnüşleri 2. Ilkinji (döwlet) etalony 3. Ikilenç (işçi) etalony
Fiziki ululyklaryň ölçeg birliklerini iň ýokary takyklykda gaýtadan almak, ölçemek we aýap (gorap) saklamak üçin ulanylýan Standart nusgalyga etalon diýilýär.
Fiziki ululyklaryň gaýtadan alnan ölçeg birliklerini nusgalyk ölçeg serişdelerine geçirmek üçin ulanylýan tehniki serişdelere etalon ölçeg serişdeleri diýilýär. Ulanylyş şertlerine we funksional parametrlerine laýyklykda etalonlar iki görnüşe bölünýärler.
Ilkinji (Döwlet) etalony
Ikilenç (işçi) etalony

## Slide 2
Kesgitli bir (aýratyn alynan) yurdyň metrologiýa ulgamynda fiziki ululyklaryň birliklerini iň ýokary takyklykda gaýtadan almagy üpjün edýän etalona ilkinji (Döwlet) etalony diýilýär.
Ykdysady, önümçilik pudaklarynda ölçeg işlerini metrologiki düzgünnamalaryna laýyk amala aşyrmak we Döwlet etalonyny aýap (gorap) saklamak üçin ulanylýan etalona ikilenç (işçi) etalon diýilýär.
Ilkinji ýa-da Döwlet etalony ölçeg ulgamynda fiziki ululyklaryň birliklerini gaýtadan almagy üpjin edýän standart ölçeg nusgalyklary we ölçeg serişdeleriniň toplumy görnüşinde ulanylyp bilner. Bu etalonlar arkaly ýerine ýetirilýän ölçeg işlerini, metrologiki çäreleri diňe etalona jogapkär hünärmen (inžener) geçirip biler.

## Slide 3
Ikilenç (işçi) etalony özüniň metrologiki maksatlaryna laýyklykda aşakdaky görnüşde bolup biler:
Meňzeşlik (kybapdaş) etalony
Deňeşdirme etalony
Şaýatlyk etalony
Önümçilik etalony
Döwlet möçberinde el degirmesiz hasap edilýän ilkinji etalonyň ähli standart parametrlerine meňzeş bolup, ykdysady we önümçilik pudaklarynda ölçeg birlikleri gaýtadan almagy hem-de olary metrologiki taýdan aýap (gorap) saklamagy üpjün edýän etalona meňzeşlik (kybapdaş) etalony diýilýär.

## Slide 4
Döwlet möçberinde käbir çözülmedik metrologiki sebäplere görä gönümel deňeşdirip bolmaýan ikilenç etalonlary, kesgitli bir standart parametriki koeffisentler arkaly özara deňeşdirmegi üpjin edýän etalona deňeşdirme etalony diýilýär.
Döwlet etalonynyň ýokary derejede ulanylyp bilijilik harakteristikasyny barlamagy üpjin etmek üçin ýa-da onuň ulanarlyksyz zaýalanan (zeper ýeten) ýagdaýynda nusgalyk parametrlerini resmi taýdan çalyşmak üçin ulanylýan etalona şaýatlyk etalony diýilýär.
Ykdysady we önümçilik pudaklarynda ölçeg işlerine gatnaşýan fiziki ululyklaryň ölçeg birliklerini metrologiki taýdan gorap saklamak hem-de olary nusgalyk serişdeleri arkaly işçi ölçeg serişdelerine geçirmegi üpjin edýän etalona önümçilik etalony diýilýär.