## Slide 1: Tema: Metrologiki derňew shemalary 1. Döwlet metrologiki shema 2. Metrologiki derňew döwründe geçirilýän çäreler
Geçirilýän ölçegleriň we ölçeg işleriniň bitewiligini, olaryň kesgitlenen netijeleriniň anyk we takyk bolmagyny, öndürilýän önümiň hiliniň standart düzgünnamalaryna laýyk gelmegini metrologiki taýdan üpjün etmek maksady bilen, Döwlet möçberinde metrologiki derňew shemalary işlenip düzülýär.
Ölçegleriň we ölçeg işleriniň, ýerine ýetirilýän işleriň we durmuşy hyzmatlaryň talap edilýän netijelerini gazanmak, olaryň ykdysady pudaklarda hili dolandyrmak üçin işlenip düzülýän resminama metrologiki derňew shemasy diýilýär.

## Slide 2
Döwlet boýunça ulanylýan bu resmi resminamanyň esasynda hukuk, ykdysady we tehnologik düzgünnamalaryň talaplary bar.
Bu resminamada fiziki ululyklaryň etalon bahalaryny nusgalyk ölçeg serişdelerine, soňra işçi ölçeg serişdelerine geçirmegiň usllary, ölçegleri we ölçeg işlerini metrologiki taýdan derňemegiň düzgünnamalary saklanylýar.
Ýurdymyzyň ykdysady pudaklarynda metrologiki derňew shemasynyň ýerine ýetiriliş tertibi TDS 8.061-2002 belgili Döwlet standartyna laýyklykda alnyp barylýar.
Amala aşyrýan wezipelerine görä metrologiki derňew shemalary Döwlet we pudakara shemalara bölünýärler.

## Slide 3
Döwlet metrologiki shema ýurt boýunça ölçeg standartyny, esasy pudakara derňew shemalaryny düzmek, nusgalyk we işçi ölçeg serişdelerini metrologiki derňewden geçirmek üçin ulanylýar.
Pudakara metrologiki shema önümçilik pudaklarynda ulanylýan nusgalyk we işçi ölçeg serişdelerini metrologiki derňewden geçirmek üçin ulanylýar. Pudaklarda geçirilen metrologiki derňewleriň netijeleri Döwlet standartynyň düzgünnamalaryna laýyk kadalaşdyrylmalydyr.
Döwlet metrologiki derňew shemasynyň esasy düzüm elementleri hökmünde meňzeşlik etalonyny, şaýatlyk etalonyny, deňeşdirme etalonyny we metrologiki derňewiň geçiriliş usullaryny ulanmak bolar.

## Slide 4
Önümçilik pudaklarynda geçirilýän parametrik ölçeg üçin etalon serişdeleriň bolmadyk halatynda, metrologiki derňew shemalarynda ölçege gatnaşýan fiziki ululyklaryň ölçeg birlikleri gönümel däl usul arkaly gaýtadan alynýar. Ýöne, şu metrologik çäre geçirilende, metrologiki shemanyň goşmaça elementlerine (nusgalyk ölçeg serişdelerine) aýratynlykda metrologiki harakteristika berilýär.
Metrologiki derňew döwründe ölçeg serişdeleriniň parametrik maksat boýunça kadaly ulanylmagyny üpjün etmek, derňewiň iň takyk we anyk netijesini gazanmak maksady bilen, elektroenergetika ulgamynda ýörite tehniki gözegçilik gullugy (energogözegçilik gullugy) hem-de derňew-abatlaýyş işlerini alyp barmak üçin laboratoriýalar döredilýär.