## Slide 1: Tema: Elektromehaniki ölçeg serişdeleri. Olaryň ölçeg çägini ýokarlandyrmagyň ugurlary 1. Elektromehaniki ölçeg serişdeleri 2. Şuntlar barada düşünje 3. Goşmaça garşylyklar barada düşünje

## Slide 2
Elektroenergetiki parametrleri kesgitlemekde elektromehaniki ölçeg serişdeleri giňden ulanylýar. Olar elektron ölçeg serişdelerinden gurluş we ulanylyş taýdan ýönekeýligi bilen tapawutlanýarlar. Elektromehaniki ölçeg serişdelerini özleriniň tehnologiki görkezijileri arkaly şu aşakdaky toparçalara bölmek bolýar:

## Slide 3
1. Ulanylyş ugurlary boýunça. Elektrotehniki ölçeg ugurlarynda, ýylylyk tehniki ölçeg ugurlarynda we ş.m.;
2. Ulanylyş şertleri boýunça. Gury howa şertlerinde, çygly howa şertlerinde, howa basyşynyň üýtgeýän şertlerinde;
3. Işleýiş prinsipleri boýunça. Hemişelik toguň zynjyrynda, üýtgeýän toguň zynjyrynda, ýygylygy standart däl elektrik zynjyrlarynda;

## Slide 4
Elektroenergetika ulgamynda elektromehaniki ölçeg serişdeleriniň üsti bilen, elektrik energiýasynyň hilini häsiýetlendirýän fiziki ululyklaryň, ýagny elektrik togunyň, elektrik naprýaženiýesiniň, aktiw kuwwadyň, reaktiw kuwwadyň, ýygylygyň, sarp edilýän elektrik energiýasynyň we ş.m. ululyklaryň san bahasyny anyk kesgitlemek mümkin.

## Slide 5
Magnitoelektrik ölçeg serişdeleri - Ölçeg abzalynyň işleýiş prinsipi üstünden tok akyp geçýän sarymly tegegiň döredýän elektrik meýdany bilen, hemişelik magnit elementiniň döredýän magnit meýdanynyň özara fiziki täsirine esaslanandyr.

## Slide 6
A
Magnitoelektrik ampermetrleriň we woltmetrleriň ölçeg mehanizminiň işleýiş prinsipi biri-birine örän meňzeş. Ýöne, olaryň r -içki garşylyklarynyň dürlidigi sebäpli, elektrik zynjyryna birikdiriliş shemalary boýunça olar biri-birinden düýpgöter tapawutlanýarlar.
V

## Slide 7
Eger-de magnitoelektrik ampermetrleriň we woltmetrleriň ölçeg çägini üýtgetmek zerurlygy ýüze çyksa, onda ampermetrlerde şunt diýlip atlandyrylýan rş-garşylyk, woltmetrlerde bolsa goşmaça garşylyk diýlip atlandyrylýan rg -garşylyk elementi ulanylýar.
Ölçeg netijelerini doly we anyk kesgitlemek maksady bilen, ölçeg işlerinde şuntlar we goşmaça garşylyklar ulanylýar.
Ampermetrleriň ölçeg çägini üýtgetmek maksady bilen ulanylýan, mukdar taýdan örän ujypsyz bolan garşylyk elementine şunt diýilýär.

## Slide 8
Woltmetriň ölçeg çägini üýtgetmek maksady bilen, ölçeg mehanizmine yzygider birikdirilen garşylyga goşmaça garşylyk diýilýär.
Ulanylyş şertlerine laýyklykda, goşmaça garşylyklar stasionar (şol bir ölçeg obýektinde ulanylýan) we stasionar däl (dürli ölçeg obýektinde ulanylýan) goşmaça garşylyklara bölünýärler.