## Slide 1: Tema: Metrologiki barlagy geçirmegiň we hile metrologiýa taýdan ýardam bermegiň kadalaýyş esasy 1. Metrologiki barlagyň görnüşleri 2. Döwlet metrologiki gullugyň düzümi barada düşünje 3. Metrologiki derňewe we barlaga degişli bolan ölçeg serişdeleri
Ölçegleriň we ölçeg işleriniň bitewiligini hem-de hakygylygyny gazanmak maksady bilen, ölçeg işleri geçirilýan ähli pudaklarda metrologiki barlagy geçirmegiň kadalaýyş esaslary düzülýar. Metrologiki barlag ähli ölçeg serişdeleri üçin hökmany kanunçylyk çäresi bolup, ol Döwlet Standart edaralary tarapyndan bellenilen we ylalaşylan tertip boýunça metrologiki derňew shemalaryna hem-de standart kadalaryna laýyklykda Baş Metrologiýa gullugy tarapyndan geçirilýar. Ykdysady pudaklarda geçirilýan ölçegleriň we ölçeg işleriniň bitewiligini hem-de hakykylygyny doly kesgitlemek maksady bilen metrologiki gözegçilik gullugy döredilýar. Bu gulluk şol pudaklarda tehniki, ykdysady we hukuk talapnamalarynyň, standart kadalarynyň doly ýerine ýetirilmegine gözegçilik edýär. Pudaklarda ulanylýan ähli ölçeg serişdelerinde metrologiki barlagy, synagy we tehniki ekspertizany geçirmäge ýolbaşçylyk edýär.

## Slide 2
Metrologiki barlag iki ugur boýunça geçirilýar.
Döwlet möçberinde geçirilýan metrologiki barlaglar.
Ykdysady pudaklarda geçirilýan metrologiki barlaglar.
Döwlet tabynlygyndaky Standartlaşdyryş we Metrologiýa edaralary tarapyndan geçirilýän metrologiki barlaglara Döwlet metrologiki barlagy diýilýar.
Ykdysady pudaklaryň Baş metrologiki gulluklary tarapyndan geçirilýän metrologiki barlaglara pudaklaýyn metrologiki barlag diýilýar.
Esasy tehniki, ykdysady we hukuk talapnamalaryna laýyklykda, metrologiki barlaglaryň şu aşakdaky görnüşleri geçirilýar:
Ilkinji metrologiki barlag.
Döwürleýin metrologiki barlag.
Nobatdan daşary geçirilýän metrologiki barlag.
Inspeksion metrologiki barlag

## Slide 3
Eger-de ölçeg serişdesi özüniň öndürilen zawodyndan soň ýa-da düýpli abatlaýiş işlerinden soň onuň gaýtadan işe (ekspluatasiýa) göýberilmeli ýagdaýynda geçirilýän resmi barlaga ilkinji metrologiki barlag diýilýar.
Ölçeg serişdeleriniň işdäki (ekspluatasiýa edilýän) döwründe ýa-da düýpli abadatlaýyş işlerinden soň olaryň işe göýberilmeli döwrüne (ekspluatasiýa) çenli ätiýaçlyk üçin saklanylýan döwürde geçirilýän resmi barlaga döwürleýin metrologiki barlag diýilýär.
Ölçeg serişdelerinde ilkinji we döwürleýin metrologiki barlaglaryň geçirilendigi baradaky resmi kanunçylyk namalarynyň, şol ölçeg serişdeleri üçin niýetlenen resmi belgileriň (plombalaryň, möhürleriniň we ş.m. belgileriň) zaýalanandygy ýa-da olaryň düýbünden ýokdugy sebäpli geçirilýän resmi barlaga nobatdan daşary geçirilýän metrologiki barlag diýilýär.

## Slide 4
Işe göýberilen (ekspluatasiýadaky) ölçeg serişdeleriniň metrologiki taýdan düzüwdigini öz wagtynda aýan etmek hem-de düzedip resmileşdirmek maksady bilen geçirilýän barlaga inspeksion metrologiki barlag diýilýar.
Metrologiki barlaglardan soň ähli ölçeg serişdelerine resmi taýdan ýörite şahadatnama berilýär. Önümçilikde önümiň, ölçeg ulgamynda geçirilýän ölçegleriň hiline metrologiýa taýdan ýardam bermek maksady bilen ýurtda Döwlet metrologiýa gullugy döredilýär.